Załącznik nr 2 do Umowy

.........................................

pieczątka firmowa

# OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy) – OPZ

# 211/ZP/2023 (Rej. 79/L/23)

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj (nazwę producenta) materiału (model/symbol jednoznacznie określający produkt) oraz określając „spełnia” przy każdym elemencie oferty zawierającym opis wymogów Zamawiającego. | Cena jedn. netto, PLN | Wartość netto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5) |
| 1 | Anteny kamuflowane VHF typu „GT FLEX V” o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż określone poniżej: • Typ: Antena samochodowa λ/4 • Wygląd- antena koloru czarnego • Zakres częstotliwości: 140 -175 Mhz ( strojona poprzez docinanie) • Impedancja: 50 Ohm • Polaryzacja: Pionowa • Położenie promiennika nieregulowane. • Charakterystyka promieniowania: dookólna • VSWR w paśmie 164.00 MHz do 174.00 MHz: ≤1.5 • Moc maksymalna minimum: 30W • Zakres temperatur – 40 ÷ 70 ̊ C • Otwór montażowy kwadratowy 15mm • Otwór montażowy okrągły 19mm • Kabel koncentryczny: RG-58 o długości min. 5m Gwarancja min. 12 m-cy. | 14 szt. | producent………………………………………………* model/symbol…………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( wymagania Zamawiającego | …………………* | ……………………* |

| 2 | Anteny do radiotelefonu Motorola GP360 o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż określone poniżej: • Zastosowanie GP360 • Symbol PMAD4015A • Częstotliwość VHF 155-174 MHz • Długość - 14 cm Gwarancja min. 12 m-cy | 59 szt. | producent………………………………………………* model/symbol…………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( wymagania Zamawiającego | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Baterie do radiotelefonu Motorola GP360 o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż określone poniżej: • Pojemność min: 2100mAh • Napięcie: 7,4V • Chemia: NiMH • Liczba cykli ładowania min: 400 • Zakres działania Temp: od -20°C do +60°C • Stopień ochrony : IP54 Zaoferowane baterie powinny współpracować z następującymi typami ładowarek: HTN9000B, HTN9005D, WPLN4197A Gwarancja min. 12 m-cy | 50 szt. | producent………………………………………………* model/symbol…………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( wymagania Zamawiającego | …………………* | ……………………* |
| Razem netto (pozycje 1-3) | …………..…..* |
| Podatek VAT | …………..…..* |
| RAZEM BRUTTO (pozycje 1-3) | …………..…..* |

(miejsca wykropkowane wypełnić

((spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na oferowane w/w materiały bezwarunkowej gwarancji co najmniej na okres zgodny z okresem wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach materiałowych licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga:  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych przedmiotów zamówienia.

Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”. Jeżeli Wykonawca oferuje w ofercie produkty równoważne, to proponowany przez niego produkt nie może być gorszej jakości i musi posiadać co najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

…………………, ……………………….. r.				                                                                     ...................................................

Miejsce i data								                                                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)