OPIS  CZYNNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej nr 5106 E ul. Piłsudskiego w Zgierzu

– przebudowa chodnika

Opis czynności:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Sporządzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonania robót

Rozebranie chodnika

Rozebranie krawężnika

Rozebranie obrzeży

Wykonanie koryta pod chodnik

Wycinka drzew wraz z wyfrezowaniem karpi

Wywóz materiałów z rozbiórki/korytowania na wysypisko

Roboty brukarskie:

Ułożenie krawężnika „20”  na ławie betonowej

Układanie obrzeży „8”

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.15/20cm

Układanie kostki brukowej BEHATON szary „6” (chodnik)

Układanie kostki brukowej BEHATON czerwony „8” (zjazdy)

Roboty wykończeniowe:

Regulacja armatury ulicznej

Uzupełnienie szczeliny przy krawężniku masą bitumiczną

Uporządkowanie terenu

Przywrócenie stałej organizacji ruchu