Załącznik nr 1 OPZ - modyfikacja

„ Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Bieżuń”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika 10m3, dostarczenie dokumentów umożliwiających  Zamawiającemu jego zarejestrowanie oraz dokumentu gwarancyjnego, przeprowadzenie próby eksploatacji, wykonywanie serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi  wyznaczonego personelu Zamawiającego

Wymagania ogólne:

1. Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 rok

2. Rok produkcji podwozia i zabudowy  nie starszy niż 2023 rok

3. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PODWOZIA

- Układ napędowy pojazdu 4x2

- Podwozie o DMC 18 t

- Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem

- Kolor kabiny fabrycznie biały

- Przednia szyba i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie

- Akustyczna sygnalizacja biegu wstecznego

- Koła-ogumienia rozmiar 315/80 R22.5, zapasowe koło 315/80 R22.5

- Skrzynia biegów manualna 9 biegowa

- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

- Rozstaw osi pojazdu 3750 – 4200 mm

- Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 7t

- Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 4 miechy o nośności technicznej min. 13t

- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

- Belka świetlna LED na dachu kabiny

- Tylne światła LED lub standardowe lampy ze zwykłymi żarówkami

- Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie, przednie światła przeciwmgielne

- Akumulatory min. 2x175 Ah oraz wyłącznik prądu, alternator min. 80 A

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk

- Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk

- Klimatyzacja, ABS, ESP, ASR

- Silnik o pojemności 6,5- 7,0 l,  moc min. 280 KM

- Norma emisji spalin min. Euro 6

- Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem 	bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem, podgrzewany

- Siedzenia – liczba miejsc min.2

- Elektrycznie sterowane szyby, przednia szyba ogrzewana elektrycznie

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

- Reflektory do jazdy dziennej

- Radioodbiornik

- Tachograf cyfrowy

- Immobilizer, centralny zamek z pilotem

- Gniazdo elektryczne 12V

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZABUDOWY

- Całkowita pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe 10 000 litrów

- Maksymalna długość pojazdu 7000 cm

- Maksymalna wysokość pojazdu 3700 cm

- Przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez śrutowanie

- Zbiornik na nieczystości ciekłe pomalowany z zewnątrz farbą podkładową antykorozyjną oraz wierzchnią warstwą w kolorze niebieskim RAL 5022 odporną na warunki zewnętrzne

- Wewnątrz zbiornik zabezpieczony farbą epoksydową  odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych

- Zbiornik ożebrowany zewnętrznie

- Zbiornik wykonany ze stali o grubości blachy min. 6 mm

- Minimum dwa falochrony wewnątrz zbiornika

- Rynna zlewowa zabezpieczająca podwozie przez zabrudzeniem wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej

- Tylna dennica otwierana/ zamykana i ryglowana hydraulicznie, otwieranie dennicy przy pomocy pulpitu przewodowego

- Płynowskaz rurowy z możliwością czyszczenia bez demontażu, wyskalowany co 500 l

- Min. potrójny system zaworów odcinających, zabezpieczających kompresor przed zalaniem

- Elektryczny regulator dwustanowy poziomu umieszczony w komorze zabezpieczający kompresor przed zalaniem ( pierwszy stopień zabezpieczenia)

- Zawór odcinający pływakowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem (drugi stopień zabezpieczenia)

- Odstojnik z zaworem odcinającym (trzeci stopień zabezpieczenia kompresora) wyposażony w czujnik wyłączający pracę kompresora w przypadku zalania odstojnika o pojemności min. 50l

- Zawór klapowy z siłownikiem pneumatycznym zabezpieczający kompresor przed zalaniem podczas przejazdu cysterny, zamykający się automatycznie podczas jazdy

- Przepustnica międzykołnierzowa zaworu klapowego aktywowana po włączeniu kompresora lub osobnym przyciskiem w panelu sterowania

- Dolny zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika- zawór zasuwowy sterowany pneumatycznie

- Górny zawór ssący do napełniania komory – zawór zasuwowy sterowany pneumatycznie

- Pompa ssawna przystosowana do pracy ciągłej o wydatku min. 1300 m3/h chłodzona cieczą i napędzana hydraulicznie

- Chłodnica wody krążącej w układzie chłodzenia kompresora

- Zbiornik wyrównawczy

- Wydajność pompy ssawnej zapewniająca głębokość zasysania do 6 metrów od poziomu jezdni

- Zawór czterodrogowy przełączający pracę kompresora na ssanie/ tłoczenie/wyrównywanie ciśnienia

- Automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku pełnego zbiornika

- Ciśnienie robocze - 0,045 MPa

- Max podciśnienie – 0,08MPa

- Zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią, nachylony ku tyłowi

- Kołowrót węża ssącego rozwiń/ zwiń umieszczony na tylnej dennicy ocynkowany, wyposażony w wąż ssawny o długości min. 40 mb i DN ~ 80 z możliwością ssania przez kołowrót ze sterowaniem z szafki sterowniczej oraz radiowym realizującym podstawowe funkcje pracy kołowrotu.

- Oprócz kołowrotu rozwiązanie umożliwiające ssanie/tłoczenie nieczystości za pomocą węży o średnicy 110 mm znajdujących się na wyposażeniu pojazdu (zgodnie z pkt. 35 specyfikacji)

- Koryta na węże wykonane z aluminium, umieszczone po obu stronach zabudowy

- Pulpit sterowniczy z opisanymi przyciskami umieszczony w tylnej części zabudowy zamykany na klucz realizujący następujące funkcje: licznik czasu pracy kompresora, regulacja obrotów silnika podwozia +/-, włączenie i wyłączenie oświetlenia panelu sterowania i lamp roboczych, kontrolka zapełnienia filtra oleju, włączenie i wyłączenie kompresora i funkcji ssania oraz tłoczenia, stop awaryjny

- Główny pulpit sterowniczy wyposażony  w wyświetlacz obrazujący podstawowe parametry pracy zabudowy: licznik pracy kompresora w mth., temperatura pracy kompresora, automatyczna diagnostyka zabudowy oraz komunikaty o konieczności dokonania przeglądu

- Wyposażenie: wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 6m – 2 szt., wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 10m – 2 szt.,  dwa klucze do węży ze złączkami typu strażackiego, oświetlenie ostrzegawcze typu „kogut” umieszczone z tyłu zabudowy

DOKUMENTACJA

- Dostarczenie karty gwarancyjnej

- Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim.

- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Dopuszczenie kompletnego pojazdu do poruszania się po drogach publicznych

INNE

- Trójkąt ostrzegawczy

- Gaśnica

- Apteczka

- Lewarek

- Pojazd wyposażony w GPS, umożliwiający monitoring paliwa, przebieg trasy

- Do wykonania zabudowy pojazdu należy użyć części fabrycznie nowych

WYMOGI

- Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz.1047 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002r., nr 193, poz. 1617)

- Producent zabudowy powinien posiadać autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny

GWARANCJA

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na podwozie, liczonej od daty sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, przez min. okres 24 miesięcy. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zabudowę, liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres min. 24 miesięcy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 48 godzin  od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób określony w umowie (email wskazany w ofercie).  Usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

- Naprawy awaryjne przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane są bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis wskazany przez Wykonawcę. W tym zakresie Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dotyczących robocizny, materiałów eksploatacyjnych, części oraz kosztów dojazdu.

- Przeglądy serwisowe mają odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy serwisowe w siedzibie Autoryzowanego Serwisu wskazanego przez Wykonawcę, ale pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów. Maksymalny okres przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego to 5 dni roboczych. W przypadku, gdy czas ten się przedłuży, wówczas wykonawca zobowiązany jest do podstawienia Zamawiającemu nieodpłatnie takiego samego lub o lepszych parametrach pojazdu zastępczego ewentualnie poniesie koszty wynajmu i koszty utraconych korzyści, które poniósł Zamawiający.

- W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi kosztów  dotyczących robocizny, związanych z wymianą serwisową , części i materiałów eksploatacyjnych.

- Przeglądy serwisowe wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych i filtrów mają być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 1 raz na rok.

WYMAGANIA SZKOLENIOWE

- Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu.