16/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ilość badań przewidziana na 36 miesięcy: 22 500 / kompletów badań wymienionych w pkt 1 tabeli.

#### Wymagania minimalne stawiane analizatorowi parametrów krytycznych:

Typ/nazwa/model, producent, rok produkcji  oferowanego analizatora:

...................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry wymagalne | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzy fabrycznie nowe lub używane, ale nie starsze niż z roku 2017 automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, umożliwiające jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, sO2, cCa++, cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |
| 2 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych do odczytu barkodowanych próbek |  |
| 3 | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od ilości wykonywanych oznaczeń |  |
| 4 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz |  |
| 5 | Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |
| 6 | Analizator ma aspirować próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |
| 7 | Analizator ma mieć opcję wyboru pojedynczych parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika w celu wykonania tylko jednego oznaczenia |  |
| 8 | Analizator ma mieć opcję wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 50μl dla pełnego panelu badań |  |
| 9 | Czas oznaczenia próbki max 40 sek |  |
| 10 | Możliwość automatycznego mieszania próbki, mieszalnik zintegrowany z aparatem. |  |
| 11 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Materiał kontrolny inny niż materiał do kalibracji. |  |
| 12 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |
| 13 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni. |  |
| 14 | Wpięcie dwóch analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy. Jeden analizator ma być wpięty w Laboratorium a drugi w oddziale AiIT. |  |
| 15 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |  |
| 16 | Analizator ma oznaczać min. 40 próbek na godzinę. |  |
| 17 | Czas kalibracji i kontroli jakości analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 30 minut |  |
| 18 | Analizator ma mieć możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 20 | Analizator ma mieć możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów |  |
| 21 | Gwarancja techniczna i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne |  |
| 22 | Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku |  |
| 23 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii uniemożliwiającej wykonanie badań przez okres dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do usunięcia awarii, zapewni ich wykonanie do momentu usunięcia awarii na własny koszt w innej placówce laboratoryjnej czynnej 24 h na dobę. Wyniki do odbioru w ciągu 12 godz. Od momentu dostarczenia próbek |  |
| 24 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min 2 szkoleń dla personelu w terminie 1 msc od podpisania umowy, z zakresu obsługi nowego aparatu i metodyki wykonywanych badań. |  |
| 25 | Jedna międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań bezpłatna w cyklach min 1 raz w miesiącu zapewniona przez oferenta |  |
| 26 | Trzy analizatory mają być jednego producenta i tego samego modelu |  |

.........................................................................

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy