Załącznik Nr 4 do SWZ

IZP.271.30.2022

Formularz potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych

z Gminy Lubaczów”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

Marka………………………………………………………………………………………………….

Typ/model……………………….……………………………………………………………………………

który spełnia następujące parametry:

| Lp. | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Do wypełnienia przez Wykonawcę Wpisać „tak” jeśli spełnia parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Wpisać „nie” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Autobus z liczbą miejsc siedzących w przedziale od 17 do 21 osób (od 16 do 20 osób + kierowca) przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim z możliwością demontażu dwóch tylnych rzędów foteli. Autobus spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, |  |
| 1.2 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: • karty gwarancyjne • książki serwisowe • instrukcje obsługi • dokumentację techniczną do rejestracji pojazdu jako autobus (homologację potwierdzającą przystosowanie autobusu do przewozu osób o utrudnionej zdolności ruchowej ) i badane techniczne potwierdzające przystosowanie autobusu do przewozu jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. |  |
| 2.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia/nadwozia 2022/2023. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 170 KM |  |
| 2.3 | Napęd na oś tylną przekazywany przez min. 6 stopniową skrzynię biegów. Napędzana oś wyposażona w podwójne koła. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w silnik spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) min. Euro VI E |  |
| 2.5 | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w pojeździe, W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia. |  |
| 2.6 | Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |
| 2.7 | Drzwi przednie prawe i lewe z szybami elektrycznymi |  |
| 2.8 | Centralny zamek na pilota z możliwością uruchamiania od wewnątrz |  |
| 2.9 | Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna dla przedziału kierowcy |  |
| 2.10 | Zawieszenie przednie niezależne, zawieszenie tylne resor piórowy |  |
| 2.11 | Tachograf cyfrowy |  |
| 2.12 | Tempomat |  |
| 2.13 | Autobus bez systemu Start-Stop |  |
| 2.14 | Zbiornik paliwa minimum 93 l |  |
| 2.15 | Światła obrysowe na dachu autobusu przód/tył |  |
| 2.16 | Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 2.17 | Reflektory przednie w technologii LED ( światła: pozycyjne, mijania i drogowe ) |  |
| 2.18 | Dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem |  |
| 2.19 | Alarm obwodowy |  |
| 2.20 | Drzwi tylne autobusu dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 270 stopni |  |
| 2.21 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 2.22 | Autobus wyposażony w ogumienie zimowe . Dodatkowy komplet opon letnich na felgach stalowych |  |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w systemy zwiększające bezpieczeństwo: - ESP, ABS, ASR, EBD lub równoważne - Ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne o niezapiętych pasach kierowcy; - Poduszka powietrzna kierowcy - tempomat i ogranicznik prędkości do 100 km/h - minimum 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach; - Immobiliser; - Światła do jazdy dziennej - elektroniczna blokada tylnego mostu |  |
| 3.1 | Drzwi autobusu: - drzwi zawiasowe strona lewa stanowiące wejście do przedziału pracy kierowcy - drzwi strona prawa stanowiące wejście główne do autobusu - Poręcze ułatwiające wejście i wyjście z autobusu (strona prawa i lewa) |  |
| 3.2 | Szyby podwójne termoizolacyjne ciemne. |  |
| 3.3 | Okno dachowe uchylne pełniące role wyjścia ewakuacyjnego minimum 1 szt.. |  |
| 3.4 | Fotele układ i wyposażenie minimalne: Tapicerowane miękkie wyposażone w uchwyty dla pasażerów od strony przejścia i zintegrowane zagłówki. Konfiguracja foteli: fotele dwuosobowe strona lewa i jedno osobowe strona prawa |  |
| 3.5 | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy minimalnej 10 KW stanowiąca odrębny układ klimatyzacyjny działający niezależnie od klimatyzacji kokpitowej ( posiadającą własną sprężarkę ). |  |
| 3.6 | Minimum jedna półka bagażowa podsufitowa. |  |
| 3.7 | Ogrzewanie suche powietrzne niezależne od pracy silnika o mocy minimum 4 KW . Montowane w podwoziu autobusu. Dodatkowo wyposażone w programator czasu pracy i płynną regulację temperatury . Minimum 3 wyloty ciepłego powietrza. |  |
| 3.8 | Radio, ekran dotykowy |  |
| 3.9 | Kamera cofania. |  |
| 3.10 | Dodatkowe pokrowce na siedziskach foteli nieprzemakalne. |  |
| 4.1 | Atestowane najazdy teleskopowe składane służące do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pasy do mocowania wózka inwalidzkiego podczas jazdy 1 komplet , pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim 1 komplet .. |  |
| 4.2 | Wykładzina wewnątrz pojazdu antypoślizgowa |  |
| 4.3 | Tabliczki magnetyczne ze znakiem PFRON |  |
| 4.4 | Oznaczenie autobusu tabliczkami magnetycznymi przewóz osób niepełnosprawnych. |  |
| 4.5 | Oklejenie pojazdu do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy . |  |
| 4.6 | Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej jedna sztuka |  |
| 5.1 | Wyjścia bezpieczeństwa wyposażone w młotki do awaryjnego zbicia szyby 3 szt. |  |
| 5.2 | Gaśnice 2 szt. w tym jedna autobusowa 2 kg |  |
| 5.3 | Apteczka autobusowa 1 szt. |  |
| 5.4 | Podnośnik, komplet kluczy, kliny pod koła, trójkąt ostrzegawczy |  |
| 5.5 | Transport autobusu do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy . |  |
| 6.1 | Gwarancja na cały autobus (podwozie , nadwozie, wnętrze ) 24 miesiące |  |

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.