WT.2370.3.2022														      Załącznik numer 1.1 do SWZ

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym) PN-EN 1846-1 M-2-3-1/2-1-1

część 1 – dostawa  2 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem hydraulicznym)

| L.p. | Wyszczególnienie | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne. |
|  | Pojazd musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 z pózn. zm)). |  |  |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 869) |  |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu oraz sprawozdania z badań. |  |  |
|  | Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczki: pamiątkową oraz informacyjną formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczek formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, należy wpisać propozycję rozmiaru). Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można jej zamieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzory tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. tabliczek (5 szt. tabliczek pamiątkowych oraz 5 szt. tabliczek informacyjnych) umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |  |  |
|  | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie zarządzenia w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2021 r., poz. 4). Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9000 lub podobnym), podwozie (rama) w kolorze czarnym (RAL 9005 lub zbliżonym). |  |  |
|  | Zabudowa wykonana może być wyłącznie z następujących materiałów: aluminium i jego stopy, materiały kompozytowe i tworzywa sztuczne. Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zabudowy, należy zamontować stopnie robocze ułatwiające ratownikom zdejmowanie wyposażenia z pojazdu. Podesty robocze (w tym uchylne) o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywały obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min 280 kg. Podesty zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, zamkiem oraz dwoma siłownikami hydraulicznymi przed gwałtownym opadaniem. Zamki (systemy zamykania) podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innego bardziej ergonomicznego rozwiązania, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zmianę szerokości podestów, jak również sposobu ich wykonania (wymaga to bezwzględnie zgody Zamawiającego). Podesty robocze wyposażone w pulsacyjne oświetlenie ostrzegawcze LED koloru żółtego, włączające się automatycznie po otwarciu podestu. Na każdym podeście należy zamontować po dwie lampki ostrzegawcze, w skrajnych zewnętrznych częściach podestów. Oświetlenie wykonane w taki sposób, aby nie zachodziło ryzyko jego uszkodzenia, podczas normalnej eksploatacji pojazdu. |  |  |
|  | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. |  |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, dostarczy wszystkie niezbędne wymagane dokumenty do zarejestrowania pojazdu jako specjalny pożarniczy. |  |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 2021, silnik, i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy dostarczyć w dniu odbioru pojazdu. |  | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
|  | Układ napędowy 4 x 4. (Zamawiający dopuszcza stały napęd na wszystkie osie lub rozłączany). Blokady mechanizmów różnicowych w mostach napędowych, blokada mechanizmu różnicowego między osiowego. Wzmocnione zawieszenie w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. Oś tylna z kołami bliźniaczymi. Pojazd wyposażony w stabilizatory przechyłów bocznych, zamontowane przy osi przedniej i tylnej. |  |  |
|  | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych. Ogumienie o nośności dostosowanej do nacisku koła (przy pełnym obciążeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu z pełnym wyposażeniem. Wartość ciśnienia powietrza w ogumieniu należy trwale oznaczyć nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe, zamocowane w sposób umożliwiający 1-osobową obsługę przy zdejmowaniu oraz zakładaniu. |  |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin nie gorsze niż Euro 6. Moc maksymalna silnika minimum 280kW. Punktacja za kryterium przyznana będzie zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. | Min. 280 kW |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła z automatycznym sterowaniem zmiany biegów. |  |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas pracy. |  |  |
|  | Wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu. |  |  |
|  | Układ hamulcowy pojazdu powinien być wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania oraz układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu. |  |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony po dwa zaczepy typu „szekla” z przodu i tyłu. Każdy zaczep musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN. | 2 szt. |  |
|  | Z tyłu, pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy typu 40, wg PN-92/S-48023 posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy o minimalnej DMC 8,0 ton, wyposażonej w system ABS. | 1 szt. |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu. | 1 szt. |  |
|  | Prędkość maksymalna pojazdu, nie mniej niż 100 km/h | 100 km/h |  |
|  | Kabina 3-osobowa, 2-drzwiowa, wyposażona w klimatyzację oraz niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, niezależnie od wartości temperatury zewnętrznej. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości i pochylenia oparcia. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Siedzenia foteli pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, zmywalnym, nienasiąkliwym o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcia. Przestrzeń za fotelami o głębokości minimum 450 mm, przystosowana do przewozu uzbrojenia osobistego, umundurowania, sprzętu łączności i oświetleniowego. Odległość między siedziskiem a wewnętrzną stroną dachu kabiny powinna wynosić co najmniej 1050 mm (dla miejsca środkowego dopuszcza się min. 950 mm). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne w przedmiotowym zakresie, zaproponowane przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA o szerokości kanału 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3 wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem. Samochód wyposażony w instalację antenową dostrojoną do częstotliwości 149 MHz dla której, współczynnik fali stojącej powinien być nie większy niż 1,2. Kabel antenowy o impedancji falowej 50Ω powinien posiadać ekran w postaci gęstego oplotu miedzianego oraz żyła gorąca typu linka wykonana z miedzi. Do modułu GPS radiotelefonu należy podłączyć antenę zamontowaną na dachu w miejscu gwarantującym widoczność satelitów. Instalacja zasilająca radiotelefon powinna być poprowadzona bezpośrednio z akumulatora w pobliżu którego powinno znajdować się odpowiednio dobrane zabezpieczenie prądowe, znajdujące się nie dalej niż 500mm liczonych po kablu bieguna dodatniego od klemy akumulatora. Instalacja powinna być prowadzona w peszlu z dala od źródeł ciepła i zakłóceń elektomagnetycznych oraz miejsc możliwych uszkodzeń mechanicznych. Do Zamawiającego należy dostarczyć interfejs kablowy oraz oprogramowanie z licencją ważną bezterminowo, umożliwiający programowanie radiotelefonu przez wszystkie możliwe interfejsy programujące (np. tylne złącze akcesoriów, przednie gniazdo mikrofonogłośnika) na komputerze klasy PC. Z systemem operacyjnym kompatybilnym z system Użytkowników wyposażonym w interfejs USB 2.0. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów. Zamawiający nie dopuszcza zamontowania radiotelefonu na podszybiu pojazdu. Antena do radiotelefonu zamontowana na dachu w miarę możliwości jak najdalej od sygnalizacji świetlnej stroboskopowej. Antena wyposażona w element elastyczny – sprężynę oraz przegub zabezpieczany „motylkiem” umożliwiający położenie anteny – promiennika wzdłuż dachu kabiny. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Kabina pojazdu wyposażona w: Układ klimatyzacji fabryczny producenta podwozia. Indywidualne oświetlenie nad siedzenie dowódcy, Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne główne, Lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, Lusterko rampowe – dojazdowe z przodu pojazdu, Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, Radio samochodowe z wyświetlaczem, Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu na dachu kabiny | 1 kpl. |  |
|  | W kabinie pojazdu zamocowane 3 ładowarki z radiotelefonami przenośnymi o parametrach; radiotelefon powinien umożliwiać pracę w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostępem czasowym TDMA) radiotelefon powinien posiadać minimum czterowierszowy wyświetlacz alfa-numeryczny obsługa wokodera dźwięku AMBE+2TM pasmo pracy VHF 136÷174 MHz, moc 1÷5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów ochrona przed czynnikami atmosferycznymi minimum IP57 obsługa standardu Bluetooth audio klasa 2 dodatkowy mikrofonogłośnik na giętkim przewodzie umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej. | 3 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Kamera samochodowa Video-Rejestrator o parametrach; wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2 cale rozdzielczość nagrywania – Full HD (1920 x 1080 px) 3 osiowy sensor przeciążeń obsługa kart pamięci minimum 64GB karta pamięci min 64GB o parametrach nie gorszych niż class 10 UHS-I, kąt widzenia kamery minimum 130 stopni. wbudowany mikrofon i głośnik. |  | Podać producenta, typ i model |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę tzw. szybką, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów określonych w punkcie 2.17 poza pojazdem | 1 kpl. |  |
|  | W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi w wykonaniu EX. Latarka o wadze nie większej niż 0,6 kg.,(waga liczona z akumulatorem) wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5godz. a w trybie oszczędnym nie mniej niż 13 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V. IP nie mniejsze niż 54. | 3 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). | Max 3500 mm |  |
|  | Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia. | Min 250mm |  |
|  | Na desce rozdzielczej w kabinie sygnalizacja świetlna włączonych przystawek oraz wysuniętego masztu oświetleniowego. Włączniki załączające przystawki odbioru mocy zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Kabina wyposażona w sygnalizację otwarcia skrytek. |  |  |
|  | Sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne główne, pozostałe lusterka min. podgrzewane elektrycznie (dopuszcza się zaoferowanie lusterka krawężnikowego prawego i dojazdowego przedniego bez podgrzewania elektrycznego). Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach. |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika. |  |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson. Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 100 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z załącznikiem F normy PN-EN 1846-2 (lub „równoważnej). Maksymalna wartość (LAmax) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykonać dla każdego rodzaju sygnału (z wyłączeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu „Air Horn”. Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowódcy, Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 diody LED. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED (wyposażone w min. 4 diody LED każda), zamontowane na każdym boku pojazdu. Z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące falę świetlną (służy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych) wraz sterownikiem do obsługi. Fala świetlna wykonana w technologii LED. Belka świetlna oraz lampa tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Lampa z tyłu pojazdu niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | 4 szt. reflektorów LED zamontowanych na orurowaniu dedykowanym do danej marki samochodu zamontowanej z przodu na masce pojazdu uruchamianych oddzielnym włącznikiem. | 1 kpl. |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę uruchamiane oddzielnym włącznikiem, zamontowane na dachu pojazdu po obu stronach kabiny. Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w maskownice wlotu. | 1 kpl. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamontowane uchwyty na sprzęt nie powodujące przemieszczania się sprzętu podczas jazdy, oraz wykonana z materiałów odpornych na korozję. Skrzynie na sprzęt z oświetleniem jej wnętrza. Pojazd należy wyposażyć w drabinę wejściową na dach wg wybranego rozwiązania. |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 24V, jednoprzewodowa. Moc alternatora min. 2400W i pojemność akumulatorów min. 180Ah każdy, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów) Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów, Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane łącze. |  |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. |  |  |
|  | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. |  |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację włączonego biegu wstecznego dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) i świetlną (dodatkowy reflektor o mocy min. 70 W) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor (z obrazem kolorowym) przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. |  |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny, dotykowy terminal statusów (terminal systemu lokalizacji pojazdów AVL), współpracujący i zintegrowany z systemami (system wspomagania decyzji SWD-ST oraz system lokalizacji pojazdów AVL), które użytkowane są przez jednostki organizacyjne PSP. Wymagania minimalne odnośnie modułu lokalizacji: Moduł lokalizacji pojazdów musi posiadać: a) jednostkę centralną; b) graficzny dotykowy terminal statusów; c) zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiające minimum 2 godzinną pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego; d) antenę GPS; e) antenę GSM; f) czujnik użycia sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego); g) uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe gwarantujący stabilność mocowania oraz ograniczający możliwość powstawania wibracji podczas poruszania się pojazdu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą i musi posiadać: • pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu); • co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych; • wejście anteny GPS; • wejście anteny GSM; • port do komunikacji z zewnętrznym, graficznym terminalem; • wejście mikrofonowe; • wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następujące funkcjonalności: • lokalizować pojazd w oparciu o system GPS, w co najwyżej 5s odstępach czasu; • wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu co 30s, przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą; • wysyłać dane o lokalizacji pojazdu na żądanie właściwego dyspozytora; • wysyłać informacje z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP; • wysyłać statusy do właściwego dyspozytora niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez operatora; • umożliwiać aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą technologii GSM oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera; • zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. Graficzny dotykowy terminal statusów musi być wyposażony, w co najmniej 7”, kolorowy ekran dotykowy, ułatwiający wysyłanie zdefiniowanych statusów. Graficzny terminal statusów musi: • posiadać własny, autonomiczny system operacyjny, w celu zapewnienia otwartości Systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy; • umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych; • pracować jako nawigacja samochodowa; • mieć wczytaną aktualną mapę Polski z możliwością jej aktualizacji; • nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji; • automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych); • mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów; • odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formacie TXT, PDF, JPG, GIF i BMP; • posiadać złącze USB; • umożliwiać dodanie funkcjonalności polegającej na obsłudze urządzeń USB (pendrive, dysk USB, drukarka) oraz wymianie danych i drukowaniu z wykorzystaniem tych urządzeń; • mieć możliwość rekonfiguracji tras przejazdu w sytuacjach objazdów, dróg nieprzejezdnych i innych utrudnień; • mieć możliwość wysłania informacji o powstałych i zaobserwowanych utrudnieniach, blokadach na drodze do aplikacji zarządzającej (administratora/użytkownika systemu) w czasie rzeczywistym; • w czasie postoju pojazdu w garażu, graficzny terminal ma być wyłączony w celu minimalizacji poboru prądu z akumulatora samochodowego – terminal musi być wzbudzany do pracy z poziomu aplikacji SWD-ST przez jednostkę centralną, wymaga się, aby maksymalny czas uruchomienia terminala do pełnej funkcjonalności, tj. statusy wraz z mapą nawigacyjną był nie dłuższy niż 30s; • terminal musi mieć możliwość wzbudzenia do pracy przez obsługę pojazdu za pomocą przełącznika niezależnie od tego czy otrzymał sygnał wzbudzenia od jednostki centralnej lub być automatycznie uruchamiany po włączeniu stacyjki samochodu. Montaż musi być przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie ciągłości gwarancji producenta na pojazd. Wszystkie koszty związane z uruchomieniem systemu ponosi wykonawca. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850mm od poziomu obsługi. Podesty umożliwiające dostęp do skrytek nie mogą być płytsze niż 550mm. Podesty wyposażone w siłowniki gazowe. |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek. Wewnątrz skrytek zamocowane półki umożliwiające ich regulację w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich przestrzeni. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki, jednak nie później niż po otwarciu ¼ wysokości skrytki . Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Konstrukcja półek, szuflad przystosowana do obciążeń związanych z przewożonym sprzętem. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek widoczna i czytelna z miejsca kierowcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej ergonomicznego rozwiązania wykonania zamykania skrytek Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). Poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. |  |  |
| 2.34. | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED – minimum 4 reflektorami na każdy bok pojazdu, oraz dodatkowe oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego w technologii LED. Wyłącznik oświetlenia pola pracy w kabinie i skrytce z pulpitem sterowniczym agregatu prądotwórczego. Wyłączniki wyposażone w trwały opis. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej funkcjonalnego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). |  |  |
|  | Żuraw hydrauliczny zamontowany z tyłu pojazdu. Obrót żurawia wokół osi pionowej – min. 415o. Napęd pompy hydraulicznej od silnika pojazdu. Podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie (minimum ruch pionowy). | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Maksymalny moment udźwigu. | min. 200 kNm |  |
|  | Maksymalny udźwig przy wysięgu maksymalnym | min. 1000 kg |  |
|  | Maksymalny wysięg. Na końcu wysięgnika zamontowany hak oraz głowica ze zbloczem do wciągarki linowej. | min. 10 m |  |
|  | Żuraw wyposażony we wciągarkę linową. Lina zakończona kauszą i hakiem. Siła wciągarki liczona dla 1 warstwy. Wciągarka wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie lub dociskacz liny. | min. 10 kN |  |
|  | Długość całkowita liny na bębnie wciągarki. | min. 30 m |  |
|  | Sterowanie żurawiem i wciągarką bezprzewodowe za pomocą pulpitu przenośnego, z odległości min. 30 m, z układem dźwigni w jednakowej sekwencji poziomej jak przy żurawiu. Pulpity po obydwu stronach pojazdu, wyposażone w świetlną informację o stanie obciążenia siłowników żurawia, ze sterowaniem awaryjnym za pomocą dźwigni po obu stronach urządzenia. Podświetlone pulpity sterownicze. Układ ogranicznika udźwigu, zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń. Układ wyłączania awaryjnego z wyłącznikami umieszczonymi przy pulpitach sterowniczych. Zasilanie sterownika bezprzewodowego z akumulatorów (minimum 2 szt. akumulatorów). Żuraw wyposażony w zamki hydrauliczne zabezpieczające przed wypływem oleju z napełnionego cylindra w przypadku nagłego spadku ciśnienia w układzie. Żuraw powinien być odpowiedni dla danego podwozia z zachowaniem warunków stateczności i dopuszczalnych nacisków na osie, uwzględniając jednocześnie optymalne wykorzystanie pojazdu. Elementy nośne żurawia powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą zaworów przeciążeniowych, pełniących rolę ograniczników udźwigu. Powinny być zastosowane systemy aktywnie zmieniające dopuszczalne wartości udźwigu w zależności od stopnia wysuwu wysięgnika, kąta jego wzniosu, kąta obrotu żurawia względem pojazdu. Wszystkie przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne powinny być chronione przed uszkodzeniem (przetarciem, urwaniem itp.) zarówno podczas jazdy, jak i podczas pracy żurawia. Zbiornik oleju hydraulicznego powinien być wyposażony w układ filtrowania powietrza dostającego się do wnętrza poprzez odpowietrznik. Wysięgnik oraz wszystkie elementy wyposażenia żurawia powinny być trwale zabezpieczone i pozostawać na swoim miejscu podczas hamowania awaryjnego lub nagłej zmiany kierunku jazdy. Montaż osprzętu wysięgnikowego powinien być możliwy do przeprowadzenia na terenie pracy żurawia, bez konieczności korzystania z zewnętrznych urządzeń podnoszących lub transportowych. Ruchy robocze wszystkich członów żurawia powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie pola pracy. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia każdego ruchu. Powinna istnieć możliwość bezpiecznego opuszczenia ciężaru i złożenia żurawia w razie awarii napędu. |  |  |
|  | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego określonego w punkcie 3.7, zasilana z instalacji samochodu. | 1 szt. |  |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania akumulatorów sterownika bezprzewodowego żurawia, określonego w punkcie 3.7, poza pojazdem. | 1 szt. |  |
|  | Osprzęt do żurawia dostosowany do maksymalnych parametrów udźwigu żurawia: zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe z możliwością skracania o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o) i dł. 2 m, nie obniżające parametrów roboczych żurawia – 1 szt.; zawiesie linowe czterocięgnowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o), i dł. 2 m, zakończone hakami – 1 szt.; zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3t, dł. 8m – 4 szt.; zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6t, dł. 8m – 4 szt.; ogniwo stalowe zbiorcze o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 4 szt.; szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t – 4 szt.; szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 2 szt.; osłony kątowe do zawiesi, dostosowane szerokością do zawiesi pasowych i wężowych – 8 szt.; podkłady pod wszystkie podpory stabilizacyjne, | 1 kpl. |  |
|  | Wciągarka samochodowa o napędzie hydraulicznym, zamontowana do ramy pojazdu, za kabiną pojazdu. Wyprowadzenie liny do przodu. Parametry wciągarki: - długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 40 m - maksymalna siła uciągu – min. 120 kN, - nominalne parametry wciągarki powinny być zachowane przy odchyleniu liny od osi wzdłużnej pojazdu do 10°. Wciągarka powinna być wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie. Wciągarka powinna być zamontowana zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych celem zamontowania wciągarki, powinno być uzgodnione z producentem podwozia. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono, na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka zabezpieczona pokrowcem. Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Bezprzewodowy sterownik do zdalnego sterowania pracą wciągarki z odległości min. 50 m. Dodatkowe sterowanie wciągarką z pulpitu sterowniczego stałego lub sterowanie przewodowe. Awaryjne wyłączanie wciągarki powinno następować wyłącznikiem awaryjnym umieszczonym na pulpitach sterowniczych. | 1 kpl. |  |
|  | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego, określonego w punkcie 4.2, zasilana z instalacji samochodu. | 1 szt. |  |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci (230 V, do ładowania sterownika bezprzewodowego wciągarki, określonego w punkcie 4.2, poza pojazdem. | 1 szt. |  |
|  | Osprzęt do wciągarki; lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 15 t, dł. min. 10 m – 2 szt.; szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 2 szt.; pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 3 m – 2szt.; krążek zakończony hakiem o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t oraz konstrukcji umożliwiającej szybki montaż liny – 1 szt.; krętlik oczko - szekla o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 1 szt.; zawiesie pasowe czterowarstwowe o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 8 m, zakończone pełnymi pętlami – 1 szt.; zawiesie linowe jednocięgnowe o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 2 m, zakończone pętlami – 1 szt.; kliny pod koła wg DIN 14584, wielkość 2 – 4 szt.; platformy rolkowe do przetaczania ładunków o masie min. 15 t, wraz rolką sterującą – 1 kpl. zblocze min. 15 t – 2 szt. | 1 kpl. |  |
|  | Zabudowany w pojeździe generator prądu 3x230/400 V/50Hz, o mocy znamionowej min. 20 KVA, napędzany poprzez przystawkę z silnika pojazdu. Tablica umieszczona na wysuwanym podeście roboczym w pierwszej skrytce za kabiną od strony kierowcy. Wyposażenie tablicy sterowniczej min.: przycisk motor START, motor STOP, lampki sygnalizacyjne pracy agregatu; pomiar wartości napięcia dla każdej fazy, wartości obciążenia dla każdej fazy; gniazda z uziemieniem: 1 gniazdo 400V 63 A, 1 gniazdo 400V 32A, 2 gniazda 400 V 16A, 2 gniazda 230 V 32 A, 2 gniazda 230V 16A, zabezpieczenia różnicowo-prądowe gniazd dostosowane charakterystykami i typami do pracy sprzętu elektrycznego stanowiącego wyposażenie samochodu. Stopień ochrony gniazd elektrycznych tablicowych IP67 pozostałego osprzętu elektrycznego tablicy min. IP55. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model |
|  | Przenośny walizkowy agregat prądotwórczy jednofazowy 2x230V napędzany silnikiem spalinowym. Moc znamionowa agregatu min. 2 kVA. Stopień ochrony min. IP23. Agregat musi spełniać normy EN 292, EN 60204, EN 50082-1 oraz DIN 14685. Czas pracy agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa, przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej, minimum 3 h. Wszystkie urządzenia elektryczne zasilane napięciem 230V, stanowiące wyposażenie samochodu muszą mieć możliwość podłączenia do gniazd agregatu. | 1 szt. | Podać producenta, typ i model |
|  | Na dachu z tyłu pojazdu zamontowany składany ręcznie panel lamp umożliwiający wyświetlenie strzał świetlnych. Panel przeznaczony do zabezpieczania ruchu, spełnia funkcję ostrzegawczą. Panel zbudowany jest z min. 15 lamp. Lampy świecąc mogą utworzyć strzałę w prawo lub w lewo lub krzyż. Zasilanie panelu z instalacji elektrycznej pojazdu. Załączanie i sterowanie panelem z tablicy sterowniczej zamontowanej w skrytce. | 1 szt. |  |
|  | Maszt do oświetlenia pola pracy, wysuwany pneumatycznie lub hydraulicznie na wysokość min. 6 m od podłoża. Zabudowany w przedziale sprzętowym. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota z przewodem o długości min 2 m. Maszt wyposażony w najaśnice o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 80000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Reflektory wykonane w technologii LED. Każda lampa z systemem optycznym do oświetlenia optycznego dalekosiężnego szerokokątnego oraz pod masztem. Możliwość regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic. Składanie masztu automatyczne, z dowolnego położenia do pozycji transportowej, realizowane jednym przyciskiem. Maszt - lampy typu LED wyposażony w podwójne, niezależne zasilanie elektryczne tj. z przenośnego agregatu prądotwórczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia na lampy z dwóch źródeł jednocześnie. Maszt zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie. W kabinie pojazdu umieszczona kontrolka wysuniętego masztu w miejscu widocznym dla kierowcy. | 1 kpl. |  |
|  | Przenośny zestaw oświetleniowy IP 55 na statywie o minimalnej wysokości 3 m (po rozłożeniu) z dwoma reflektorami (lub 1 reflektorem) o łącznej wartości strumienia świetlnego nie mniejszej niż 15000 lm. Przedłużacz o minimalnej długości 15 m IP 67. Dopuszcza się zestaw zasilany z własnej baterii, z możliwością doładowywania z agregatu prądotwórczego w czasie pracy. | 2 kpl. |  |
|  | Przedłużacz elektryczny 400 V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. |  |
|  | Przedłużacz elektryczny 230 V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. |  |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 400 V (wtyk + 3 gniazda). Stopień ochrony IP67. | 1 szt. |  |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 230 V (wtyk + 3 gniazda). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. |  |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 400/230 V (wtyk trójfazowy + 1 gniazdo trójfazowe + 3 gniazda jednofazowe). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. |  |
|  | Trójfazowy przemiennik faz (do zmiany kolejności faz). Stopień ochrony IP67. | 1 szt. |  |
|  | Całe wyposażenie elektryczne – przedłużacze, rozdzielnice, gniazda masztów, agregatów, generatora itp. skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe. |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym. Wszystkie urządzenia zestawu łączone przy pomocy systemu jednozłącznego. Elementy połączone ze sobą i ułożone w sposób umożliwiający natychmiastowe użycie. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). Skład zestawu i parametry narzędzi określone są w punktach 6.1.1 do 6.1.6. | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi, określonych w punktach 6.1.2 do 6.1.4., minimum 2-narzędziowy (możliwość jednoczesnej pracy minimum dwóch narzędzi) o napędzie spalinowym - waga maks. – 25 kg - pojemność zbiornika oleju min. 4000 cm3 | 1 kpl. |  |
|  | Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w punktach 6.1.3. do 6.1.6, o długości 10 m.b. każdy zestaw. Zestawy węży zakończone obustronnie szybkozłączami, pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju w pomie hydraulicznej. Zestawy muszą różnić się kolorami. Musza być odporne na załamania i zagięcia Zestaw węży powinien składać się z 2 węży, o dł. 10m, zakończonych obustronnie szybkozłączami. Data zakucia węży hydraulicznych nie dalsza jak 6 miesiące przed terminem odbioru techniczno-jakościowego. | 2 kpl. |  |
|  | Rozpieracz typu BS z akcesoriami spełniający minimalne parametry: - maksymalna siła rozpierająca wg PN-EN 13204 – min. 60 kN, - szerokość rozpierania min 800 mm, | 1 szt. |  |
|  | Nożyce do cięcia CC spełniające minimalne parametry - zdolności cięcia K: - maksymalna siła cięcia wg PN-EN 13204 – min. 1700 kN, - rozwarcie ostrzy – min. 200 mm, - zintegrowane w rękojeści oświetlenie pola pracy. | 1 szt. |  |
|  | Rozpieracz kolumnowy hydrauliczny (Cylinder rozpierający), o parametrach: - siła rozpierająca w pełnym zakresie – min. 150 kN, - skok – min. 340 mm, - długość w stanie złożonym – min. 650 mm, | 1 szt. |  |
|  | Rozpieracz kolumnowy hydrauliczny (Cylinder rozpierający), o parametrach: - siła rozpierająca w pełnym zakresie – min. 150 kN, - skok – min. 650 mm, - długość w stanie złożonym – min. 900 mm, | 1 szt. |  |
|  | Zestaw końcówek i łańcuchów ciągnących do rozpieracza określonego w punkcie 6.1.2, zawierający: - adaptery do łańcuchów ciągnących – 2 szt., - łańcuchy ciągnące – 2 szt. - zestaw końcówek i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego w punkcie 6.1.4, zawierający: - wspornik progowy – 1szt. - zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w walizce, | 1 kpl. |  |
|  | Pompa hydrauliczna ręczna/nożna z wężem dł. Min 5m do zasilania urządzeń określonych w pkt. 6.1.3 do 6.1.6. - Pompa powinna posiadać monozłącze hydrauliczne umożliwiające podłączenie węży z pkt. 6.1.2. | 1 szt. |  |
|  | Zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie akumulatorowym. Cały zestaw wraz z ładowarkami umieszczony w jednej skrytce. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta (tego samego co zestaw określony w punkcie 6.1.). Fabrycznie nowe. Wszystkie urządzenia zestawu połączone z ładowarkami przy pomocy systemu przewodów ze złączami magnetycznymi pozwalającymi na ładowanie akumulatorów w narzędziu i ładowarce. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). Skład zestawu i parametry narzędzi określone są w punktach 6.2.1. do 6.2.6. | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Nożyce typu BC o zdolności cięcia min. K: - siła cięcia – min. 1300 kN, - rozwarcie nożyc – min. 180 mm. - zintegrowane w rękojeści oświetlenie pola pracy. | 1 kpl. |  |
|  | Nożyco-rozpieracz typu CK, o zdolności cięcia min. H i parametrach: - min. siła rozpierająca wg PN-EN 13204 – min 40 kN, - szerokość rozpierania – min. 360 mm. | 1 szt. |  |
|  | Rozpieracz typu AS spełniający minimalne parametry: - minimalna siła rozpierająca wg PN-EN 13204 – min. 40 kN, - szerokość rozpierania wg PN-EN 13204 - min. 700 mm. | 1 szt. |  |
|  | Rozpieracz teleskopowy z dwoma cylindrami roboczymi, o parametrach: - siła rozpierania (1 tłok) – min. 130 kN, - siła rozpierania (2 tłok) – min. 60 kN, - długość w stanie złożonym – maks. 600 mm. | 2 szt. |  |
|  | Zestaw akcesoriów do cylindra rozpierającego określonego w punkcie 6.2.4 zawierający: - przedłużka o dł. min. 400 mm – 1 szt., - wsporniki krzyżowe do cross ramingu - 1 kpl. Cały zestaw akcesoriów ułożony w walizce (walizkach). | 1 kpl. |  |
|  | Akumulator Li-Ion o pojemności min. 7 Ah – 8 szt., Ładowarka samochodowa 12/24 V - 4 szt., Adapter do zasilania sieciowego 230 V - 1 szt. Przewody do ładowania akumulatorów w narzędziu – 4 szt. | 1 kpl. |  |
|  | Pomocnicze narzędzia o napędzie hydraulicznym oraz inne urządzenia pomocnicze. Narzędzia umieszczone w miarę możliwości w jednej skrytce. Wszystkie elementy fabrycznie nowe. Wszystkie elementy zestawu muszą współpracować ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1, 6.1.2, 6.1.9). Rodzaj i parametry narzędzi określone są w punktach 6.3.1 do 6..8. | 1 kpl. |  |
|  | Klin ratowniczy, o parametrach: - siła rozpierania - min. 230 kN, - minimalna grubość szczeliny, do której można użyć urządzenie - max. 6 mm. | 1 szt. |  |
|  | Mini nożyce do cięcia, o parametrach: - siła cięcia – min. 75 kN, - rozwarcie ostrzy min. 25 mm. - umieszczone w walizce. | 1 szt. |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny aluminiowy. - maks. nośność - min. 400 kN, - skok tłoka - min. 60 mm, - wysokość siłownika zsuniętego – maks. 150 mm. - z pompą ręczną oraz wężem zasilającym, - waga maks. 9 kg, | 1 szt. |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny aluminiowy. - maks. nośność - min. 400 kN, - skok tłoka - min. 100 mm, - wysokość siłownika zsuniętego – maks. 200 mm. - z pompą ręczną oraz wężem zasilającym, - waga maks. 9 kg | 1 szt. |  |
|  | Wyważacz do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. - siła rozpierania min. 70 kN, - skok roboczy - min. 300 mm. - hydrauliczny zasilacz plecakowy z wężem zasilającym. - akumulator – 2 szt., - ładowarka. | 1 szt. |  |
|  | Zaciskacz do rur, o parametrach: - siła zaciskania - min.140 kN, - maks. średnica zewnętrzna rury – 60 mm. W walizce. | 1 szt. |  |
|  | Zestaw stabilizacyjnych podpór mechanicznych. Cały zestaw umieszczony w jednej skrytce. Fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). | 1 kpl. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 50 kN i zakresie roboczym min. 0,6÷1 m. | 4 szt. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 50 kN i zakresie roboczym min. 1÷1,7 m. | 4 szt. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 50 kN i zakresie roboczym min. 1,7÷3 m. | 4 szt. |  |
|  | Podpora do stabilizacji pojazdów, mechaniczna, rozkładanie ręczne. Maksymalne wymiary po złożeniu do 2,0 m. Minimalny skok urządzenia 650 mm. Masa całkowita max 20 kg. Podpory o dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 1000kg. (każda) Dodatkowo wyposażona w płytę podstawa podpór z możliwością mocowania minimum 2 pasów mocujących. | 2 kpl. |  |
|  | Podkłady do stabilizacji pojazdów wykonane z tworzywa sztucznego. Skład zestawu: - podkład schodkowy lub schodek z klinem o wys. min. 270 mm – 2 szt., - klin ząbkowany o min. wymiarach (dł./szer./wys.) 230mm/75 mm/75 mm – 2 szt., - klin ząbkowany o min. wymiarach (dł./szer./wys.) 230mm/150 mm /75 mm – 2 szt., - podkłady o min. wymiarach (dł./szer./wys.) 230mm/230 mm/25 mm – 2 szt., - podkłady o min. wymiarach (dł./szer./wys.) 230mm/230 mm/50 mm – 2 szt., - podkłady o min. wymiarach (dł./szer./wys.) 230 mm/230mm/75 mm – 2 szt.. Zamawiający dopuszcza 10% tolerancji w wymiarach poszczególnych elementach zestawu. | 1 kpl. |  |
|  | Plandeka (stanowisko do narzędzi) o wym. min. 2000 mm x 1500 mm. | 2 szt. |  |
|  | Zabezpieczenie poduszki powietrznej w kierownicy pojazdu osobowego i ciężarowego. (zabezpieczenie przystosowane do różnych średnic koła kierownicy pojazdu) | 2 szt. |  |
|  | Osłona osoby ratowanej. | 2 szt. |  |
|  | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie. Skład zestawu: - pokrowiec mocowany na rzepy, o min. wymiarach 250 mm/300 mm – 2 szt., - pokrowiec mocowany magnesami, o min. wymiarach 600 mm/600 mm – 2 szt., - pokrowiec mocowany magnesami, o min. wymiarach 1500 mm/600 mm – 1 szt. Tolerancja wymiarów poszczególnych pokrowców ± 100mm. | 1 kpl. |  |
| 6.10 | Przecinarka do szyb z grotem do przebijania szyby klejonej oraz wbudowanym wybijakiem do szyb hartowanych. | 1 szt. |  |
|  | Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych wzmocnionych włóknami aramidowymi (ciśnienie robocze 12 bar) z osprzętem: - poduszka o nośności min. 50 kN – 1 szt., - poduszka o nośności min. 150 kN – 1 szt., - poduszka o nośności min. 300 kN – 1 szt., - poduszka o nośności min. 400 kN – 1 szt., - poduszka o nośności min. 600 kN – 1 szt., - wężyk z zaworem odcinającym – 5 szt., - wąż powietrzny o długości min. 10 m – 3 szt. (w różnych kolorach), - reduktor ciśnienia z możliwością podłączenia do butli ze sprężonym powietrzem – 1 szt., - sterownik do jednoczesnego sterowania dwiema poduszkami (pompowanie i upuszczanie) – 1 szt., - zestaw złączek umożliwiający zasilanie sterownika z różnych źródeł sprężonego powietrza, w tym musi współpracować ze złączem pneumatycznym pojazdu – 2 kpl. | 2 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Zestaw poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych (ciśnienie robocze maks. 1 bar, wysokość podnoszenia min. 590 mm) z osprzętem: - poduszka o nośności (para) min. 80 kN – 2 szt. (w pokrowcach), - wąż powietrzny o długości min. 5 m – 4 szt., - reduktor ciśnienia z możliwością podłączenia do butli ze sprężonym powietrzem – 2 szt., - sterownik do jednoczesnego sterowania dwiema poduszkami (pompowanie i upuszczanie) -2 szt., - zestaw złączek umożliwiający zasilanie sterownika z różnych źródeł sprężonego powietrza, w tym musi współpracować ze złączem pneumatycznym pojazdu – 2 kpl. | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Butla kompozytowa na sprężone powietrze o pojemności min. 6 litrów, 300 bar z pokrowcem ochronnym. | 6 szt. |  |
|  | Zestaw pilarek łańcuchowych. Wszystkie pilarki jednego producenta. W zestawie powinny znajdować się narzędzia do wymiany łańcucha i regulacji pilarek (nie dotyczy, jeśli te czynności nie wymagają narzędzi), zapasowe łańcuchy (min. po 3 szt. każdego typu) oraz zapas oleju do smarowania łańcuchów (min. 1 litr). Skład zestawu i parametry pilarek określone są w punktach 8.1.1 do 8.1.3. | 1 kpl.. | Podać producenta oraz typ / model |
| 8.1.1. | Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach: - moc silnika - min. 2,9 kW, - prowadnica o długości min. 40 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów oraz zestawem do ostrzenia łańcucha | 1 kpl.. |  |
| 8.1.2. | Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach: - moc silnika - min. 3,5 kW, - prowadnica o długości min. 65 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów. | 1 kpl. |  |
| 8.1.3 | Pilarka ratownicza o napędzie spalinowym z łańcuchem widiowym i osłoną prowadnicy z regulacją głębokości cięcia. Prowadnica długości 50 cm +/- 2 cm wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów widiowych. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw pił tarczowych do stali i betonu. Wszystkie piły jednego producenta. W zestawie powinny znajdować się narzędzia do wymiany tarcz i regulacji pił (nie dotyczy, jeśli te czynności nie wymagają narzędzi) oraz zapasowe tarcze tnące i tulejki redukcyjne do tarcz). Skład zestawu i parametry pił określone są w punktach 8.2.1 do 8.2.2. | 1 kpl.. | Podać producenta oraz typ / model |
| 8.2.1. | Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 350mm, o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych, w składzie: - tarcza ścierna do cięcia stali – 15 szt., - tarcza ścierna do cięcia betonu – 15 szt., - tarcza diamentowa do kamienia – 5 szt., - tarcza ratownicza (widiowa) – 5 szt. | 2 kpl. |  |
| 8.2.2. | Piła tarczowa z napędem spalinowym do głębokiego cięcia min. 250 mm, z zestawem tarcz zapasowych , w składzie: - tarcza do betonu – 3 szt. - tarcza do materiałów miękkich – 3 szt. | 1 kpl. |  |
|  | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie elektrycznym o mocy min. 2000 W wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – min. Po 5 szt.) i ratowniczymi (min. 5 szt.) w wykonaniu profesjonalnym. | 1 kpl. |  |
|  | Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym (zasilanie 230 V/AC). Energia udaru min. 18 J wraz z osprzętem (system szybkiego mocowania końcówek – np. typu SDS): - końcówka – szpilka, - końcówka – dłuto, - końcówka – łopatka, - wiertło widiowe (16÷20 mm, - wiertło widiowe (22÷26 mm, - wiertło widiowe (28÷32 mm, - wiertło koronkowe (44÷50 mm. - wiertło długości roboczej min. 1100 mm, średnica min. 31 mm; - wiertło długości roboczej min. 700 mm, średnica min. 32 mm; - wiertło długości roboczej min. 400 mm, średnica min. 33 mm. | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Zestaw elektronarzędzi ręcznych do pracy ciągłej zasilanych akumulatorowo. Zestaw elektronarzędzi jednego producenta. Narzędzia w wykonaniu profesjonalnym. Każde z elektronarzędzi wraz z odpowiednim osprzętem powinno znajdować się w oddzielnej walizce lub skrzynce metalowej. Skład zestawu i parametry określone są w punktach 8.5.1 do 8.5.4. Wiertła, tarcze oraz elektronarzędzia w wykonaniu do profesjonalnego zastosowania: | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
| 8.5.1. | Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka : - możliwość pracy udarowej o mocy min. 1100 W, - maksymalny moment obrotowy co najmniej 80 Nm, - możliwość pracy bez obciążenia na drugim biegu co najmniej 2000 obr. /min., - co najmniej 2 biegi pracy do wyboru. - napięcie znamionowe 21.6 V, - dodatkowy akumulator ze wskaźnikiem naładowania. | 1 kpl. |  |
| 8.5.2. | Akumulatorowa szlifierka kątowa: - silnik bezszczotkowy, - napięcie znamionowe 36 V, - średnica tarcz 125 mm, - prędkość pracy 9500 obr./min (bez obciążenia), - wyposażona w osłonę tarczy, - dostarczona wraz dodatkowym akumulatorem ze wskaźnikiem naładowania. | 1 kpl. |  |
| 8.5.3. | Akumulatorowa piła szablasta: - o skoku min. 30 mm, - napięcie znamionowe 22 V, - przystosowana do cięcia drewna i metalu, - prędkość skokowa na biegu jałowym co najmniej 2600 suwów/min, - dostarczona wraz dodatkowym akumulatorem ze wskaźnikiem naładowania, | 1 kpl. |  |
| 8.5.4. | Akumulatorowy klucz udarowy: - wyposażony w silnik bezszczotkowy, - moment obrotowy min. 330 Nm, - zasilanie 18 V - wyposażony w zestaw kluczy udarowych | 1 kpl. |  |
| 8.5.5. | Osprzęt do elektronarzędzi: - zestaw wierteł do metalu (4÷13 mm (stal wysokogatunkowa) - 1 kpl., - zestaw wierteł stożkowych (8÷38 mm (stal wysokogatunkowa) - 1 kpl., - zestaw wierteł do drewna (8 -38 – 1 kpl. - zestaw wierteł do betonu (6÷13 mm (stal wysokogatunkowa z końcówkami widiowymi) – 1 kpl., - tarcze ścierne do cięcia metalu (115, (125, (180, (230 – po 5 szt., - tarcze ścierne do cięcia betonu (rozmiary j.w.) – po 5 szt., - tarcze diamentowe do cięcia betonu i kamienia (rozmiary j.w.) – po 1 szt., - brzeszczot do piły szablastej (do różnych materiałów i różnej gęstości zębów – długość 150÷300 mm) – po 2 szt., - brzeszczot ratowniczy – 10 szt. - zestaw końcówek i osprzętu do wkrętarki (płaskie, krzyżowe, imbusowe, Torx, ładowarka sieciowa do każdego narzędzia) – 1 kpl. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym: - 3 szt. śrubokręt płaski (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm), - 3 szt. śrubokręt krzyżowy (typy: PH-1, PH-2, PH-3, - 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, - 1 szt. cęgi boczne lub czołowe, - 1 szt. klucz nastawny rolkowy tzw. francuz o rozstawie min. 20, - 9 szt. klucz płaski (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), - 9 szt. klucz oczkowy (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), - 4 szt. klucz sześciokątny tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm), - 1 szt. młotek ślusarski 1kg, - 1 szt. przecinak. Narzędzia umieszczone w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach z możliwością szybkiego dostępu, narzędzia zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw narzędzi nieiskrzących (w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach z możliwością szybkiego dostępu i weryfikacji, narzędzia zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki): - młotek 1 kg – 1 szt. - szczypce uniwersalne (długość min. 200 mm) – 1 szt. - wkrętak płaski – 3 szt. (szerokość końcówki: 4, 6, 8 mm) - wkrętak krzyżowy – 3 szt. (PH-1, PH-2, PH-3) - zestaw kluczy płaskich – 9 szt. (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28) - klucz hydrauliczny typu „żaba” (zakres do min. 1½”) - klucz uniwersalny typu „francuz” (zakres min. 0÷30 mm) - cęgi boczne lub czołowe – 1 szt. - klucze oczkowe – 9 szt. (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28) - klucze sześciokątne tzw. imbus – 4 szt. (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm) - przecinak – 1 szt. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw podręcznego sprzętu burzącego: a. młot 10 kg – 1 szt. b. młot 5 kg – 1 szt. c. siekiera mała 1kg. – 1 szt. d. siekiera duża 2kg. – 1 szt. e. nożyce do prętów duże (do cięcia prętów min. (8 mm) – 1 szt. f. nożyce do prętów duże (do cięcia prętów min. (15 mm) – 1 szt. g. nożyce do cięcia lin stalowych, (do cięcia lin min. (12 mm) – 1 szt. h. bosak ciężki – 1 szt. i. bosak lekki – 1 szt. j. bosak podręczny – 1 szt. k. zbijak do szyb hartowanych – 2 szt. l. nóż do pasów bezpieczeństwa – 2 szt. m. kotwica pożarnicza do wyburzania – 1 szt. n. kilof – 1 szt. o. szpadel płaski – 1 szt. p. szpadel sercowy – 1 szt. r. łopata – 2 szt. s. szufla – 1 szt. t. widły – 1 szt. u. miotła – 4 szt. v. szczotka uliczna szeroka – 2 szt. w. szczotka do zamiatania długim włosiem – 2 szt. z. łom prosty - 1 szt. - uniwersalne narzędzie do podważania, ukręcania, cięcia i przebijania elementów konstrukcji metalowych, długość od 100 do 110 cm, masa nie większa niż 5,5 kg – 2 szt. Narzędzia wyszczególnione w pkt. a, b, c, o, p, r, s, t, u z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym w wykonaniu profesjonalnym. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich: - 4 szt. śrubokręt płaski (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm), - 7 szt. śrubokręt krzyżowy (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3), - 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, - 1 szt. cęgi boczne lub czołowe, - 2 szt. klucz nastawny rolkowy tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm), - 12 szt. klucz płaski (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32), - 12 szt. klucz oczkowy(rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32), - 7 szt. klucz sześciokątny tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm), - 7 szt. klucz typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50), - 2 szt. młotek ślusarski (o wadze 1 i 2 kg), - 1 szt. przecinak. Narzędzia wykonane ze stali chromowo wanadowej. Narzędzia umieszczone w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach z możliwością szybkiego dostępu, narzędzia zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw podręcznego sprzętu burzącego, nieiskrzącego: - łom o dł. min. 600 mm – 2 szt. - szpadel – 1 szt. - łopata – 1 szt. - kilof – 1 szt. - przecinak (płaska końcówka) – 1 szt. Narzędzia (szpadel, łopata i kilof) z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym w wykonaniu profesjonalnym. | 1 kpl. |  |
|  | Wciągarka linowa (przenośna) o udźwigu min. 3200 kg, z liną o długości min. 20 m, wraz z akcesoriami. | 1 kpl. |  |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m | 2 szt. |  |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m | 2 szt. |  |
|  | Wciągarka łańcuchowa mechaniczna o sile udźwigu min. 20 kN wraz z liną o długości min. 5 mb. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wyposażenie zgodne z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, czerwiec 2021) | 1 kpl. |  |
|  | Defibrylator AED automatyczny z elektrodami dla osoby dorosłej i dziecka. Okres działania baterii min. 6 lat w stanie gotowości – wg deklaracji producenta . | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Nosze podbierakowe, nożycowe (z pasami mocującymi). | 1 szt. |  |
|  | Nosze sanitarne składane. | 1 szt. |  |
|  | Kamizelka usztywniająca do transportu rannych w trudnodostępnych miejscach. | 2 szt. |  |
|  | Koc wełniany o wymiarach minimum 130 x 190 cm | 6 szt. |  |
|  | Nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową o pojemności min 6,8 l/300 bar, zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną w sztywnym pojemniku i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem powietrznym). Typ aparatu zgodny z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych Użytkowników. (wykaz Użytkowników znajduje się z załączniku nr 1 do umowy). | 3 kpl. |  |
|  | Sygnalizator bezruchu. | 3 kpl |  |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1). | 4 kpl. |  |
|  | Parawan do zasłaniania miejsca zdarzenia i ofiar wypadków z napisem STRAŻ | 2 szt. |  |
|  | Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5). | 2 pary |  |
|  | Okulary ochronne. | 6 szt. |  |
|  | Rękawice chemoodporne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. | 6 pary |  |
|  | Rękawice robocze z warstwą antypoślizgową. | 6 par |  |
|  | Szelki bezpieczeństwa (wg. PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) | 2 szt. |  |
|  | Nakolanniki „taktyczne”. | 2 pary |  |
|  | Kamizelka asekuracyjna „kapok”. | 2 szt. |  |
|  | Ubranie do pracy w wodzie PSP (suchy skafander) | 2 kpl. |  |
|  | Worki foliowe na zwłoki. | 3 kpl. |  |
|  | Wszystkie wymiary butów i rękawic zostaną podane na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
|  | Drabina nasadkowa aluminiowa – długość przęsła min 2700 mm , 8 szczebli. | 4 przęsła |  |
|  | Drabina słupkowa długość min 3200 mm - do transportu, 2900 mm - rozłożona , 9 szczebli . | 1 szt. |  |
|  | Rozkładana, aluminiowa platforma ratownicza o powierzchni roboczej min. 80x160 cm oraz regulowanej wysokości, co najmniej w zakresie 90 do 120 cm. Nośność min. 300 kg. | 1 szt. |  |
|  | Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, o wydatku powietrza min. 1600 m3/h, wykonany w standardzie Ex z kompletem rękawów (odsysanie z rękawem 5 m). Długość rękawów min. 15 m min. 2 rękawy z zestawem obejm łączących). | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw do znakowania miejsca działań (wysokość tablic min. 50 cm): - tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) – 2 szt. - pachołki ostrzegawcze (wys. min. 50 cm) – 6 szt. - taśma ostrzegawcza w rolce 500 m (na szpuli) – 4 szt. - stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką – 10 szt. - szpilki pod taśmę ostrzegawczą (możliwość wbijania w ziemię i ustawiania na twardym podłożu) – 10 szt. - błyskowe lampy ostrzegawcze (żółte) z zasilaniem akumulatorowym – 4 szt. - ładowarka do lamp ostrzegawczych z możliwością zasilania z instalacji samochodu i sieci 230V – 1 szt. - zestaw oświetleniowy do znakowania terenu akcji – 5 szt. lamp LED zasilanych akumulatorowo, ładowarka zasilana z instalacji pojazdu oraz ładowarka zasilana 230V – 2 kpl. | 1 kpl. |  |
|  | Belka drewniana o wymiarach 2000x100x100 mm Podkłady i belki powinny być wykonane z twardego drewna, zaimpregnowane przed wpływem czynników atmosferycznych, końce belek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozszczepienia. | 2 szt. |  |
|  | Zestaw sprzętu pomiarowego: - miernik wielogazowy do pomiaru stężenia min. 2 gazów toksycznych, tlenu i gazów wybuchowych, - uniwersalny detektor wycieku gazów i par wybuchowych, - detektor ultradźwiękowy do lokalizacji prętów zbrojeniowych i pomiaru grubości otuliny, - urządzenie do wykrywania z odległości nieekranowanych przewodów pod napięciem przemiennym do częstotliwości 100 Hz, wyposażony w świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, - detektor prądu przemiennego, - laserowy miernik odległości w zakresie min. 100 m - miernik rezystancji uziemienia. | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Zestaw do usuwania niewielkich rozlewisk paliwa i płynów eksploatacyjnych: - spalinowe urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu – 1 szt. - dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych – 20 l - sorbent mineralny do substancji ropopochodnych – 40 kg - rękaw sorbcyjny do substancji ropopochodnych, długość min. 1 m – 3 szt. - poduszka sorbcyjna do substancji ropopochodnych, wymiary min. 300x300 mm – 5 szt. - urządzenie do mechanicznego rozkładania sorbentu – 1 szt. | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające m. in. przecinanie pasów bezpieczeństwa, wybijanie szyb samochodowych, dokręcanie łączników węży tłocznych, masa nie większa niż 0,15 kg. | 2 szt. |  |
|  | Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2,2 m. | 1 szt. |  |
|  | Tuba nagłaśniająca z zasilaniem akumulatorowym wraz ładowarką. | 1 szt. |  |
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg. | 1 szt. |  |
|  | Gaśnica CO2 - 5kg. | 1 szt. |  |
|  | Koc gaśniczy. | 2 szt. |  |
|  | Koc gaśniczy wielkopowierzchniowy (samochodowa płachta gaśnicza) o wymiarach 6m x 8 m | 1 szt. |  |
|  | Kleszcze do cięcia obrączek o ostrzu 20 mm – w walizeczce. | 1 szt. |  |
|  | Uniwersalna skrzynka narzędziowa o pojemności min. 25 litrów na dodatkowy osprzęt uzupełniający (puste). | 3 szt. |  |
|  | Kanister na paliwo o pojemności 20 l. Kanister wyposażony w lejek lub końcówkę do napełniania (wylewkę). | 1 szt. |  |
|  | Kanister na paliwo o pojemności 10 l. Kanister wyposażony w lejek lub końcówkę do napełniania (wylewkę). | 1 szt. |  |
|  | Kanister na paliwo pojemności 5 l. Kanister wyposażony w lejek lub końcówkę do napełniania (wylewkę). | 1 szt. |  |
|  | Linka strażacka ratownicza wg PN-M-51510 o długości min 20 m. | 2 szt. |  |
|  | Hol sztywny o parametrach umożliwiających holowanie pojazdów ciężarowych | 1 szt. |  |
|  | Linka holownicza stalowa o długości min 10 m o średnicy min 18 mm. | 1 szt. |  |
|  | Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać dopuszczenie UDT (wystawione na poszczególnych Użytkowników) i stosowne dokumenty, dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji techniczno-jakościowej u Wykonawcy. |  |  |
|  | Urządzenia i wyposażenie przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż roku 2021. |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF