#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na „Rewitalizację Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” dz. nr 84 obr. 0003 Bobolice.

Zakres dokumentacji:

- Sporządzenie inwentaryzacji parku, w tym istniejącego drzewostanu.

- Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

- Sporządzenie kompletnego projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie:

  - Budowy obelisku wraz z tablicą upamiętniającą historię miejsca.

  - Rozbudowy istniejącego oświetlenia parkowego (dodatkowo 11 lamp).

  - Przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny.

  - Przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny.

  - Przyłącza energetycznego sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny.

  - Budowy monitoringu – 6 kamer.

  - Budowy fontanny.

  - Odtworzenia alejek parkowych.

  - Remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe), montaż jednostronnej barierki schodowej.

  - Zaprojektowanie elementów małej architektury: kosze na śmieci do segregacji, kosze na odchody zwierzęce, ławki, stojaki na rower,

  - Innych elementów związanych z rewitalizacją parku uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Podzielenia parku na strefy:

    - Strefa roślinności.

| Propozycje nasadzeń |
| --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Perukowiec czerwony / żółty |
| 2 | Bez biały / fioletowy / żółty |
| 3 | Hortensja różne odmiany |
| 4 | Berberys różne odmiany |
| 5 | Migdałek trójklapowy |
| 6 | Inne rośliny uzgodnione z Zamawiającym |
| 7 | Tablica informacyjna - botaniczna |

    - Strefa gier.

| Projektowane obiekty małej architektury |
| --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Stół z krzesłami i planszą do szachów |
| 2 | Stół z krzesłami i planszą do chińczyka |
| 3 | Stół z krzesłami |
| 4 | Stół do tenisa stołowego |

    - Strefa edukacyjna.

| Projektowane obiekty |
| --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Tablica labirynt |
| 2 | Tablica kostki wiedzy |
| 3 | Tablica informacyjna - botaniczna |

    - Strefa relaksu.

    - Strefa informacyjna.

| Projektowane obiekty |
| --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Obelisk |
| 2 | Tablica informacyjna z historią miejsca |

  - Przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie (kosztorysy należy podzielić na etapy, etapy do uzgodnienia z Zamawiającym).

  - Uzyskanie wszelkich niezbędnych do pozwolenia na budowę uzgodnień.

  - Projekt zagospodarowania działki.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Plan BIOZ.

- Dokumentację Wykonawca przekaże w ilości 5 szt. wersji papierowej oraz komplet 
w wersji elektronicznej (1 pendrive oraz 1 CD).

- Projekt budowlany (5 egzemplarzy) na rozbudowę oświetlenia przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.