# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Palnik  laboratoryjny  – 2 sztuki

|  | Palnik laboratoryjny – 2 szt. , rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| 1 | Palnik automatyczny na gaz propan-butan (butla) |
| 2 | Obudowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub wytrzymałego tworzywa, odporna na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, łatwa do czyszczenia |
| 3 | Palnik odporny na rdzę |
| 4 | Łatwe czyszczenie głowicy palnika |
| 5 | Zapalnik elektryczny |
| 6 | Praca w trybie ciągłym lub przerywanym |
| 7 | Regulacja strumienia gazu i powietrza |
| 8 | 3 możliwości uruchomienia i wyłączenia palnika - włącznikiem ręcznym ON/OFF, przyciskiem nożnym (pedał) lub przez naciskanie na pedał nożny, powodując palenie się płomienia tak długo, jak chce użytkownik |
| 9 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem palnika przyciskiem nożnym |
| 10 | Automatyczne zamknięcie dopływu gazu w momencie braku zapłonu, zgaszenia płomienia, zalania, zapchania głowicy |
| 11 | Ochrona przed przegrzaniem |
| 12 | W wyposażeniu standardowym zasilacz, pedał z przewodem o długości min. 2 m, osłonka szklana przeciwbryzgowa na płomień, dysze do gazu propan-butan. |

|  | Warunki dostawy, serwisu i gwarancji |
| --- | --- |
|  | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. |
|  | Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: certyfikat CE albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych - wszystkie w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej. |
|  | Wykonawca udziela na przedmiot umowy min. 12 miesięcy gwarancji. |