Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 109/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Zakup i dostawa ładowarki kołowej przegubowej z podstawowym osprzętem na potrzeby Wydziału Boinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Fabrycznie nowa ładowarka kołowa przegubowa z podstawowym osprzętem (widły do palet; łyżka objętościowa; łyżka z chwytakiem – łyżkokrokodyl).

- Produkcja ładowarki nie starsza niż 1 rok z okresem gwarancji minimum 12 miesięcy.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Silnik: wysokoprężny czterocylindrowy, turbodoładowany o mocy nie mniejszej niż 47 kW |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Napęd: hydrostatyczny, napęd na 2 osie, koła o rozmiarze 400/70 R 18, bieżnik jodełka. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ hydrauliczny: pompa olejowa zębata o wydatku minimalnym 64 l/min, ciśnienie robocze mnimum 230 bar, wydatek na wyjściach hydraulicznych do obsługi osprzętów min 60 l/min |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ jezdny: osie ładowarki nie wahliwe, przegub centralny wahliwy z kątem wychyłu +/- 10 stopni, maksymalny promień skrętu po zewnętrznej krawędzi kół: 3800mm |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiary i masa ładowarki: wysokość max 2500 mm, szerokość ładowarki mierzona po zewnętrznym obrysie przy złożonych lusterkach max 1800 mm; masa ładowarki 4900 – 5100 kg. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterowanie pracą ładowarki za pomocą joysticka z funkcjami zmiany kierunku jazdy, obsługi hydrauliki zewnętrznej, zmiana zakresów prędkości jazdy |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabina: kabina ROPS/FOPS, w pełni oszklona, wyposażona w ogrzewanie, trzystopniowy wentylator, w pełni regulowany fotel operatora, wycieraczki przedniej i tylnej szyby, oświetlenie wewnętrzne, licznik motogodzin, hamulec ręczny, poziom hałasu na stanowisku operatora max 79 dB |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Parametry robocze (widły do palet): minimalne obciążenie statyczne do przodu: 3300 kg; minimalne obciążenie statyczne przy pełnym skręcie (+/-400): 2550 kg; ładunek pozwalający na optymalną pracę maszyny: minimum 2100 kg; minimalna wysokość podnoszenia wideł: 3000 mm; widły poniżej poziomu gruntu: minimum 80 mm; niezmienny kąt ustawienia osprzętu podczas podnoszenia ramienia ładowarkowego (prowadzenie równoległe) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fabryczny system telemetryczny pozwalający na monitorowanie pracy ładowarki, wskazania poziomu i zużycia paliwa, emisji kg CO2 oraz możliwość generowania raportów wykorzystania ładowarki w wybranym okresie. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie: pojedynczy siłownik podnoszenia ramienia ładowarkowego, 1 para hydrauliki zewnętrznej do obsługi osprzętów, wolny spływ oleju do obsługi osprzętów, dwa systemy mocowania osprzętów (mocowanie stosowane przez producenta ładowarki z hydraulicznym ryglowaniem osprzętu + system mocowania osprzętu typu EURO), łyżka objętościowa ogólnego przeznaczenia o pojemności minimum 1,60 m3 i szerokości 1700 mm +/- 50 mm; łyżka z chwytakiem (łyżkokrokodyl) z dwoma silownikami o szerokości 1600 mm +/- 50 mm , zęby chwytaka przykręcane; ramka + widły do palet, długość wideł 1067 mm Światła robocze z przodu i z tyłu ładowarki, światła drogowe wymagane przepisami do poruszania się po drogach publicznych, akustyczny sygnał włączany automatycznie podczas jazdy na biegu wstecznym, lampa ostrzegawcza barwa pomarańczowa mocowana na kabinie za pomocą uchwytu magnetycznego, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, instalacja radiowa z radiem, immobiliser, instrukcja obsługi, trójkąt ostrzegawczy. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymagania dodatkowe: - Obsługa gwarancyjna i serwisowa sprawowana przez oferenta lub inny podmiot wskazany przez oferenta posiadający autoryzację oferowanej marki na rozpoczęcie wykonywania naprawy gwarancyjnej maksymalnie w ciągu 1 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia, który zlokalizowany będzie najbliżej stałej pracy oferowanej ładowarki- max 20 km - GWARANCJA minimum 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ