Załącznik nr 2 do SWZ

opis przedmiotu zamówienia

pojazdu TYPU BuS wraz z wyposażeniem dLA LOTNISKOWEJ SŁUZBY RATOWNICZO-GAŚNICZEJ Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA MINIMALNE

| L.p. | Parametr | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| I. | OGÓLNE Wymagania pojazdu |
| 1. | Rodzaj | Pojazd typu Bus minimum 7-osobowy, pięciodrzwiowy. |
| 2. | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r., fabrycznie nowy. |
| 3. | Warunki techniczne i formalne | 1. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terytorium RP, dostarczone wraz z pojazdem. |
| 5. | Barwa nadwozia | Biała lub srebrna |
| 6. | Gwarancja | Min. 36 miesiące na cały pojazd |
| 7. | Serwis | Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji z coroczną wymianą oleju i filtrów. |
| 8. | Dokumentacja pojazdu | 1. Karta pojazdu. 2. Książka gwarancyjna pojazdu. 4. Wykaz wyposażenia. 5. Instrukcja obsługi pojazdu. 6. Świadectwo zgodności WE pojazdu wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 7. Książka przeglądów serwisowych. 8. Dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. |
| II. | OPIS POJAZDU |
| 1. | Wymiary pojazdu (maksymalne) | 5500 x 2300 x 1999 (długość x szerokość z lusterkami x wysokość) |
| 2. | Ogumienie | Opony letnie + komplet opon zimowych + koło zapasowe (pełnowymiarowe) |
| 3. | Ilość miejsc | I rząd fotel kierowcy i pasażera pojedynczy regulowany II rząd fotele pojedyncze, III rząd foteli pojedynczych, |
| 4. | Silnik | PHEV (silnik elektryczny i akumulator pozwalający na jazdę z zasilaniem w pełni elektrycznym przez min. 40 km) |
| Łączna Moc układu hybrydowego (elektrycznego i spalinowego) | Min 200KM. |
| Norma emisji spalin | EURO VI |
| 5. | Typ skrzyni biegów | automatyczna |
| 6. | Napęd | Przedni. |
| 7. | Zbiornik paliwa | Min 40l. |
| 8. | Nadwozie | Typu Bus, pięciodrzwiowe z przeszkleniami w części pasażerskiej i bagażowej |
| 9. | Drzwi przedziału kierowcy i pasażerów | Skrzydłowe, otwierane na boki. |
| 10. | Drzwi boczne do przedziału osobowego | Przesuwane oszklone po obu stronach pojazdu |
| 11. | Drzwi tylne do przedziału bagażowego | Unoszone z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem. |
| 12. | Wyposażenie pojazdu | Kierownica regulowana multifunkcyjna, skórzana Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Bezkluczykowy system odryglowania zamków drzwi Czujniki parkowania (przód i tył) Elektryczny układ wspomagania kierownicy Kamera cofania Komputer pokładowy (min danych: zasięg na paliwie w zbiorniku, zużycie chwilowe, średnie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna) Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu Poduszki powietrzne przednie boczne Inteligentny ogranicznik prędkości System ABS z systemem kontroli trakcji Elektroniczny system stabilizacji toru jazy Układ ułatwiający ruszanie pod górę System kontroli pasa ruchu System monitorowania ciśnienia w oponach System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości Szyby przednie drzwi sterowane elektrycznie Tempomat Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu Wycieraczki tylnej szyby ze spryskiwaczem sterowanym elektrycznie Oświetlenie przedniej i tylnej części pasażerskiej oraz przedziału bagażowego Wykładzina podłogi dywanowa Tapicerka siedzeń materiałowa Immobilizer Zamki drzwi z centralnym zamykaniem, zdalne sterowane z 2 pilotami trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa klamki, zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia reflektory LED automatyczne włączanie światła do jazdy dziennej typu LED fabryczna instalacja radiowa oraz radio cyfrowe z Bluetooth z zestawem głośnomówiącym oraz głośnikami ekran dotykowy z systemem informacji z bezprzewodową łącznością w standardzie Android Auto i Apple CarPlay gaśnica proszkowa 1 kg, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy; gniazda zasilania – min. 2 gniazda USB w części przedniej, min. 3 USB w tylnej części pojazdu alarm antywłamaniowy hak holowniczy |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe pojazdu | trzecie światło stopu światła przeciwmgielne trójkąt ostrzegawczy fabryczny komplet narzędzi apteczka medyczna podnośnik kabel do ładowania sieciowego do gniazda domowego przewód do ładowania z publicznych stacji ładowania AC typu Wall box |
| III. | Służbowe środki łączności |
| 1. | Pojazd musi być przystosowany do montażu: jednego radiotelefonu przewoźnego Motorola DM4601e VHF LP WIFI/BT/GNSS CD MBAR304 NE dostrojonego do częstotliwości pracy lotniska |
|  | Radiotelefon nie wchodzi w zakres zamówienia. Zostanie on dostarczony Wykonawcy do 21 dni od podpisania umowy i montowany będzie przez Wykonawcę lub podmiot przez niego upoważniony. |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania instalacji zasilającej i antenowej radiotelefonu z pkt.1. Usytuowanie radiotelefonu należy przewidzieć w przednim przedziale pojazdu, w miejscach (środkowa część konsoli, miejsce z osłoną na podszybiu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierowcą a dysponentem) umożliwiających kierowcy i dysponentowi dobrą słyszalność, wizualną kontrolę sygnalizacji i swobodną obsługę sprzętu. |
|  | Radiotelefon przeznaczony jest do pracy ciągłej - w trybach pracy: czuwania, odbioru, i nadawania. |
|  | Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami oraz z zaleceniami producentów przewodów. Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta. |
|  | Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. |