Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ambulans drogowy typ C

Pakiet nr ……..
Pojazd nowy, skompletowany (specjalny sanitarny)
Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):
………………………….............................................................................................…..
Rok produkcji pojazdu bazowego min. 2023 r. (podać): ………………………..
Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: .....………………………………………………

L.p.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	Warunek graniczny i parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. / Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 / lub krótki opis wg kolumny nr 3)
1	2	3	4
I.	NADWOZIE
1.	Kolor nadwozia – fabryczny żółty siarkowy	TAK
2.	Typu „furgon ” pow. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny, bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy.	TAK
3.	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy wraz z podłokietnikami.	TAK
4.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,95 m. (przed adaptacją).	TAK
5.	Długość przedziału medycznego min. 3,30 m. (przed adaptacją).	TAK
6.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,80 m. (przed adaptacją).	TAK
7.	Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otwarciu o kąt 90 stopni.	TAK
8.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.	TAK
9.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.	TAK
10.	W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi.	TAK
11.	Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej.	TAK
12.	Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.	TAK
13.	Wymiary min. przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850.	TAK, podać
14.	Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.	TAK
15.	Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia.	TAK
16.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych LIV o pojemności 10 l (bez butli), krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, materaca próżniowego. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).	TAK
II.	SILNIK
1.	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych.	TAK
2.	Pojazd wyposażony w silnik o pojemności o pojemności minimum 1950 cm3.	TAK
3.	Moc silnika minimum 125 KW, moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm.	TAK
4.	Moc silnika co najmniej 130 kW	TAK, podać / Parametr punktowany / >130 kW – 10 pkt, / 130 kW – 0 pkt
5.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.	TAK
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1.	Skrzynia biegów w pełni automatyczna min. 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. / Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza skrzyni biegów manualnej i zautomatyzowanej.	TAK, podać
2.	Napęd na koła przednie lub tylne.	TAK
3.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny.	TAK
	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania.	TAK
IV.	UKŁAD HAMULCOWY
1.	Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane, korektor siły hamowania w zależności od obciążenia, kontrolka krytycznej grubości okładzin.	TAK
2.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.	TAK
3.	Elektroniczny system podziału siły hamowania.	TAK
4.	Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”.	TAK
5.	Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania.	TAK
6.	Asystent martwego pola.	TAK
V.	ZAWIESZENIE
1.	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.	TAK
2.	Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej. Fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Wzmocnione zawieszenie, amortyzatory, wzmocnione stabilizatory.	TAK
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY
1.	Ze wspomaganiem.	TAK
2.	Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył.	TAK
VII.	OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
1.	Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.	TAK
2.	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy 2,0 kW zasilany z sieci 230 V.	TAK
3.	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5,5 kW tzw. powietrzne.	TAK
4.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza ponad 20 razy na godzinę w czasie postoju.	TAK
5.	Otwierany szyber dach o min. wymiarach min. 350 x 350 mm. Pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego (Zmawiający dopuszcza również szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego).	TAK, podać
6.	Klimatyzacja dwuparownikowa oraz dwusprężarkowa tzn. oddzielny parownik i sprężarka dla kabiny kierowcy i oddzielny parownik i sprężarka dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.	TAK
7.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury	TAK, NIE, podać / Parametr punktowany / moc grzewcza min. 1,5 kW uzyskiwana w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika – 10 pkt, / moc grzewcza min. 1,5 kW uzyskiwana w czasie > 0,5 min od momentu uruchomienia silnika – 0 pkt
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.	Zespół min. 2 akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	TAK
2.	Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności powyżej 200 A.	TAK
3.	Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: / trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), / zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, / automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V – zapobiegająca przeładowaniu akumulatorów, / grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, / wyłącznik przeciwporażeniowy.	TAK
4.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: / posiada 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, / posiada 6 punktów oświetlenia rozproszonego, / posiada 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta, umieszczone nad noszami.	TAK
5.	Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący z mikrostykami: / informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) / informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (Zamawiający dopuszcza odczyt temperatury bezpośrednio na urządzeniu), / sterujący oświetleniem przedziału medycznego, / sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, / zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury.	TAK
6.	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: / informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, / informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, / informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, / informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, / ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, / sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych).	TAK
7.	Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Itp.	TAK
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1.	W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”.	TAK
2.	Na wysokości podszybia lub w pasie przednim 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED.	TAK
3.	W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem lub pojedyncza lampa typu LED oraz dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem.	TAK
4.	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim.	TAK
5.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.	TAK
6.	Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa pneumatyczna.	TAK
7.	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: / 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; / 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; / 3) po bokach literą barwy czerwonej: / a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, / b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego / – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; / 4) trzema pasami odblaskowymi: / a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, / b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, / c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; / 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; / 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3. / Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego.	TAK
X.	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.	TAK
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.	TAK, podać
	Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje).	TAK, podać
	Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.	TAK
	Fabryczna automatyczna/półautomatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy.	TAK
	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK
	Lusterko wewnętrzne.	TAK
	Ogrzewana elektrycznie szyba przednia.	TAK
	Reflektory główne typu LED	TAK
	Dodatkowe światło hamowania (trzecie).	TAK
	Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik.	TAK
	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.	TAK
	System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego.	TAK
	Koło zapasowe.	TAK
	Czujniki ciśnienia w oponach.	TAK
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.	TAK
	Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę.	TAK, NIE / Parametr punktowany / Tak – 10 pkt, / Nie – 0 pkt
	Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360, asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania	TAK, NIE / Parametr punktowany / Tak – 10 pkt, / Nie – 0 pkt
	Instalacja do systemu SWD (tj. stacji dokującej tabletu drukarki i modułu GPS). Uchwyty do montażu stacji dokującej i drukarki (zamawiający posiada drukarki – do uzgodnienia). Gniazdo 12 V do zasilania drukarki plus przetwornica DC12/AC230 V minimum 1000W.	TAK, podać
	Antena dwuzakresowa GPS/GSM do stacji dokującej umieszczona na dachu. Przewód USB od stacji dokującej do podłączenia drukarki w przedziale medycznym. Zamawiający posiada tablety typu Zebra L10 Xpad.	TAK
	Moduł GPS Teltonika wraz z dwuzakresową anteną GPS/GSM umieszczoną na dachu pojazdu.	TAK
	Radioodbiornik samochodowy.	TAK
	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości ok. 15 km/h.	TAK
	Reflektor przenośny z ładowarką zamontowaną w ambulansie.	TAK
	W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej do tabletu „ZEBRAXSLATE L10” umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy	TAK
	eCall – system powiadamiania ratunkowego.	TAK
XI.	ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
1	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: / - zakres częstotliwości -168-170 MHz, / - współczynnik fali stojącej -1,6, / - polaryzacja pionowa, / - charakterystyka promieniowania – dookólna, / - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna	TAK, podać
2	Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu.	TAK
XII.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.	TAK
	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.	TAK
	Na prawej ścianie fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (Zamawiający dopuszcza fotel z możliwością przesuwu). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu.	TAK, podać
	Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 90 stopni, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem, bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu.	TAK, podać
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda wyposażona w drzwi przesuwane (wysokość przejścia min. 1600 mm, szerokość przejścia min. 300 mm) spełniające normę PN EN 1789 (lub normę równoważną).	TAK
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): / - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, / - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.	TAK
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: / - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego min. 110 cm) oraz szufladami - 3 sztuki, / - kosz na śmieci.	TAK, podać
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na 4 szt. pojemników.	TAK
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.	TAK
	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.	TAK
	Centralna instalacja tlenowa: / na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, / sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego.	TAK
	Uchwyt na butle 2,7 l zamontowany w przedziale medycznym.	TAK
	Pojemniki na cewniki zamontowane w przedziale medycznym w pobliżu ssaka.	TAK
	Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny.	TAK
XIII.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1.	Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe.	TAK / podać
2.	Gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów.	TAK / podać
3.	Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.	TAK / podać
4.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu.	TAK / podać
5.	Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu.	TAK / podać
6.	Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane będą w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy.	TAK
7.	Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.	TAK
8.	W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego.	TAK
9.	W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.	TAK
10.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).	TAK
XV.	W dniu dostawy wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
1.	instrukcję obsługi i konserwacji ambulansu w języku polskim	TAK
	książkę obsługi (przeglądów) ambulansu – serwisową,	TAK
	instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia ambulansu w języku polskim	TAK
	Wszystkie karty gwarancyjne na poszczególne elementy stanowiące wyposażenie	TAK
	Świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego umożliwiająca jego rejestrację i użytkowanie na terenie Polski i UE, jako pojazd specjalny sanitarny	TAK
	Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansu jako specjalny - sanitarny na terenie RP.	TAK
	Deklaracja zgodności z normą PN-EN 1789 (lub równoważną) na ambulans po zabudowie	TAK

Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, mocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie jazdy ambulansu.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Warunek graniczny i parametry oceniane” słowem TAK lub TAK, podać lub TAK, NIE, podać lub TAK, NIE są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.
Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
Załącznik należy wypełnić w całości, stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

1. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
2. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji ambulansu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
3. Załącznik nr 1.1A nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.