Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe

Pralnico-wirówka  Alliance Laundry Systems MODEL UY – 400   lub produkt równoważny

Parametry techniczne

Ładowność: 40 kg ( produkt równoważny musi mieć ładowność  40 - 45 kg )

Podgrzew: elektryczny

Zasilanie: 380V/3/50 Hz

Obroty wirowania: 830 obr/min

Moc podgrzewu: 36 kW

G – faktor: 350

Sterowanie: mikroprocesorowe

Objętość bębna: 400 litrów

Bęben, oś i obudowa: ze stali nierdzewnej

Produkt równoważny musi spełniać:

- wszystkie wyżej podane parametry techniczne ( dopuszcza się aby zaoferowane urządzenie posiadało inne dodatkowe funkcje ponad te w które wyposażone jest urządzenie bazowe ),

- obsługa urządzenia w języku polskim,

- możliwość podłączenia komputera przenośnego,

- możliwość odczytu ilości przepracowanych godzin i cykli

Gwarancja minimum 2 lata.

Jeżeli Wykonawca wymaga przeglądów gwarancyjnych muszą być one wliczone w cenę urządzenia

Cena urządzenia musi obejmować: urządzenie, transport, montaż, uruchomienie i podstawowe przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

Warunki dostawy:

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w siedzibie zamawiającego w pralni ZK.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy i montażu urządzeń. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wskazane pomieszczenia, zagwarantuje dostęp do zasilania elektrycznego i instalacji wodnej w celu wykonania prac.

- Odbiór urządzeń zostanie potwierdzony protokołem odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Termin dostawy i montażu: 	do 23 grudnia 2021 r.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy.

Za termin dostawy urządzenia uważa się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.