Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z póź zm.)

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Naprawa izolacji posadzki tarasu i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w Komisariacie Policji w Kątach Wrocławskich”.

- Adres obiektu budowlanego:

ul. 1 – Maja 16

55-080 Kąty Wrocławskie

- Nazwa i kody CPV :

45453000-7 – Roboty budowlane remontowe i renowacyjne

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

- Imiona i nazwiska osób opracowujących:

| mgr inż. Andrzej KŁOBUKOWSKI: Wydział Inwestycji i Remontów |  |
| --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024

- Opis przedmiotu zamówienia

Roboty, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac związanych z wykonaniem naprawy izolacji posadzki tarasu 
i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

- Zakres rzeczowy dla zamówienia

Roboty budowlane, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z:

- wykonaniem naprawy istniejącej posadzki (skucie nierówności),

- wykonaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej posadzki tarasu

- wykonanie szlichty cementowej,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla wykonania posadzki tarasu.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie.

- Udostępnienie terenu

Zamawiający w terminie określonym w umowie udostępni Wykonawcy teren tarasu. Rozpoczęcie wykonania robót nastąpi z chwilą udostępnienia terenu, na podstawie terminów określonych w harmonogramie wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
z Zamawiającym w czasie 7 dni od daty podpisania zlecenia.

- Ogólne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac zgodnie 
ze zleceniem oraz w zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

- Sposób rozliczenia

Rozliczenie nastąpi w jednorazowej płatności w formie ryczałtowego wynagrodzenia.

Podstawą płatności za wykonane roboty jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru robót.

Wykonał:

Andrzej Kłobukowski