Parametry Techniczne – URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO

POMIARU RZUTU SERCA

| L.p. | Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Producent / Firma | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie typ / model | Podać |  |
|  | Numer katalogowy | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
|  | Pobór mocy | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej min. 3,5”. Obsługa poprzez przyciski funkcyjne | TAK Podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania czterech parametrów hemodynamicznych oraz wybranej krzywej dynamicznej | TAK Podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania wykresu słupkowego ( min. 6 parametrów ) z zaznaczonymi granicami alarmowymi parametrów, wyliczonymi dla danego pacjenta | TAK Podać |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału, poziomu baterii, podłączenia do sieci. Sygnał tekstowy oraz dźwiękowy w przypadku konieczności podłączenia do źródła zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 12. | Zasilanie akumulatorowe, min. 2 h pracy przy pełnym wykorzystaniu monitora | TAK |  |
| 13. | Nieinwazyjny pomiar hemodynamiki u dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 14. | Możliwość pomiaru przy użyciu standardowych elektrod EKG | TAK |  |
| 15. | Parametry mierzone: - objętość wyrzutowa serca ( SV ) w zakresie min 1 – 200 ml.; - pojemność minutowa serca ( CO ) w zakresie min. 01 – 20 l/min.; - pomiar częstości akcji serca ( HR ) w zakresie min 25 – 250 udd./min. ( detekcja odcinka QRS; detekcja rozrusznika); - indeks płynu w klatce piersiowej; - indeks kurczliwości; - wskaźnik czasu skurczu ( STR ); - zmiana objętości wyrzutowej ( SVV ); - indeks wydajności serca ( CPI ); - poprawiony czas przepływu ( FTC ) ( wskaźnik płynów wewnątrznaczyniowych ); - okres przed wyrzutowy ( PEP ); - możliwość kalkulacji min. Naczyniowy opór obwodowy ( SVR ), dostawa tlenu / indeks dostawy tlenu po wprowadzeniu danych NIBP, SpO2, SpHb - wykrywanie impulsów stymulatorów serca; | TAK Podać |  |
| 16. | Trendy ze zmienną rozdzielczością czasową i fnkcja „zoom” – min. 72 h | TAK Podać |  |
| 17. | Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie celu kalkulacji parametrów hemodynamicznych | TAK Podać |  |
| 18. | Możliwość eksportu danych do komputera | TAK Podać |  |
| 19. | Ciężar aparatu max. 1,5 kg | TAK Podać |  |
| PARAMETRY OCENIANE |
| 20. | Możliwość pomiaru przy użyciu standardowych elektrod EKG | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 21. | Możliwość podłączenia do systemów monitoringu Philips | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 22. | Ciężar aparatu poniżej 1,0 kg | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |
| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU |
| 32. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK Podać |  |
| 33. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK Podać ( Określić wymagania producenta) |  |
| 34. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumie się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 35. | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  |
| 36. | Okres dostępności części zamiennych od daty produkcji min 10 lat | TAK Podać |  |
| 37. | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | TAK |  |
| 38. | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych | TAK |  |
| 39. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 40. | Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na skuteczne usunięcie usterki pkt 35 | TAK |  |