Załącznik nr 1 do umowy

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH PODLEGAJĄCYCH USŁUGOM KONSERWACJI ORAZ NAPRAW

| L.p. | Nazwa i typ urządzenia | Adres i rodzaj budynku | Nr fabryczny | Udźwig [kg] | Nr rejestracyjny UDT | Producent/Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dźwig osobowy 3-przystankowy | ul. Głowackiego 8 gospodarczy | P09H1039 | 1150 | N 3111001596 | P.U.H.P. PILAWA w Kołobrzegu / 2009 |
| 2. | Dźwig osobowy 6-przystankowy | ul. Policjantów 2 mieszkalny | RBE12/2014 | 1000 | N 3111002068 | MACPUARSA w Sevilli/2014 |
| 3. | Dźwig towarowy mały 2-przystankowy | ul. Krakusa 2-3 gospodarczy | 59337 | 250 | N 3111000702 | Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie / 1996 |
| 4. | Dźwig towarowy mały 2-przystankowy | ul. Krakusa 2-3 gospodarczy | 26753 | 200 | N 3111000766 | Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie / 1974 |
| 5. | Dźwig towarowy mały 2-przystankowy | ul. Krakusa 2-3 gospodarczy | 26751 | 200 | N 3111000767 | Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie / 1974 |
| 6. | Dźwig towarowy mały 2-przystankowy | ul. Głowackiego 3 gospodarczy | 29843 | 200 | N 3111000768 | Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie / 1976 |

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie usługi przeglądów konserwacyjnych i bieżących napraw urządzeń dźwigowych oraz usługi dotyczącej wykonania dokumentacji resursu i stopnia jego wykorzystania zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT należy:

- Utrzymanie urządzeń dźwigowych w stanie stałej sprawności technicznej, gwarantującej prawidłową i bezpieczną ich eksploatację.

- Usuwanie usterek wynikających z normalnego użytkowania urządzeń dźwigowych:

- w przypadku gdy w kabinie dźwigu zostaną uwięzieni ludzie – w czasie nie dłuższym niż do 30 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub e-mailem,

- w pozostałych przypadkach – w czasie nie dłuższym niż do 60 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub e-mailem.

- Wykonywane z częstotliwością 1 raz w miesiącu (w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), nie rzadziej jednak niż co 30 dni przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych w zakresie:

- sprawdzenia czy pozycje zatrzymań  końcowych dźwigów na kondygnacjach są zgodne z wymogami,

- sprawdzenia połączeń przewodów elektrycznych,

- sprawdzenia działania elementów zabezpieczających prawidłową pracę urządzeń oraz działanie elementów zabezpieczających,

- upewnienia się, że chwytacze działają poprawnie bez nadmiernego tarcia lub luzów i czy w prawidłowy sposób działają na mikro wyłącznik,

- sprawdzenia czy zawór bezpieczeństwa usytuowany na podstawie siłownika hydraulicznego działa poprawnie,

- sprawdzenia stanu konstrukcji nośnej i szybu oraz połączeń śrubowych,

- sprawdzenia zamykania się drzwi na każdym przystanku oraz działania rygli i mikro wyłączników w drzwiach przystankowych,

- sprawdzenia działania wyłączników końcowych GÓRA i DÓŁ,

- sprawdzenia czy urządzenie mikro poziomujące działa prawidłowo,

- sprawdzenie wycieków oleju z przewodu i siłownika,

- przesmarowania prowadnic i części ruchomych wymagających smarowania,

- sprawdzenia działania sterowania, dyspozycji i wezwań,

- sprawdzenia urządzenia pozwalającego na sterowanie ręczne,

- utrzymania czystości w szybach windowych i maszynowniach oraz utrzymania estetyki kabin.

- Wykonywanie nie rzadziej niż jeden raz w roku pomiarów skuteczności instalacji przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.

- Wykonanie raz w roku przeglądu konserwacyjnego głównego, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego wymaganego do dopuszczenia do dalszej eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Udział w badaniach okresowych i doraźnych urządzeń dźwigowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Utylizacja zużytych części i materiałów eksploatacyjnych.