# OPIS  TECHNICZNY

dotyczy: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P 
w m. Lasocice (ul. Święciechowska).

Zakres prac:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie równinnym

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy

Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy

Rozbiórka nawierzchni chodnika, kostka, płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy

Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy

Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy

PODBUDOWA

Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji

NAWIERZCHNIA

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm

Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm

ELEMENTY ULIC

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem na płask od strony posesji

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem

Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-piask gr. 5cm

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe

Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą kratek