Załącznik nr 5.6. do SWIZ /Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 6

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na :

- utrzymaniu terenów utwardzonych (cz. III),

- utrzymaniu terenów nieutwardzonych – trawników oraz obiektów szkoleniowych (cz. IV),

- utrzymaniu trawników w okresie wiosennym i jesiennym (cz. V),

- pielęgnacji żywopłotów (cz. VI),

- utrzymaniu i konserwacji rowów odwadniających i melioracyjnych wraz 
z wylotem (cz. VII),

- usuwaniu śniegu z dachów (cz. VIII),

- usuwaniu sopli lodowych z dachów (cz. IX),

- czyszczeniu rynien (cz. X).

Zaleca się przed wykonaniem oferty przeprowadzić wizję lokalną ustalając termin                  i miejsce z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko.

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca świadczyć będzie usługi z wykorzystaniem własnego sprawnego sprzętu 
i własnych środków.

- Przy stosowaniu środków chemicznych należy wykonywać usługę zgodnie 
z zaleceniami producenta stosowanych preparatów i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 1900 z późn. zm.). Odpowiedzialność za wszelkie wynikłe szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem ponosi Wykonawca.

- Realizacja przez Wykonawcę czynności związanych ze świadczeniem usługi odbywać się będzie co do zasady w systemie dziennym w godzinach pracy obsługiwanej jednostki organizacyjnej. Godziny pracy w poszczególnych jednostkach zawiera załącznik nr 8 do umowy- „Godziny pracy jednostek”. Dni tygodnia, w których świadczona będzie usługa Wykonawca ustali z Kierownikiem SOI opracowując harmonogram, zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy- „Harmonogram wykonywanych usług”.

- Zgłoszenie celem zlecenia Wykonawcy realizacji usług nastąpi w formie telefonicznej, chyba że dla poszczególnej usługi zastrzeżono inną formę.

- Dodatkowa usługa usuwania chwastów, utrzymanie terenów nieutwardzonych, utrzymanie trawników w okresie jesiennym, pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających oraz czyszczenie rynien, usuwanie śniegu z dachów, usuwaniu sopli (cz. III ust. 1 lit. g, IV, V, VI, VII, X) to czynności, które  wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danej jednostki organizacyjnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czynności te powinny być zrealizowane w ciągu siedmiu dni od dnia wymaganego jako rozpoczęcie prac.

- UTRZYMANIE TERENÓW UTWARDZONYCH

      - Zakres czynności

Utrzymanie terenów utwardzonych polega na:

- Ręcznym lub mechanicznym zamiataniu chodników, dróg i powierzchni utwardzonych, w tym czyszczeniu dróg przy krawężnikach z zanieczyszczeń, liści, chwastów i śmieci, wykazanych w załączniku nr 1.1 oraz 1.1.a  do opisu przedmiotu zamówienia- „Zestawienie powierzchni utwardzonych”.

- Wywożeniu na bieżąco z terenu obsługiwanych kompleksów powstających zanieczyszczeń z wykorzystaniem własnych lub wynajętych przez siebie pojemników. Zamawiający nie dopuszcza odkładania nieczystości w luźnych stertach, a także wymiatania (wydmuchiwania) ich na tereny zielone.

- Zamiataniu przy wejściach do budynków, usuwaniu zanieczyszczeń (piasku            śmieci) z kratek.

- Porządkowaniu terenów przy śmietnikach.

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Nie jest wymagany udział pilarza, a także użycie podnośnika.

- Opróżnianiu koszy na nieczystości ustawionych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i chodników 45 szt. o poj. 60 l. Odpad powstały w wyniku świadczonych usług na terenach zewnętrznych jest własnością Wykonawcy, łącznie z odpadami znajdującymi się w koszach na nieczystości ustawionymi wzdłuż chodników i ciągów komunikacyjnych.

- Usuwaniu (likwidacji) porastających chwastów, traw i mchów z nawierzchni dróg, placów i chodników, szczelin między płytkami lub kostką brukową na alejkach, ścieżkach metodą mechaniczną (ręczne usuwanie) lub dopuszczonymi do stosowania środkami chemicznymi. Przy stosowaniu środków chemicznych należy zachować ostrożność by przez przypadek nie spryskać innych roślin, zwrócić uwagę na panujące warunki atmosferyczne (wiatr) oraz wykonywać usługę zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych preparatów, gdyż odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem ponosi Wykonawca.

- Usuwaniu śniegu i lodu z terenów utwardzonych, zgodnie z „Zestawieniem powierzchni utwardzonych”, stanowiącym załącznik nr 1. 1 oraz 1.1.a. do opisu przedmiotu zamówienia, oraz posypywaniu piaskiem (bez użycia chemikaliów) ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych, 24 godziny na dobę, po wystąpieniu opadów śniegu, gołoledzi i zlodowaceń powierzchni, 
z częstotliwością zapewniającą bezpieczne poruszanie się po nich.

      - Wymiar czasu

- Czynności określone w ust. 1 lit. a-e realizowane będą:

- 1 raz w tygodniu na powierzchniach utwardzonych wykazanych w załączniku nr 1.1. „Zestawienie powierzchni utwardzonych” z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zwiększyć tę częstotliwość do 2 razy w tygodniu 
(dodatkowe sprzątanie) za opłatą obowiązującą wg stawki z tego rodzaju czynności. W zleceniu Kierownik SOI określi powierzchnię i czynności do realizacji.

- do 20 razy w roku na zlecenie Kierownika SOI na powierzchniach wykazanych w zał. Nr 1. 1a „Zestawienie powierzchni utwardzonych”. Zlecenie z trzydniowym następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zleceniu będzie określony 1 dniowy termin realizacji  .

- Czynności określone w ust. 1 lit. f realizowane będą 1  raz w tygodniu.

- Czynności określone w ust. 1 lit. g realizowane będą do 5 razy w roku na zlecenie Kierownika SOI (usługa dodatkowa do wymienionej w ust.. 1 lit. a). Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zleceniu  będzie określony 7 dniowy termin realizacji.

- Wykonawca utrzyma gotowość do realizacji czynności określonych w ust. 1 lit. h 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych oraz posypywanie piaskiem (bez użycia chemikaliów) ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych należy rozpocząć najpóźniej w czasie 30 minut od otrzymania zlecenia, a jeśli śnieg pada nieprzerwanie należy usuwać go na bieżąco, aż do momentu gdy opady zanikną i zalegający śnieg zostanie usunięty. W przypadku zgłoszenia konieczności usunięcia śniegu i lodu przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego, czas ten będzie liczony od dokonania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia pracy, co musi być zgłoszone Kierownikowi SOI lub służbie dyżurnej. Zgłoszenie będzie odnotowane pisemną notatką służbową. obsługiwanej instytucji i w razie potrzeby powtarzać w ciągu dnia, aby ciągi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów Szacowana częstotliwość ww. czynności to 80 dni w roku.

W ramach usługi sprzątania powierzchni utwardzonych w dniach    wynikających z „Harmonogramu wykonywanych usług” Wykonawca nie może otrzymać wynagrodzenia za wykonanie czynności określonych w ust.1 lit. a oraz w ust.1 lit. h równolegle w odniesieniu do tej samej powierzchni.

3.Przystąpienie do realizacji

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a-e Wykonawca realizuje z własnej inicjatywy, na podstawie ustalonego z Kierownikiem SOI harmonogramu, poza czynnościami wykonywanymi na powierzchniach opisanych w załączniku nr 1.1a, do których Wykonawca przystępuje na zlecenie Kierownika SOI, zgłoszone poprzez telefaks lub e-mail z trzydniowym wyprzedzeniem, określające 1 dniowy termin realizacji.  Dodatkowe sprzątanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1. lit. a, Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI, w którym zostanie określony termin realizacji zadania oraz powierzchnia i czynności do zrealizowania. Za wykonanie 
w ramach dodatkowego sprzątania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. lit a, czynności wykraczających poza zakres wskazany w zgłoszeniu oraz za przeprowadzenie prac na powierzchni nieobjętej zleceniem, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail 
z dwudniowym wyprzedzeniem.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. f Wykonawca realizuje z własnej inicjatywy, na podstawie ustalonego z Kierownikiem SOI harmonogramu.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. g Wykonawca realizuje na zlecenie           Kierownika SOI, w którym zostanie określony termin realizacji zadania. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail z trzydniowym   wyprzedzeniem.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. h Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI, osoby przez niego upoważnionej lub oficera dyżurnego.

- UTRZYMANIE TERENÓW NIEUTWARDZONYCH – TRAWNIKÓW, ORAZ OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH

- Zakres czynności

Utrzymanie terenów nieutwardzonych polega na:

- Koszeniu trawy wraz z usuwaniem odrostów korzeniowych przy użyciu mechanicznej kosiarki nożowej z koszem. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest tylko w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki rotacyjnej z koszem. Wykaz terenów zawarty jest w załączniku nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia „Zestawienie terenów zielonych”.

- Utrzymaniu (koszeniu trawy) terenów zielonych innych niż trawniki 
tj. Strzelnica w Kłodzku oraz stoki wyciągów narciarskich  w OSPG Duszniki Zdrój.

- Wygrabieniu skoszonej trawy – niezwłocznie po zakończeniu koszenia, nie później jednak niż w dniu następnym. Wykonawca w ramach tej czynności usunie również z terenów zleconych do koszenia opadłe listowie, gałęzie, papiery, butelki i inne nieczystości, które będą znajdowały się na tych terenach.

- Usuwaniu samosiewów drzew i krzewów z trawników, klombów, rabat kwiatowych i skalniaków – wokół zbiorników p.poż. i przy budynkach 
w trakcie realizacji zadania koszenia trawy lub usuwania chwastów, przycięcie obrzeży trawników.

- Usuwaniu opadłego listowia i gałęzi (konarów) powstałych wskutek zmiennych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Dotyczy to również niebezpiecznie zwisających gałęzi na drzewach i dachach gdzie nie jest wymagany udział pilarza, a także użycia podnośnika.

- Wywozie powstałych odpadów zielonych poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

  - Czas wykonania czynności koszenia nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. a, b, c  realizowane będą do 7 razy w roku.

  - Czynności określone w ust. 1 lit. e  realizowane będą do 3 razy w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie 
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności. Czas wykonania czynności koszenia nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- UTRZYMANIE TRAWNIKÓW W OKRESIE WIOSENNYM I JESIENNYM

- Zakres czynności

Utrzymanie trawników w okresie jesiennym polega na:

- Grabieniu w okresie jesieni opadłego listowia, usuwanie gałęzi i innych nieczystości, które znajdować się będą na tych terenach. Wykaz trawników zawiera załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia - „Zestawienie powierzchni terenów zielonych”.

- Gromadzeniu nieczystości we własnych lub wynajętych przez Wykonawcę pojemnikach. Zamawiający nie dopuszcza odkładania nieczystości w luźnych stertach lub workach.

- Wywozie zgrabionych nieczystości poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 3 razy w roku w okresie jesiennym oraz w okresie wiosennym maksymalnie 1 raz w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności oraz określeniem ilości powierzchni, na której należy wykonać usługę. Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTÓW

- Zakres czynności

Usługa pielęgnacji żywopłotów obejmuje:

- Przycinanie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Przycięcie obrzeży skwerów wokół żywopłotów.

- Usuwanie porosłych chwastów.

- Wywóz powstałych odpadów zielonych poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 3 razy w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie 
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności. Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

- UTRZYMANIE I KONSERWACJA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH   I MELIORACYJNYCH WRAZ Z WYLOTEM

- Zakres zadania

Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych obejmuje:

- Oczyszczanie rowu z namułu.

- Koszenie traw i odkrzaczanie skarp rowów na całej wysokości oraz korony rowów pasem o szerokości 1,0 m.

- Likwidację porostów, zatorów w celu zapewnienia swobodnego przepływu wody.

- Oczyszczanie wylotów.

- Wywóz powstałych odpadów poza teren obsługiwanej instytucji wojskowej na koszt Wykonawcy – najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu prac.

- Wymiar czasu

Czynności opisane w niniejszej części wykonywane będą do 3 razy w roku – na wiosnę tj. po okresie zimowym, latem oraz późną jesienią po opadnięciu liści. Miejsce odwozu traw, krzaków, szlamu, namułu i gałęzi zabezpiecza Wykonawca.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a wystawione będzie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem dnia rozpoczęcia wykonywania czynności. Czas wykonania czynności nie może trwać dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w wezwaniu przez Kierownika SOI.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania do SOI protokołu  z wykonania w/w usługi.

- USUWANIE ŚNIEGU Z DACHÓW

            - Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania śniegu z dachów wykazanych w załączniku nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia– „Zestawienie rynien i dachów”. Przez usunięcie śniegu rozumie się zdjęcie warstwy śniegu z połaci dachowej do powierzchni połaci. Śnieg musi być usunięty w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz wywieziony z terenu obsługiwanego kompleksu w pojemnikach i na koszt Wykonawcy. Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki i pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, itp.).

Usuwanie śniegu nie może powodować zniszczenia powierzchni dachu, obróbek blacharskich lub zamontowanych urządzeń technicznych i piorunochronnych. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności usuwania śniegu usunie Wykonawca na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Wykonawca w arkuszu cenowym podaje cenę jednostkową usunięcia śniegu z 1m² dachu. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

            - Wymiar czasu

  - Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odśnieżania dachów nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia od Kierownika SOI.

  - Szacowana częstotliwość ww. czynności do 4 razy w roku.

- Przystąpienie do realizacji

Czynności odśnieżania dachów mogą być wykonywane wyłącznie na zgłoszenie Kierownika SOI pod groźbą odmowy zapłaty za wykonane usługi. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a czas liczony jest od momentu nadania telefaksu lub wprowadzenia wiadomości e-mail do systemu informatycznego.

Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- USUWANIE SOPLI LODOWYCH Z DACHÓW

- Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania sopli lodowych z dachów wykazanych w załączniku nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia– „Zestawienie rynien i dachów”. Przez usunięcie sopli lodowych rozumie się zdjęcie sopli z krawędzi dachowej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz wywiezienie, z terenu obsługiwanego kompleksu, w pojemnikach i na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki i pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, ważne zgłoszenia i dopuszczenia dozorowe używanego sprzętu, itp.).

Usuwanie sopli nie może powodować zniszczenia powierzchni dachu, obróbek blacharskich lub zamontowanych urządzeń technicznych i piorunochronnych. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności usuwania sopli Wykonawca usunie na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

- Wymiar czasu

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie sopli lodowych ze wskazanych budynków natychmiast od wezwania, nie później niż w ciągu 3 godzin.

- Szacowana częstotliwość ww. czynności do 4 razy w roku

- Przystąpienie do realizacji

Czynności opisane w niniejszej części Wykonawca realizuje na zlecenie Kierownika SOI. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail, a czas liczony jest od momentu nadania telefaksu lub wprowadzenia wiadomości e-mail do systemu informatycznego. Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- CZYSZCZENIE RYNIEN

- Zakres zadania

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie od kwietnia do października, do usunięcia             z rynien liści  i innych zanieczyszczeń stałych. Długość rynien zawarta jest w załączniku   nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia- „Zestawienie rynien i dachów”. Zanieczyszczenia z rynien Wykonawca, po zakończeniu czynności, wywiezie we własnych pojemnikach na własny koszt. Czynności muszą być wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokościach leży w wyłącznej gestii Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – (np. linki, pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia lekarskie, itp.).

Czyszczenie rynien nie może powodować ich zniszczenia. Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania czynności czyszczenia rynien Wykonawca usunie na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia w tym terminie szkód, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy i potrąci należność z przyszłych faktur wystawianych przez Wykonawcę. Wykonawca w arkuszu cenowym podaje cenę jednostkową czyszczenia 1 m.b. rynny. Opłata będzie dotyczyła rzeczywiście wykonanych czynności.

- Wymiar czasu

- Czas wykonywania czynności nie może być dłuższy niż siedem dni roboczych, liczonych od dnia rozpoczęcia wskazanego w zgłoszeniu przez Kierownika SOI.

- Szacowana częstotliwość ww. czynności do 3 razy w roku  (maksymalnie 1 raz  w okresie wiosennym i do 2 razy w okresie jesiennym).

- Przystąpienie do realizacji

Czynności czyszczenia rynien mogą być wykonywane wyłącznie na zgłoszenie Kierownika SOI, pod groźbą odmowy zapłaty za wykonane usługi. Zgłoszenie następuje poprzez telefaks lub e-mail. W zgłoszeniu Kierownik SOI wskaże numery kompleksów, numery obiektów wraz z długościami rynien.

Zamawiający nie określa techniki wykonania usługi.

- UWAGI DODATKOWE

Wykonawca zabezpiecza wywóz śniegu, lodu, suszu, zebranych liści, skoszonej trawy, gałęzi, konarów i innych roślin oraz zakup worków na śmieci, sprzętu gospodarczego, piasku do posypywania terenów utwardzonych w okresie zimowym, itp. w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za 1 m² sprzątanej powierzchni.

Ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania czynności wynikających  z umowy usuwa Wykonawca na własny koszt w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający usunie szkodę na koszt Wykonawcy a należność za jej usunięcie potrąci z kolejnych faktur wystawianych przez

Wykonawcę. Wykonawca nie będzie sobie rościł w takim przypadku pretensji do sposobu zamówienia usługi i usunięcia wyrządzonej przez siebie szkody.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania sprzętu oraz środków sanitarno-higienicznych w przypadku posiadania takich możliwości.

Zamawiający zabezpiecza nieodpłatnie media (energia elektryczna, woda) zużywane w procesie utrzymania porządku.

Wykonawca ma obowiązek, przez cały czas obowiązywania umowy, dysponować min. 10 osobami posiadającymi odpowiednie, wymagane przepisami prawa kwalifikacje do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Sprzątanie terenów zewnętrznych 1 raz w tygodniu

|  | KOMPLEKS 2388 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 12 670,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 5 345,00 | wraz z przyległym |  |
|  | Razem | 18 015,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 2390 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 6 823,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 804,00 |  |  |
|  | Razem | 7 627,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 4333 ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 1 886,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 1 985,00 |  |  |
|  | Razem | 3 871,00 |  |  |
|  |  | KOMPLEKS 5571 Ostra Góra |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 831,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 148,00 |  |  |
|  | Razem | 979,00 |  |  |
| RAZEM SOI W KŁODZKU |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 22 210,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 8 282,00 |  |  |
|  | Razem | 30 492,00 |  |  |

Załącznik nr 1.1a do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Sprzątanie powierzchni których realizacja będzie odbywać się na zlecenie Kierownika SOI do 20 razy w roku

|  | KOMPLEKS 2388 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 30 313,00 |  |  |
| 2. | drogi | 0,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 30 313,00 |  |  |

|  | KOMPLEKS 2390 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 11 160,00 |  |  |
| 2. | drogi | 5 695,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 16 855,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 2391 Strzelnica ul. Wyspiańskiego, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | drogi | 1 365,00 |  |  |
|  | Razem | 1 365,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 2389 ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 455,00 |  |  |
| 2. | drogi | 232,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 164,00 | wraz z przyległym |  |
|  | Razem | 851,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 4333 ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 5 152,00 |  |  |
| 2. | drogi | 0,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 5 152,00 |  |  |
|  |  | KOMPLEKS 5571 Ostra Góra |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 2 214,00 |  |  |
| 2. | drogi | 0,,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 2 214,00 |  |  |
| KOMPLEKS 8682 ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 0,00 |  |  |
| 2. | drogi | 0,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 173,00 |  |  |
|  | Razem | 173,00 |  |  |
|  | KOMPLEKS 7780 Zieleniec |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 64,00 |  |  |
| 2. | drogi | 120,00 |  |  |
|  | Razem | 184,00 |  |  |
| RAZEM SOI W KŁODZKU |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |  |
| 1. | place | 49 358,00 |  |  |
| 2. | drogi | 7 412,00 |  |  |
| 3. | chodniki | 337,00 |  |  |
|  | Razem | 57 107,00 |  |  |

Załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE TERENÓW ZIELONYCH

| KOMPLEKS 2388 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 2 370,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 52 267,00 | bez pasa ppoż. |
| RAZEM | 54 637,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 2390 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 29 574,00 | bez pasa ppoż. |
| 4 | rowy odwadniające | 10 200,00 | rowy, skarpy i korony rowów |
| RAZEM | 39 774,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 2391 Strzelnica, ul. Wyspiańskiego, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 7 800,00 | pas między wałami |
|  |  | 3 816,00 | wały boczne lewy i prawy |
|  |  | 7 790,00 | plac z wiatami |
|  |  | 16 352,00 | pozostałe powierzchnie |
| 4 | rowy odwadniające | 455,00 | rowy, skarpy i korony rowów |
| RAZEM | 36 213,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 2389 ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 207,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 6 292,00 |  |  |  |
|  | 6 499,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 8682 ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 359,00 |  |
| RAZEM | 359,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 4333 ul. Sudecka 49 , Kłodzko |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 75,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 26 596,00 | teren Ośrodka bez wyciągu narciarskiego |
|  |  | 51 169,00 | na stoku wyciągu narciarskiego |
| RAZEM | 77 840,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 7780 Zieleniec |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 0,00 |  |
| 3 | trawniki | 28 042,00 | na stoku wyciągu narciarskiego |
| RAZEM | 28 042,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 5571 Ostra Góra |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 0,00 |  |
| 2 | rabaty | 158,00 |  |
| 3 | trawniki | 67 223,00 |  |
| RAZEM | 67 381,00 |  |  |  |
| RAZEM SOI w KŁODZKU |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | żywopłot | 2 652,00 |  |
| 2 | rabaty | 158,00 |  |
| 3 | trawniki | 297 280,00 |  |
| 4 | rowy odwadniające | 10 655,00 |  |
| RAZEM | 310 745,00 |  |  |  |
| Utrzymanie terenów zielonych w okresie wiosennym i jesiennym |
| KOMPLEKS 2388 ul. Walecznych 59 |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 52 507,00 | z włączonym pasem ppoż. |
| RAZEM | 52 507,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 2390 ul. Walecznych 59 |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 30 114,00 | z włączonym pasem ppoż. |
| RAZEM | 30 114,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 2389 ul. Walecznych 28 |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 6 292,00 |  |
| RAZEM | 6 292,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 8682 ul. Wyspiańskiego 2L |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 359,00 |  |
| RAZEM | 359,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 4333 ul. Sudecka 49 |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 26 596,00 | bez powierzchni stoku narciarskiego |
| RAZEM | 26 596,00 |  |  |  |
| KOMPLEKS 5571 Ostra Góra |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 25000,00 |  |
| RAZEM | 25 000,00 |  |  |  |
| RAZEM SOI w KŁODZKU |
| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1 | Usuwanie opadłych liści i suszu z trawników | 140 868,00 |  |
| RAZEM | 140 868,00 |  |  |  |

Załącznik nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE RYNIEN I DACHÓW

| RYNNY DO CZYSZCZENIA |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 4333, ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | 716,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 5571, Ostra Góra |  |
| 1. | 1, 2, 3, 5, 7 | 204,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2388, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 35, 37, 38, 39 | 3 599,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2390, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 1, 23, 24 | 92,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2389, ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |
| 1. | 1 | 77,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 8682, ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |
| 1. | 8 | 130,00 |  |
|  | RAZEM SOI Kłodzko | 4 818,00 |  |
| RYNNY DO USUWANIA SOPLI LODOWYCH |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 4333, ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |
| 1. | 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22 | 656,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 5571, Ostra Góra |  |
| 1. | 1, 2, 3, 5, 7 | 204,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2388, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 35, 37, 38, 39 | 3 599,00 |  |
| L.p. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2389, ul. Walecznych 28, Kłodzko |  | 62,00 |
| 1. | 1 | 77,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 8682, ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |
| 1. | 8 | 130,00 |  |
|  | RAZEM SOI Kłodzko | 4 666,00 |  |
| RYNNY DO CZYSZCZENIA I USUWANIA SOPLI LODOWYCH z wykorzystaniem podnośnika |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 4333, ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 11, 21, 22 | 417,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2388, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 27, 37, 38 | 1821,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 2389, ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |
| 1. | 1 | 77,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | Długość (mb) |  |
| Kompleks 8682, ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |
| 1. | 8 | 130,00 |  |
|  | RAZEM SOI Kłodzko | 2 445,00 |  |
| DACHY PŁASKIE DO USUWANIA ŚNIEGU |  |
| Lp. | Nr budynku | m² |  |
| Kompleks 2388, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 35 | 8 657,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | m² |  |
| Kompleks 2390, ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| 1. | 23, 24 | 456,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | m² |  |
| Kompleks 4333, ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |
| 1. | 5,6,8,9,10,15,27 | 782,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | m² |  |
| Kompleks 2389, ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |
| 1. | 1 | 99,00 |  |
| Lp. | Nr budynku | m² |  |
| Kompleks 5571, ul. Ostra Góra |  |
| 1. | 5 | 195,00 |  |
|  | RAZEM SOI Kłodzko | 10 189,00 |  |

Załącznik nr 1.4 do opisu przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH DO USUWANIA CHWASTÓW

|  | KOMPLEKS 2388 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 3 031,00 |  |
| 2. | drogi | 1 267,00 |  |
| 3. | chodniki | 535,00 |  |
|  | Razem | 4 833,00 |  |
|  | KOMPLEKS 2390 ul. Walecznych 59, Kłodzko |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 1 116,00 |  |
| 2. | drogi | 1 252,00 |  |
| 3. | chodniki | 80,00 |  |
|  | Razem | 2 448,00 |  |
|  | KOMPLEKS 2391 Strzelnica ul. Wyspiańskiego, Kłodzko |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | drogi | 137,00 |  |
|  | Razem | 137,00 |  |
|  | KOMPLEKS 2389 ul. Walecznych 28, Kłodzko |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 46,00 |  |
| 2. | drogi | 23,00 |  |
| 3. | chodniki | 16,00 | wraz z przyległym |
|  | Razem | 85,00 |  |
|  | KOMPLEKS 8682 ul. Wyspiańskiego 2L, Kłodzko |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 0,00 |  |
| 2. | drogi | 0,00 |  |
| 3. | chodniki | 17,00 |  |
|  | Razem | 17,00 |  |
|  | KOMPLEKS 4333 ul. Sudecka 49, Duszniki Zdrój |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 515,00 |  |
| 2. | drogi | 189,00 |  |
| 3. | chodniki | 199,00 |  |
|  | Razem | 903,00 |  |
|  | KOMPLEKS 7780 Zieleniec |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 6,00 |  |
| 2. | drogi | 12,00 |  |
|  | Razem | 18,00 |  |
|  | KOMPLEKS 5571 Ostra Góra |  |  |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 221,00 |  |
| 2. | drogi | 83,00 |  |
| 3. | chodniki | 15,00 |  |
|  | Razem | 319,00 |  |
| RAZEM SOI W KŁODZKU |
| Lp. | Rodzaj powierzchni utwardzonych | Powierzchnia w m2 | Uwagi |
| 1. | place | 4 935,00 |  |
| 2. | drogi | 2 963,00 |  |
| 3. | chodniki | 862,00 |  |
|  | Razem | 8 760,00 |  |