PAKIET NR 1:

DZIERŻAWA  DWÓCH ANALIZATORÓW  (platforma biochemiczno-immunochemiczna)  DO IMMUNOCHEMII i BIOCHEMII

ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH na okres 36 miesięcy

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORÓW DO IMMUNOCHEMII I BIOCHEMII  :

ANALIZATOR nr 1 -  (nazwa, producent) .

Producent: ……………………………………………………..

Oferowany model:……………………………………………..

| Lp. | Wymagane właściwości i parametry analizatora 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System biochemiczno-immunologiczny (moduły / analizatory biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora. Aparat nie starszy niż 2020 | Tak |  |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w paszport techniczny. | Tak |  |  |  |
| 3. | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" | TAK |  |  |  |
| 4. | Wydajność części biochemicznej (z ISE) minimum 800 oznaczeń / godzinę. Wydajność części immunochemicznej minimum 100 oznaczeń / godzinę | TAK |  |  |  |
| 5. | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. | TAK |  |  |  |
| 6. | Analizatory, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | TAK |  |  |  |
| 7. | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych | TAK |  |  |  |
| 8. | Możliwość stosowania probówek pierwotnych i wtórnych oraz pediatrycznych | Tak |  |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny do codziennej oceny dokładności i precyzji oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach i wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego przygotowania. | Tak |  |  |  |
| 10. | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych | Tak |  |  |  |
| 11. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału oraz wykrywanie pęcherzyków powietrza w próbce | Tak |  |  |  |
| 12. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak |  |  |  |
| 13. | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | Tak |  |  |  |
| 14. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek | Tak |  |  |  |
| 15 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | Tak |  |  |  |
| 16. | W wyposażeniu UPS w zestawie podtrzymujący pracę analizatora przez min.30 min. w przypadku braku zasilania, drukarka laserowa | Tak |  |  |  |
| 17. | Podłączenie analizatora do systemu Infomedica, koszt po stronie wykonawcy. Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | Tak |  |  |  |
| 18. | Instalacja aparatu i szkolenie z obsługi w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
| 19. | W okresie obowiązywania umowy przegląd techniczny analizatora | Tak |  |  |  |
| 20 | Stacja wody - jako wyposażenie systemu. Utrzymanie stacji uzdatniania wody (wymiana filtrów, sól do wody i przeglądy) po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| 21 | Gwarancja i serwis techniczny analizatora przez cały okres trwania dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | Tak |  |  |  |
| II | CZĘŚĆ IMMUNOCHEMICZNA | Tak |  |  |  |
| 1. | Metoda badań: chemiluminescencja | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 25 różnych parametrów | Tak |  |  |  |
| 3. | Wykluczone ryzyko kontaminacji. | Tak |  |  |  |
| 4. | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta wprowadzona automatycznie do pamięci komputera. | Tak |  |  |  |
| 5. | HbsAg – ultra czuły zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | Tak |  |  |  |
| 6. | Troponina - czas oznaczania maks. 20 min. Współczynnik zmienności dla 99 percentyla powinien być mniejszy niż 10% | Tak |  |  |  |
| 7. | Naczynka reakcyjne: jednorazowe | Tak |  |  |  |
| 8. | Termin ważności odczynników zamkniętych min. 6 m-c | Tak |  |  |  |
| III | CZĘŚĆ BIOCHEMICZNA | Tak |  |  |  |
| 1 | Bezobsługowe elektrody jonoselektywne NA,K,Cl,REF wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie. | Tak |  |  |  |
| 2 | Analiza w fazie ciekłej. | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. | Tak |  |  |  |
| 4 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut. | Tak |  |  |  |
| 5 | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji | Tak |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR. | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 50 różnych parametrów. | Tak |  |  |  |
| 8 | Wstawianie zestawów odczynnikowych na pokład analizatora bez przerywania procesu pracy- bez konieczności używania trybu standby lub pauzy | Tak |  |  |  |
| 9 | Stabilność odczynników na pokładzie nie mniejsza niż 4 tygodnie | Tak |  |  |  |

ANALIZATOR nr 2 (nazwa, producent) .

Producent: ……………………………………………………..

Oferowany model:……………………………………………..

| Lp. | Wymagane właściwości i parametry analizatora 2 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System biochemiczno- immunologiczny (moduły / analizatory biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora. Aparat nowy nie starszy niż 2023/2024 | Tak |  |
| 2. | Aparat wyposażony w paszport techniczny | Tak |  |
| 3. | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" | TAK |  |
| 4. | Wydajność części biochemicznej (z ISE) minimum 700 oznaczeń / godzinę. Wydajność części immunochemicznej minimum 100 oznaczeń / godzinę | TAK |  |
| 5. | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 50 z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. | TAK |  |
| 6. | Analizatory, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | TAK |  |
| 7. | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych | TAK |  |
| 8. | Możliwość stosowania probówek pierwotnych i wtórnych oraz pediatrycznych | Tak |  |
| 9. | Materiał kontrolny do codziennej oceny dokładności i precyzji oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach i wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego przygotowania. | Tak |  |
| 10. | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych / lub za pomocą technologii RFID | Tak |  |
| 11 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału oraz wykrywanie pęcherzyków powietrza w próbce | Tak |  |
| 12. | Wykrywanie poziomów płynów w próbce | TAK |  |
| 13. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 14. | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | TAK |  |
| 15. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek | TAK |  |
| 16 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | TAK |  |
| 17. | W wyposażeniu UPS w zestawie podtrzymujący pracę analizatora przez min.30 min. w przypadku braku zasilania, drukarka laserowa | TAK |  |
| 18. | Podłączenie analizatora do systemu Infomedica, koszt po stronie wykonawcy. Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 19. | Instalacja aparatu i szkolenie z obsługi w cenie oferty. | TAK |  |
| 20. | Stacja wody - jako wyposażenie systemu. Utrzymanie stacji uzdatniania wody (wymiana filtrów, sól do wody i przeglądy) po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 21 | Gwarancja i serwis techniczny na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | TAK |  |
| 22 | Przegląd techniczny analizatora na koszt Wykonawcy nie rzadziej niż 1 raz w roku | TAK |  |
| II | CZĘŚĆ IMMUNOCHEMICZNA |  |  |
| 1. | Metoda badań: chemiluminescencja | TAK |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 25 różnych parametrów | TAK |  |
| 3. | Wykluczone ryzyko kontaminacji. | Tak |  |
| 4. | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta wprowadzona automatycznie do pamięci komputera. | Tak |  |
| 5. | HbsAg – ultra czuły zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | Tak |  |
| 6. | Troponina -czas oznaczania maks. 20 min. Współczynnik zmienności dla 99 percentyla powinien być mniejszy niż 10% | Tak |  |
| 7. | Naczynka reakcyjne: jednorazowe | Tak |  |
| 8. | Termin ważności odczynników zamkniętych min. 6 m-c | Tak |  |
| III | CZĘŚĆ BIOCHEMICZNA |  |  |
| 1. | Bezobsługowe elektrody jonoselektywne NA,K,Cl,REF wymieniane pojedynczo, niezaleznie od siebie. | Tak |  |
| 2. | Analiza w fazie ciekłej. | Tak |  |
| 3. | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. | Tak |  |
| 4. | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut. | Tak |  |
| 5. | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji | Tak |  |
| 6. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR. | Tak |  |
| 7. | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów. | Tak |  |
| 8. | Stabilność odczynników na pokładzie nie mniejsza niż 2 m-ce. | Tak |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji , Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego urządzenia (np. opis, instrukcja obsługi)

I.  IMMUNOCHEMIA

Informacje wstępne:

- 1.Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń).

- Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika  po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na  opakowaniu

- W tabeli ilość oznaczeń uwzględniono sumę oznaczeń zużytych na badania  oraz  do kontroli wewnętrznej i kalibracji. Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń badań, kontroli i kalibracji oraz zaleceń producenta.

- Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej (sprawdziany labquality) na wybrane parametry                   z immunochemii:

- HIV- 2 x w roku, markery HBV i HCV – 2 x w roku, CMV IgG i IgM, EBV IgG i IgM- 1x w roku

Prokalcytonina, Wit.D, anty-TPO , anty-TG, p/c przeciwko rec.TSH , IL-6, anty-CCP- 1x w rok

- Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

- Zaoferowana ilość odczynników  musi zapewnić możliwość wykonania określonej ilości badań.

1. Tabela nr 1 Odczynniki (dotyczy analizatora nr 1 i nr2 ):

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń z kalibracjami i kontrolą na 36 miesięcy | Liczba oznaczeń z jednego op. | Ilość op. do wykonania oznaczeń zaokrąglona w górę do pełnego op. | Cena netto jednego op. | Wartość netto opakowań (E×F) | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto opakowań (G + wartość VAT) | Producent, nr katalog | * Koszt brutto jednego oznaczenia |
| 1. | TROPONINA | 19800 (kontrola 7 x w tygodniu na jednym poziomie ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH | 36000 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT3 | 13300 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT4 | 17200 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CEA | 12800 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CA 125 | 6500 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | TPSA | 19500 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CA 19,9 | 7800 (kontrola 3x w tygodniuna jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | HIV Ag/Ab– min. 4 generacja | 9800 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | NTproBNP | 7700 (kontrola 3 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AFP | 2400 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | HbsAg - ultraczuły, zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | 6200 (kontrola 5x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PCT (Prokalcytomina) | 27000 (kontrola 7 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Anty HCV (p/c) | 11000 (kontrola 5 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ß HCG | 3500 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wit.D (25 OH) | 4900 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ferrytyna | 9300 (kontrola 2 x w tygodniuna jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wit. B12 | 6700 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Prolaktyna | 600 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Testosteron | 2800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Estradiol | 1300 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FSH | 1300 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kortyzol | 1350 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty -TG | 1400 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anty- TPO | 1800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kwas foliowy | 5800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anty- Hbc | 2200 (kontrola 2 x w tygodniuna jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | LH | 800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Progesteron | 400 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Insulina | 600 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Syfilis | 2850 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Anty-SARS-COV2(ilościowe) | 1200 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | CMV IgM | 800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | CMV IgG | 800 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Toxo IgM | 500 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Toxo IgG | 500 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | EBV IgM | 600 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | EBV IgG | 600 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | anty-Hbs | 1400 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Test potwierdzenia HbsAg | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | HbeAg | 500 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | anty-Hbe | 500 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Ca 72,4 | 500 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ca 15,3 | 500 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | IL-6 | 800 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Parathormon 1-84 | 1600 (kontrola 2 x w tygodniu na jednym poziomie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Anty-CCP | 500 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Tacrolimus | 300 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Syrolimus | 300 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | cyklosporyna | 300 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | FPSA | 900 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TRAB | 900 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ACTH | 900 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DHEAS | 900 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Koszt (cena brutto) jednego oznaczenia zawiera: koszt odczynnika wraz z kalibratorem, kontrolą, rozcieńczalnikiem, materiałem eksploatacyjnym (bez czynszu dzierżawy).

2. Tabela nr 2 Materiały dodatkowe niezbędne do eksploatacji (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

| Lp. | Parametr | Zawartość opakowania | Ilość opakowań na 36 m-ce | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozcieńczalniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wykonawca przygotowując ofertę na podstawie podanych ilości musi podać ilość potrzebnych opakowań poszczególnych testów kierując się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną w opakowaniu dla danego testu.

3.Tabela nr 3 Podsumowanie (część immunochemiczna)

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki – immunochemia |  |  |
| 2. | Materiały dodatkowe – immunochemia |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

- II. Biochemia

Informacje wstępne:

1. Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń).

2. Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na opakowaniu.

3. W tabeli ilość oznaczeń uwzględniono sumę oznaczeń zużytych na badania  oraz  do kontroli wewnętrznej i kalibracji. Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń, informacji w pkt.4 i 5 oraz wg zaleceń producenta.

4. Zamawiający informuje, że prowadzi  kontrolę wewnętrzną codziennie na dwóch poziomach dla Na, K, Cl, glukozy, mocznika, kreatyniny, AST, ALT, bilirubiny całkowitej i CRP. Większość parametrów tj. albuminy, białko całkowite, cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ALP, GGTP, LDH, kwas moczowy, wapń całkowity, magnez, fosfor, żelazo, alkohol etylowy, białko w moczu, kreatynina met. enzymatyczną podlega kontroli codziennej na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom). Pozostałe parametry jak amylaza, lipaza, bilirubina bezpośrednia/związana, kwas mlekowy, HbA1c, Transferyna,UIBC, Rozpuszczalny receptor transferyny, CRP hs, amoniak, ASO, CKMB, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, – 2x w tygodniu na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom). Leki- kontrola na jednym z trzech dostępnych poziomów naprzemiennie. Natomiast: homocysteina – kontrola na jednym poziomie naprzemiennie w dniu oznaczenia. Parametry oznaczane w moczu – kontrola na  dwóch poziomach w dniu oznaczenia.

5. Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej na badania z zakresu biochemii - Labquality (sprawdzian z zakresu chemii klinicznej – short -term) – 4 x w roku, alkohol etylowy i CRP, CRPHS, amoniak, homocysteina ,kwas mlekowy, HbA1c– 1 x w roku, mocz-ilościowe badanie chemiczne-1x w roku, monitorowanie poziomu leków-1x w roku

6. Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

7. Zaoferowana ilość odczynników  musi zapewnić możliwość wykonania określonej ilości badań.

Tabela nr 4  Odczynniki:    (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń z kalibracjami i kontrolą na 36 miesięcy | Liczba oznaczeń z jednego op. | Ilość op. do wykonania oznaczeń w zaokrągl. w górę do pełnego op. | Cena netto jednego op. | Wartość netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr kat. | Koszt brutto jednego oznaczenia* |  |  |  |
| 1 | Glukoza met. heksokinazowa | 68 000 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocznik | 73100 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina | 217602 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kreatynina met. enzymatyczną | 600 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol całkowity | 22100 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójglicerydy | 17000 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HDL - cholesterol | 8160 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LDL – cholesterol | 11900 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Białko całk. | 15980 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Albuminy | 21420 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas moczowy | 29580 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Amylaza | 11220 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wapń całkowity | 48282 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfor | 19380 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Magnez | 24822 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żelazo | 12240 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AST | 112881 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ALT | 120700 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CPK | 2720 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LDH | 25161 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GGTP | 14622 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ALP | 22100 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bilirubina całkowita | 103701 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bilirubina bezpośrednia | 1800 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Lipaza | 12920 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Alkohol etylowy | 4425 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Na+ | 171700 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K+ | 176802 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cl- | 119682 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | CRP ilościowe | 88401 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Białko w moczu | 11901 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Wankomycyna | 200 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Amikacyna | 200 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | HbA1C | 3300 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Mleczany | 600 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Amoniak | 600 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie- naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Homocysteina | 900 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie- naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | CKMB aktywność | 1200 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie- naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Transferyna | 300 nie codziennie, kontrola 1x w tygodniu najednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | UIBC | 3000 nie codziennie,kontrola 1x w tygodniu najednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 600 nie codziennie, kontrola 1x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ASO | 300 nie codziennie, kontrola 1x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CRP HS | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koszt (cena brutto) jednego oznaczenia zawiera: koszt odczynnika wraz z kalibratorem, kontrolą, rozcieńczalnikiem, materiałem eksploatacyjnym  (bez czynszu dzierżawy).

  - Tabela nr 5  Materiały dodatkowe niezbędne do eksploatacji analizatora w okresie 36 miesięcy (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

| Lp. | Nazwa materiału | Zawartość opakowania | Ilość opakowań / sztuk dla 36 m-cy | Cena netto jednego op. / szt. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Inne materiały eksploatacyjne (zużywalne) |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Tabela nr 6 .Podsumowanie (część biochemiczna)

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki – biochemia |  |  |
| 2. | Materiały dodatkowe – biochemia |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

III. PODSUMOWANIE

- Tabela nr 7 Czynsz dzierżawy (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2)

|  | Wartość netto miesięcznie | Okres dzierżawy | Wartość netto dla 36 m-cy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto dla 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za 2 analizatory (nr 1 i nr 2 |  | 36 m-cy |  |  |  |

Tabela nr 8  Podsumowanie całości pakietu nr 1

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 3 .Podsumowanie (część immunochemiczna) |  |  |
| 2. | Tabela nr 6 .Podsumowanie (część biochemiczna) |  |  |
| 3. | Tabela nr 7 Czynsz dzierżawy |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

| L.p. | Parametry punktowane | Wartość oferowana A lub B |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybkość otrzymania wyników A) do 30 min a dla troponiny do 10 min. – 10 pkt B) do 60min a dla troponiny do 20 min. – 5 pkt |  |
| 2. | Kalibracja i rekalibracja parametrów A) Przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów – 10 pkt B) Przy użyciu więcej niż 2 kalibratorów – 0 pkt |  |
| 3. | Kolejność dozowania A) Surowica odczynnik - 5 pkt B) Odczynnik surowica – 0 pkt |  |
| 4. | A) Zastosowanie uniwersalnych podajników próbek /statywów/ - 10 pkt B) Wybór statywu w zależności od typu próbki pierwotnej/ naczynka – 5 pkt |  |

| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

PAKIET nr 2

Dzierżawa analizatora do białek specyficznych wraz z zakupem odczynników na 36 miesięcy

ANALIZATOR  -  (nazwa, producent) .

Producent: ……………………………………………………..

Oferowany model:……………………………………………..

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż 2020 r. | TAK | - rok produkcji (…….. ) |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych: surowicy, PMR, moczu. | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja oznaczeń. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych | TAK |  |
|  | Średnia wydajność min. 100 testów/godzinę | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytu kodów kreskowych: próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą wbudowanego czytnika kodów. | TAK |  |
|  | Wartości metrykalne kalibratora i kontroli odczytywane automatycznie przez analizator. Dwa zakresy mierzalnych kontroli. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji / rekalibracji w przypadku rozpoczęcia nowego opakowania odczynnika tej samej serii. | TAK |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika pozostawionego w chłodzonym rotorze odczynnikowym min. 4 tygodnie. | TAK |  |
|  | Minimum 30 pozycji dla odczynników z możliwością ciągłego doładowywania odczynników bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania testów Hevylite: IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda, IgM kappa, IgM lambda. | TAK |  |
|  | Minimum 50 pozycji na próbki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników. | TAK |  |
|  | System kontroli jakości z opcją graficzną: wykresy Levy-Jeningsa. Archiwizacja próbek, kontroli i kalibracji. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi analizatora i aplikacje odczynnikowe w języku polskim Instalacja aparatu i szkolenie z obsługi w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Wyposażenie systemu w UPS zabezpieczający przed utratą danych. | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do systemu Infomedica, koszt po stronie wykonawcy. Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
|  | Stół pod analizator.w przypadku analizatorów nastołowych | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny analizatora wg zaleceń producenta ale nie rzadziej niż 1 raz w roku. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis techniczny na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | TAK |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji , Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Tabela nr 1 Odczynniki:

| Lp. | Odczynniki do wykonywania badań laboratoryjnych | Ilość wykonanych badań u pacjentów | Wielkość oferowa- nego opakowania | Ilość op. do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (metoda oparta o przeciwciała poliklonalne testy rekomendowane) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wolne lekkie łańcuchy kappa moczu (metoda oparta o przeciwciała poliklonalne testy rekomendowane) | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (metoda oparta o przeciwciała poliklonalne testy rekomendowane) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wolne lekkie łańcuchy lambda w moczu (metoda oparta o przeciwciała poliklonalne testy 5rekomendowane) | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IgG | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IgA | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IgM | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Subklasa IgG1* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Subklasa IgG2* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Subklasa IgG3* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Subklasa IgG4* | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hevylite IgG kappa* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hevylite IgG lambda* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hevylite IgA kappa* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hevylite IgA lambda* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hevylite IgM kappa* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hevylite IgM lambda* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | β-2-mikroglobulina | 8300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | B-2-mikroglobulina w moczu* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | alfa-1-mikroglobulina w moczu* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cystatyna C* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Albumina w moczu* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Apolipoproteina A-1* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ceruloplasmina* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Haptoglobina | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lipoproteina(a)* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Amyloid A* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Prealbumina* | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* kontrola jakości zawsze przy oznaczaniu próbki pacjenta, kalibracja dwa razy w roku (jeżeli kontrola w zakresie) – nielicząc stablilności odczynników po otwarciu

1. Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE IVD i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

2. Odczynniki muszą posiadać co najmniej 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

3. Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

4. Deklarowana liczba oznaczeń na 3 lata NIE uwzględnia kalibracji i kontroli. Należy doliczyć zużycie odczynnika do wykonania kontroli i kalibracji. Kontrole będą wykonywane 2 razy w tygodniu 2 poziomy, z wyjątkiem testów wykonywanych rocznie w liczbie 400 oznaczeń i mniej, dla których kontrole będą wykonywane 1 raz w tygodniu  2 poziomy.

5. Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej na badania z zakresu białek surowicy - Labquality -2 x w roku.

Tabela nr 2. Materiały dodatkowe niezbędne do eksploatacji analizatora w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa materiału | Zawartość opakowania | Prognozowana ilość opakowań / sztuk dla 36 m-cy | Cena netto jednego op. / szt. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Inne materiały eksploatacyjne (zużywalne) |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Tabela nr 3. Czynsz dzierżawy

|  | Wartość netto miesięcznie | Prognozowany okres dzierżawy | Wartość netto dla 36 m-cy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto dla 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za analizator |  | 36 m-cy |  |  |  |

4.Podsumowanie:

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki |  |  |
| 2. | Materiały dodatkowe |  |  |
| 3. | Czynsz dzierżawy |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Automatyczne wykonywanie powtórzenia badania po przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| Zużycie wody nie więcej niż 3 litry / godz. | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| Możliwość przechowywania na pokładzie dwóch numerów serii tego samego odczynnika. | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| Jednorazowe samoładujące się kuwety | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |  |

| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet nr 3

Markery i toksyny grzybowe oraz testy w kierunku boreliozy i KZM  wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na 36 miesięcy

Dodatkowy sprzęt kompatybilny z uniwersalnym mikropłytkowym czytnikiem ELISA  800 TS :

A……………………………………………………………(rok produkcji:…...)

B…………………………………………………………….(rok produkcji:…...)

C……………………………………………………………(rok produkcji:…...)

D…………………………………………………………….(rok produkcji:…...)

E…………………………………………………………...(rok produkcji:……)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości manualnego zestawu do wykonania badań pośrednią metodą immunoenzymatyczną na mikropłytkach. | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Płuczka – aparametry techniczne |  |  |
| 1 | Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych | TAK |  |
| 2 | Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych | TAK |  |
| 3 | 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca. Możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową | TAK |  |
| 4 | Dokładność napełniania <3% CV | TAK |  |
| 5 | Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek | TAK |  |
| 6 | Dozująca pompa strzykawkowa | TAK |  |
| 7 | Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 50 protokołów | TAK |  |
| 8 | Wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania | TAK |  |
| 9 | Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek | TAK |  |
| 10 | Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień < 130 sekund | TAK |  |
| 11 | Bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki | TAK |  |
| 12 | Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji | TAK |  |
| 13 | Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków | TAK |  |
| 14 | Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki | TAK |  |
| 15 | Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka | TAK |  |
| B | Mieszadło laboratoryjne typu vortex |  |  |
| 16 | Typ ruchu - Orbitalny | TAK |  |
| 17 | Prędkość -Zmienna: od 2500 do 4500 RPM | TAK |  |
| 18 | Hałas (max.) - 50 dB | TAK |  |
| 19 | Średnica orbity - 4,5mm | TAK |  |
| 20 | Maksymalna średnica probówki - 30mm | TAK |  |
| 21 | Zasilanie - 230V, 50 - 60Hz | TAK |  |
| 22 | Silnik - Bezszczotkowy silnik elektryczny | TAK |  |
| 23 | Maksymalne obciążenie - 500 gram | TAK |  |
| 24 | Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia - 0d 5 do 40 stopni C | TAK |  |
| 25 | Dopuszczalna względna wilgotność powietrza - Do 80% | TAK |  |
| 26 | Moc urządzenia – 11W | TAK |  |
| 27 | Sposób uruchamiania - dotyk | TAK |  |
| C | Mikropłytkowa wytrząsarka termostatowana |  |  |
| 28 | Ilość wytrząsanych mikropłytek - 4 | TAK |  |
| 29 | Promień wytrząsania – 2 mm | TAK |  |
| 30 | Typ wytrząsania - orbitalny | TAK |  |
| 31 | Czas wytrząsania od 1 do 99 min. Praca ciągła | TAK |  |
| 32 | Szybkość wytrząsania – 100-1300 RPM | TAK |  |
| 33 | Zasilanie – 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 34 | Pobór mocy max – 140 W | TAK |  |
| D | Termoblok |  |  |
| 35 | Zakres temperatur otoczenia -5-100 °C | TAK |  |
| 36 | Dokładność temperatury +/- 0,5 °C | TAK |  |
| 37 | Skok temperatury – 0,1 °C | TAK |  |
| 38 | Jednolitość temperatury – 0,2 °C | TAK |  |
| 39 | Konstrukcja bloku – wysokogatunkowe aluminium | TAK |  |
| 40 | Zasilanie [V/Hz] – 100-240 / 50-60 | TAK |  |
| 41 | Środowisko pracy [°C] - 4-45 | TAK |  |
| 42 | Sterowanie – zewnętrzny panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK |  |
| 43 | Wtyczka zasilania EU | TAK |  |
| 44 | Urządzenie przeznaczone do pracy z probówkami o pojemności 0,2 ml do 50 ml w zależności od użytego adaptera | TAK |  |
| 45 | Adapter do probówek reakcyjnych przeznaczony do probówek 0,5 ml (PCR); 1,5 ml; 2,0 ml | TAK |  |
| 46 | Liczba probówek w adapterze - 15 | TAK |  |
| E | Pipeta automatyczna 8-kanałowa |  |  |
| 47 | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, o zakresie pracy 10-100 ul | TAK |  |
| 48 | Mechanizm regulacji w wyjmowalnej główce | TAK |  |
| 49 | Blokada ustawionej objętości, zabezpieczająca przed przypadkowym przestawieniem | TAK |  |
| 50 | Możliwość zamówienia główki o stałej objętości w zakresie pracy pipety | TAK |  |
| 51 | Zrzutnik końcówek obsługiwany palcem małym, serdecznym, środkowym i wskazującym | TAK |  |
| 52 | Trzony pipety wykonane ze stopu metali, zakończone uszczelkami typu o-ring. | TAK |  |
| 53 | Możliwość autoklawowania pipety po uprzednim wyjęciu główki. | TAK |  |
| G | Informacje ogólne |  |  |
| 54 | Przegląd techniczny na zaoferowany sprzęt (płuczka, worteks, mikropłytkowa wytrząsarka, pipeta 8-kanałowa, termoblok z wytrząsarką) 1 raz w roku na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 55 | Gwarancja i serwis techniczny na zaoferowany sprzęt (płuczka, worteks, mikropłytkowa wytrząsarka, pipeta 8-kanałowa, termoblok z wytrząsarką) na cały okres trwania dzierżawy | TAK |  |
| 56 | Instalacja, uruchomienie oferowanego sprzętu w połączeniu z czytnikiem ELISA, i szkolenie personelu w zakresie obsługi wszystkich części do wykonywania metody ELISA na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Tabela nr 1. Odczynniki do metody ELISA:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań (96T) | Ilość sztuk w op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia metodą ELISA antygenu mannanowego Candida w surowicy lub osoczu. | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oznaczenia metodą ELISA antygenu galaktomannanowego grzyba Aspergillus w próbkach surowicy oraz próbkach popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał klasy IgG przeciwko Aspergillus w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej. | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał anty-mannanowych Candida w próbkach surowicy lub osocza. | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oznaczenia metodą ELISA alfa-amanityny, gamma-amanityny w próbkach moczu. | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał anty-Borellia IgM w próbkach PMR/surowica | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał anty-Borellia IgG w próbkach PMR/surowica | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał anty-KZM IgM w próbkach PMR/surowica | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Oznaczenia metodą ELISA przeciwciał anty-KZM IgG w próbkach PMR/surowica | Test zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Inne odczynniki /materiały / sprzęt .......................…...…...….......…...* | Niezbędne do wykonania metody Elisa | …….. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

** Wykonawca wpisuje samodzielnie wymagane do przeprowadzenia całej metody ELISA dodatkowe (inne) odczynniki/ materiały/ sprzęt.

Tabela nr 2.  Czynsz dzierżawy

| Lp | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 36 m-cy | Stawka VAT % | Wartość brutto 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy za dodatkowy sprzęt – A,B,C,D,E |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Tabela nr 4: PODSUMOWANIE

| Lp | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 36 m-cy | Stawka VAT % | Wartość brutto 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Odczynniki do metody ELISA |  |  |  |  |
| 2 | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane – ocena techniczno-jakościowa:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max. 96 godzin: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 2. do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 3. do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |
| Opieka swrwisowa on-line | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet 4

Dzierżawa analizatora immunofluorescencyjnego do odczytu testów kasetkowych w kierunku markerów grzybowych wraz z dostawą odczynników na 24 miesiące

|  | Analizator POCT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunofluorescencyjny | TAK |  |
| 2 | Pomiar B-D-glukanu, antygenów i przeciwciał Aspergillus spp. oraz Candida spp. | TAK |  |
| 3 | Wbudowane krzywe standardowe | TAK |  |
| 4 | Możliwe pomiary półilościowe | TAK |  |
| 5 | Możliwa komunikację z LIS | TAK |  |
| 6 | Autoidentyfikacja testu (za pomocą czytnika kodów QR) | TAK |  |
| 7 | Wbudowana drukarka wyników | TAK |  |
| 8 | Przegląd techniczny na zaoferowany analizator 1 raz w roku na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 9 | Gwarancja i serwis techniczny na zaoferowany analizator na cały okres trwania dzierżawy | TAK |  |
| 10 | Instalacja, uruchomienie oferowanego analizatora na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Tabela nr 1. Odczynniki do metody kasetkowej - immunofluorescencynej z odczytem w analizatorze immunofluorescencyjnym:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość sztuk w op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie antygenu mannanowego Candida w surowicy lub osoczu. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oznaczenie antygenu galaktomannanowego grzyba Aspergillus w próbkach surowicy oraz próbkach popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczenie przeciwciał klasy IgG przeciwko Aspergillus w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oznaczenie przeciwciał anty-mannanowych IgGCandida w próbkach surowicy lub osocza. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oznaczenie antygenu Cryptococcus neoformans w surowicy lub osoczu. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oznaczenie Beta-D-glukan w surowicy lub osoczu | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2.  Czynsz dzierżawy

| Lp | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 24 m-cy | Stawka VAT % | Wartość brutto 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Tabela nr 4: PODSUMOWANIE

| Lp | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 24 m-cy | Stawka VAT % | Wartość brutto 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Odczynniki do metody kasetkowej - immunofluorescencynej z odczytem w analizatorze immunofluorescencyjnym |  |  |  |  |
| 2 | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane – ocena techniczno-jakościowa:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max. 96 godzin: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 2. do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 3. do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |
| Opieka swrwisowa on-line | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet nr 5

DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO DO OZNACZANIA LEKÓW I SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH na 24 miesiące

Producent: ………………………………………………..

Model: .. ……………………………………………………...

| Lp. | Wymagane właściwości i parametry analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator typu Bench Top (nastołowy) nie starszy niż z roku 2020 wraz ze stołem pod analizator | Tak |  |
| 2. | Pomiar metodą immunoenzymatyczną (EMIT) | Tak |  |
| 3. | Analizator, odczynniki oraz kalibratory pochodzące od jednego dostawcy. | Tak |  |
| 4. | Analizator pracujący w systemie Random Access. | Tak |  |
| 5. | Opcja STAT. | Tak |  |
| 6. | Wydajność powyżej 100 testów/godzinę. | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej. | Tak |  |
| 8. | Czas do otrzymania pierwszego wyniku nie dłuższy niż 15 min. | Tak |  |
| 9. | Więcej niż 20 pozycji odczynnikowych. | Tak |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. | Tak |  |
| 11. | Automatyczna detekcja objętości odczynnika. | Tak |  |
| 12. | Powyżej 35 pozycji na materiał badany. | Tak |  |
| 13. | Możliwość pracy z probówek lub tzw. „sample cups”. | Tak |  |
| 14. | Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatora. | Tak |  |
| 15. | Zużycie wody max. 1 l/h. | Tak |  |
| 16. | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a. | Tak |  |
| 17. | Automatycznie myte kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku. | Tak |  |
| 18. | Czytnik kodów paskowych dla próbek. | Tak |  |
| 19. | Analizator wyposażony w drukarkę. | Tak |  |
| 20 | Dwustronna komunikacja. Podłączenie analizatora do systemu Infomedica na koszt Wykonawcy. Koszty podłączenia uwzględniono w cenie oferty. | Tak |  |
| 21 | Wyposażenie systemu w UPS zabezpieczający przed utratą danych. | Tak |  |
| 22 | Przegląd techniczny analizatora wg zaleceń producenta, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku. | Tak |  |
| 23 | Gwarancja i serwis techniczny na analizator przez cały okres trwania dzierżawy na koszt Wykonawcy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | Tak |  |
| 24 | Aparat wyposażony w paszport techniczny. | Tak |  |
| 25 | W cenie oferty zakup kontroli zewnętrznej dla narkotyków (1 parametr) – 1 x w roku i dla leków (1 parametr) 1x w roku Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przed zakupem próbek do kontroli zewnętrznej skontaktował się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wykonywania kontroli oraz ustalenia oznaczanego parametru. | Tak |  |
| 26 | Instalacja analizatora i szkolenie na koszt Wykonawcy | Tak |  |

Tabela nr 1.ODCZYNNIKI, KONTROLE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń (24 miesiące) | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Prognozowana ilość opakowań do wykonania oznaczeń zaokrąglona w górę do pełnego opakowania | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań (E×F) | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto opakowań (G + wartość VAT) | Producent, nr katalog | * Koszt brutto jednego oznaczenia |
| 1. | Alkohol etylowy | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Karbamazepina | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kwas walproinowy | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wankomycyna | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gentamycyna | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Amikacyna | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cyclosporine | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Methotreksate | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sirolimus | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tacrolimus | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lamotrigina | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Amfetamina | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Alkaloidy opium | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kokaina | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cannabinole | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Barbiturany (surowica) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Barbiturany (mocz) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Benzodiazepiny (srowica) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Benzodiazepiny (mocz) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Acetaminofen | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Antydepresanty trójcykliczne | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Digoksyna | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Fenobarbital | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Fenytoina | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Teofilina | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | kontrole, materiały eksploatacyjne ………………… …………………… …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max. 96 godzin: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 2. do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 3. do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |
| Opieka swrwisowa on-line | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet 6

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH na 12 miesięcy

ANALIZATOR : ....................................................................... (podać nazwę producenta, model)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo, nowy, rok produkcji min. 2021 | TAK |  |
| 2 | Wszystkie testy wykonywane metodami ELISA lub Odczynem Wiązania Dopełniacza | TAK |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy – badanie po badaniu | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonywania badań autoimmunologicznych, badań chorób infekcyjnych, odczynem wiązania dopełniacza | TAK |  |
| 6 | Odczynniki przygotowane w pojedynczych kasetkach bezpośrednio do użycia w aparacie | TAK |  |
| 7 | Identyfikacja próbek pacjentów , buforów i cleanerów za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| 8 | Wykonywanie 30 różnych parametrów (różnych oznaczeń) równocześnie | TAK |  |
| 9 | Wydajność aparatu: 30 ozn. /godz | TAK |  |
| 10 | Stabilność kalibracji na cały LOT odczynników | TAK |  |
| 11 | Instrukcja oraz metodyka obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut, dwukierunkowa transmisja danych | TAK |  |
| 13 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy, termin dostawy odczynników do 7 dni | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do funkcjonującego w szpitalu systemu informatycznego InfoMedica na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 15 | Instalacja, uruchomienie aparatu i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi i konserwacji aparatu na koszt Wykonawcy, w cenie oferty. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy uwzględniająca naprawy, okresowe przeglądy serwisowe oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu cenowym. Okresowy przegląd serwisowy aparatu min. raz w roku potwierdzony wydaniem zaświadczenia. Przegląd techniczny w siedzibie Zamawiającego. Aparat wyposażony w paszport techniczny. | TAK |  |
| 17 | Serwis dostępny przez cały okres trwania umowy 24 godz./dobę/ 7dni w tygodniu. | TAK |  |
| 18 | W razie dłuższej niesprawności technicznej aparatu wstawienie aparatu zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy lub zabezpieczenie wykonywania badań w innej placówce na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Tabela nr 1.ODCZYNNIKI, KONTROLE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Lp. | Produkty | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KZM IgG | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KZM IgM | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BORRELIA IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BORRELIA IgG | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | B2-GLIKOPROTEINA IGM | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | B2-GLIKOPROTEINA IGG | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CARDIOLIPINA IGM | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CARDIOLIPINA IGG | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Measles IgM | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Measles IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kontrola na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Materiały eksploatacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

1. Termin ważności min. 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy;

Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej na badania Borrelia burgdorferi przeciwciała - Labquality -1x w roku.

2. Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 12 miesięcy |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max. 96 godzin: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 2. do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 3. do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |
| Opieka swrwisowa on-line | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet 7

Dzierżawa czytnika do wykrywania 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną  wraz z dostawą testów na 12 miesięcy

| Lp. | Wymagania dotyczące testu diagnostycznego | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną | TAK |  |
| 2 | Za pomocą testu może być wykryty 1-3 Beta D-Glukan produkowany przez następujące organizmy: Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp.,Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrixschenckii, Exserohilum rostratum i Pneumocystis jirovecii | TAK |  |
| 3 | Odczyt testu kinetyczny w temperaturze 37°C nie dłuższy niż 40 minut | TAK |  |
| 4 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | TAK |  |
| 5 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu | TAK |  |
| Lp. | Wymagania dotyczące czytnika | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Czytnik 8 dołkowy z możliwością inkubacji (37°C) probówek umożliwiający odczyt przy 405 nm i 495 nm w zakresie co najmniej 0 – 1,0 jednostek absorbancji i mieszczący fiolki o średnicy 12 mm |  |  |
| 2 | Czytnik umożliwia odczyt przy 405 nm i 495 nm co najmniej 0 – 1,0 jednostek absorbancji |  |  |
| 3 | Czytnik mieszczący 8 fiolek o średnicy 12 mm |  |  |
| 4 | Dla każdej studzienki ustalany jest indywidualny czas w celu natychmiastowego gromadzenia danych po włożeniu probówki reakcyjnej do czytnika probówek |  |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać Certyfikat IVD do diagnostyki in vitro 98/79/EC |  |  |

Tabela nr 1.ODCZYNNIKI, KONTROLE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Lp. | Produkty | Ilość opakowań | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwiający wykrycie 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane inne odczynniki i materiały zużywalne:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

1. Termin ważności min. 12 miesięcy po otwarciu opakowania.

2. Wykonawca sam wpisuje inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania testów

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 12 miesięcy |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max. 96 godzin: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 2. do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 3. do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |
| Opieka swrwisowa on-line | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet nr 8

Odczynniki do badań immunofenotypowych – z wykorzystaniem cyfrowego kompaktowego  cytometru przepływowego DxFlex 15 parametrów 3 lasery 13 kolorów (firma Beckman Coulter) -  na 12 miesięcy

| Lp. | Przeciwciało | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań do pełnego (w górę) | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CD71 FITC klon L01.1 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TCR ab FITC CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TCR gd PE klon 11F2 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD79a PE klon HM47 CE/IVD | 150 | 50 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD13 PE klon L138 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD23 PE klon EBVCS-5CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD103 PE klon Ber-ACT8 CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD5 PE klon L17F12 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD1a PE klon SK9 CE/IVD | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 PerCP-Cy™5.5 klon SK7 CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD5 PerCP-Cy™5.5 klon L17F12CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD138 PerCP-Cy™5.5 klon MI15 CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD4 PerCP-Cy™5.5 klon SK3 CE/IVD | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD117 PE-Cy™7 klon 104D2 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD10 PE-Cy™7 klon HI10a CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD19 PE-Cy™7 klon SJ25C1 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD2 APC klon L303.1 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD11c APC klon SHCL-3 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD33 APC klon P67.6 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD10 APC klon HI10a CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD79b APC klon HM47 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD56 APC klon NCAM16.2 CE/IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD184 (CXCR4 BV421 klon 12G5 RUO | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 A750 klon APC-Cy™7 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD20 APC-Cy™7 klon L27 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | HLA-DR V450 klon L243 CE/IVD | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CLEC-2 (CLEC1B) BV421 klon 219133 RUO stężenie 0,2mg/mL | 100ug | 50ug | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD45 V500-C klon 2D1 CE/IVD | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD184 APC klon 12G5 RUO | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BCL-2 FITC klon Bcl-2/100 RUO | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BCL-6 PE K112-91 RUO | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD-45 PerCP-Cy™5.5 klon 2D1CE/IVD klon 2D1 | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Anti-Human IgD FITC klon IA6-2 (δ-IA6-2) RUO | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Anti-Human IgG APC klon G18-145 RUO | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Anti-Human IgM BV421 klon G20-127 RUO | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lysing Solution 10X CE/IVD | 500 ml | 100 ml | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Permeabilizing Solution 2 RUO (GMP) | 500 | 500 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CELLWASH LUO | 20 l | 5L | 4 |  |  |  |  |  |

1. Przeciwciała muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów – z wyłączeniem odczynników RUO (pozycje 23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 oraz 38).

2. Przeciwciała muszą posiadać co najmniej 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

3. Wszystkie przeciwciała muszą pochodzić od jednego producenta

4. Wykonawca do oferty dołączy Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

5. Wykonawca na czas trwania umowy udzieli wsparcia aplikacyjnego dotyczącego zaoferowanych odczynników oraz prawidłowego budowania paneli badań

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Pakiet nr 9

Odczynniki do badań immunofenotypowych – z wykorzystaniem cyfrowego kompaktowego  cytometru przepływowego DxFlex 15 parametrów 3 lasery 13 kolorów (firma Beckman Coulter) na 12 miesięcy

| Lp. | Przeciwciało | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań do pełnego (w górę) | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CD65 FITC IVD KLON 88H7 (IgM Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TdT IVD KLON HT1 + HT4 + HT8 + HT9 (IgGMouse) | 150 | 50 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD71 FITC IVD KLON YDJ1.2.2 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD7 FITC IVD KLON 8H8.1 (IgG2a Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD11b FITC IVD KLON Bear1 (IgG1 Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | FMC7 FITC IVD KLON FMC7 (IgM Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD81 FITC ASR KLON JS64 (IgG2a Mouse) | 3mL | 1mL | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD81 PB ASR KLON JS64 (IgG2a Mouse) | 1,0mL | 0,5mL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD54 FITC IVD KLON 84H10 (IgG1 Mouse) | 4mL | 2mL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | IgD FITC RUO KLON IA6-2 (IgG2a Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD4 FITC IVD KLON 13B8.2 (IgG1 Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD57 FITC IVD KLON NC1 (IgM Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD66c PE ASR KLON KOR-SA3544 (IgG1 Mouse) | 3mL | 1mL TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD79a PE IVD KLON HM47 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD22 PE IVD KLON SJ10.1H11 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | NG2 PE IVD KLON 7.1 (IgG1 Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD33 PE KLON D3HL60.251 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD13 PE IVD KLON SJ1D1 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD23 PE IVD KLON 9P25 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD305 (LAIR1) PE ASR KLON NKTA255 (IgG1 Mouse) | 2mL | 1mL TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD28 PE ASR KLON CD28.2 (IgG1 Mouse) | 4mL | 2mL TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD5 PE IVD KLON BL1a (IgG2a Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD14 ECD IVD KLON RMO52 (IgG2a Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD19 ECD IVD KLON J3-119 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD56 ECD IVD KLON N901 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD13 ECD IVD KLON Immu103.44 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD16 ECD IVD KLON 3G8 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD99 ECD ASR KLON 3B2/TA8 (IgG2a Mouse) | 0,5mL | 0.5mL TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD56 PC5.5 IVD KLON N901 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 PC5.5 IVD KLON UCHT1 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD34 PC5 IVD KLON 581 (IgG1 Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD5 PC5.5 IVD KLON BL1a (IgG2a Mouse) | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD25 PC5.5 IVD KLON B1.49.9 (IgG2a Mouse) | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD117 PC7 IVD KLON 104D2D1 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD10 PC7 IVD KLON ALB1 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD52 PC7 ASR KLON HI186 (IgG2b Mouse) | 1,0mL | 0,5mL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD19 PC7 IVD KLON J3-119 (IgG1 Mouse) | 300 | 100 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD7 PC7 IVD KLON 8H8.1 (IgG2a Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD34 APC IVD KLON 581 (IgG1 Mouse) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD2 APC IVD KLON 39C1.5 (IgG2a Rat) | 200 | 100 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD79b APC IVD KLON CB3-1 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | IgM APC RUO KLON SA-DA4 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD8 APC IVD KLON B9.11 (IgG1 Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD22 APC-A700 IVD KLON SJ10.1H11 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD25 APC-A700 IVD KLON B1.49.9 (IgG2a Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD28 APC-A700 ASR KLON CD28.2 (IgG1 Mouse) | 1,0mL | 0,5mL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD16 APC-A750 IVD KLON 3G8 (IgG1 Mouse) | 200 | 50 TESTÓW | 4 |  |  |  |  |  |
|  | CD64 APC-A750 IVD KLON 22 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD38 APC-A750 IVD KLON LS198-4-3 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 APC-A750 IVD KLONUCHT1 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD43 APC-A750 IVD KLON DFT1 (IgG1 Mouse) | 150 | 50 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD20 APC-A750 IVD KLON B9E9 (IgG2a Mouse) | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD49d APC-A750 ASR KLON HP2/1 (IgG1 Mouse) | 1,5mL | 0.5mL | 3 |  |  |  |  |  |
|  | HLA-DR PB IVD KLON Immu-357 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD15 PB IVD KLON 80H5 (IgM Mouse) | 200 | 50 TESTÓW | 4 |  |  |  |  |  |
|  | CD20 PB IVD KLON FMC7 (IgM Mouse) | 150 | 50 TESTÓW | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD38 PB IVD KLON LS198-4-3 (IgG1 Mouse) | 100 | 50 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD8 PB IVD KLON B9.11 (IgG1 Mouse) | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD45 KrO IVD KLON J33 (IgG1 Mouse) | 400 | 100 TESTÓW | 4 |  |  |  |  |  |
|  | IgM PE RUO KLON SA-DA4 (IgG1 Mouse) | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CYTOKERATYNA FITC ASR KLON J1B3 (IgG1 Mouse) | 2mL | 2mL | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROBÓWKA OPŁASZCZONA SUCHYMI PRZECICIAŁAMI CD/IVD DO OCENY SUBPOPULACJI LIMFOCYTÓW Zastosowane klony: Kappa-FITC/ Polyclonal F(ab’)2 (rabbit) )+CD8-FITC (KLON B9.11 IgG1 (mouse) ) / lambda-PE Polyclonal F(ab’)2 (rabbit) )+CD4-PE (KLON 13B8.2IgG1 (mouse) )/ CD19-ECD (KLON J3-119 IgG1 (mouse) )/CD56-PC5.5(KLON N901 IgG1 (mouse) )/CD10-PC7 (KLON ALB1 IgG1 (mouse) )/CD34-APC (KLON 581 IgG1 (mouse) )/CD5-APC-A700 (KLON BL1a IgG2a (mouse) )/CD20-APC-A750 (KLON B9E9 IgG2a (mouse))/CD3-PB (KLON UCHT1 IgG1 (mouse) )/CD45-KrO (KLON J33 IgG1 (mouse)) | 50 | 25 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO KOMPENSACJI PROBÓWEK OPŁASZCZONYCH SUCHYMI PRZECIWCIAŁAMI IVD | 10 | 5 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PROBÓWKA OPŁASZCZONA SUCHYMI PRZECICIAŁAMI CD/IVD DO OCENY LIMFOCYTÓW B Zastosowane klony: Kappa-FITC/ Polyclonal F(ab’)2 (rabbit) / lambda-PE Polyclonal F(ab’)2 (rabbit) / CD10-ECD ALB1 IgG1 (mouse) /CD5-PC5.5 BL1a IgG2a (mouse) /CD200-PC7 OX-104 IgG1 (mouse) /CD34-APC 581 IgG1 (mouse) /CD38-APC-A700 LS198-4-3 IgG1 (mouse) / CD20-APC-A750 B9E9 IgG2a (mouse) / CD19-PB J3-119 IgG1 (mouse) / CD45-KrO J33 IgG1 (mouse) | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROBÓWKA OPŁASZCZONA SUCHYMI PRZECICIAŁAMI CD/IVD DO OCENY LIMFOCYTÓW T Zastosowane klony: TCR PAN γ/δ-FITC IMMU510 IgG1 (mouse) / CD4-PE 13B8.2 IgG1 (mouse) / CD2-ECD 39C1.5 IgG2a (rat) / CD56-PC5.5 N901 IgG1 (mouse) / CD5-PC7 BL1a IgG2a (mouse) / CD34-APC 581 IgG1 (mouse) / CD7-APC-A700 8H8.1 IgG2a (mouse) / CD8-APC-A750 ALB11 IgG1 (mouse) / CD3-PB UCHT1 IgG1 (mouse) / CD45-KrO J33 IgG1 (mouse) | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROBÓWKA OPŁASZCZONA SUCHYMI PRZECICIAŁAMI CD/IVD DO OCENY CHORÓB UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (linia mieloidalna) Zastosowane klony: 16-FITC 3G8 IgG1 (mouse) / CD7-PE 8H8.1 IgG2a (mouse) / CD10-ECD ALB1 IgG1 (mouse) / CD13-PC5.5 Immu103.44 IgG1 (mouse) / CD64-PC7 22 IgG1 (mouse) / CD34-APC 581 IgG1 (mouse) / CD14-APC-A700 RMO52 IgG2a (mouse) / HLA-DR-APC-A750 Immu-357 IgG1 (mouse) / CD11b-PB Bear1 IgG1 (mouse) / CD45-KrO J33 IgG1 (mouse) | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PROBÓWKA OPŁASZCZONA SUCHYMI PRZECICIAŁAMI CD/IVD DO OCENY CHORÓB UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (linia mieloidalna +limfocyty B) Zastosowane klony: CD15-FITC W6D3 IgG1 (mouse) / CD123-PE 9F5 IgG1 (mouse) / CD117-ECD 104D2D1 IgG1 (mouse) / CD13-PC5.5 Immu103.44 IgG1 (mouse) / CD33-PC7 D3HL60.251 IgG1 (mouse) / CD34-APC 581 IgG1 (mouse) / CD38-APC-A700 LS198-4-3 IgG1 (mouse) / HLA-DR-APC-A750 Immu-357 IgG1 (mouse) / CD19-PB J3-119 IgG1 (mouse) / CD45-KrO J33 IgG1 (mouse) | 25 | 25 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | KONTROLA POZYTYWNA POPULACJI NORMALNEJ ODCZYNNIKÓW W POSTACI PROBÓWEK OPŁASZCZONYCH SUCHYMI PRZECIWCIAŁAMI | 50 | 25 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KONTROLA POZYTYWNA POPULACJI ANORMALNEJ ODCZYNNIKÓW W POSTACI PROBÓWEK OPŁASZCZONYCH SUCHYMI PRZECIWCIAŁAMI | 50 | 25 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ODCZYNNIKI IVD POZWALAJĄCE USTAWIĆ I KONTROLOWAĆ PRAWIDŁOWĄ KOMPENSACJĘ PRZEPROWADZANYCH ANALIZ Z WYKORZYSTANIEM PROBÓWEK IVD OPŁASZCZONYCH SUCHYMI PRZECIWCIAŁAMI ZAWIERAJĄCE POPULACJĘ POZYTYWNĄ ORAZ NEGATYWNĄ W POSTACI POLISTYRENOWYCH KULEK | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW IVD POZWALAJĄCY USTAWIĆ I KONTROLOWAĆ PRAWIDŁOWĄ KOMPENSACJĘ PRZEPROWADZANYCH ANALIZ Z WYKORZYSTANIEM PROBÓWEK IVD OPŁASZCZONYCH SUCHYMI PRZECIWCIAŁAMI SKŁADAJĄCY SIĘ Z 10 PROBÓWEK, KAŻDA OPŁASZCZONA POJEDYNCZYM PRZECIWCIAŁEM DO USTAWIENIA NASTĘPUJĄCYCH KANAŁÓW: FITC, PE, ECD, PC5.5, PC7, APC, APC A700, APC A750, Pacific Blue i Krome Orange. | 10 | 5 TESTÓW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse FITC IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse PE IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse ECD IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse PC5.5 IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse PC7 IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse APC IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse APC-A700 IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse APC-A750 IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola izotypowa IgG1 Mouse PB IVD | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | KONTROLA IVD DO ZESTAWU ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH W MATERIALE (stężenie kontrolnych hematopoetycznych komórek macierzystych 0,2mL/opakowanie) | 10 | 10 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW ODCZYNNIKÓW IVD DO OZNACZANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM (M.IN. WE KRWI, SZPIKU KOSTNYM CZY PRODUKTACH AFEREZY) zawierający odczynniki: przeciwciała CD45-FITC/CD34-PE, kotrola CD45-FITC/IsoClonic Control, 7-AAD barwnik żywotności komórek, 10X NH4Cl ODCZYNNIKI LIZUJĄCY, Fluorosfery do pomiaru ilościowego komórek | 50 | 50 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD45RA FITC IVD klon ALB11 (IgG1 Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD45RO PE IVD klon UCHL1 (IgG2a Mouse) | 100 | 100 TESTÓW | 1 |  |  |  |  |  |

1. Przeciwciała muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów. Wymóg nie dotyczy pozycji: 7, 8, 10, 13, 20, 21, 28, 36, 42, 46, 53, 60 oraz 61;

2. Przeciwciała muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy;

3. Wszystkie przeciwciała muszą pochodzić od jednego producenta;

4. Wykonawca do oferty dołączy Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach  -

5. Wykonawca na czas trwania umowy udzieli wsparcia aplikacyjnego dotyczącego zaoferowanych odczynników oraz prawidłowego budowania paneli badań

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Pakiet nr 10

Odczynniki do badań immunofenotypowych – z wykorzystaniem cyfrowego kompaktowego cytometru przepływowego DxFlex 15 parametrów 3 lasery 13 kolorów (firma Beckman Coulter)

| Lp. | Przeciwciało | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań do pełnego (w górę) | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CD10 APC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD117 ALEXA FLUOR™ 700; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD11B FITC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD11C APC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD123 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 400 | 100 testów | 4 |  |  |  |  |  |
|  | CD13 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD138 PERCP-CY5.5; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD14 ALEXA FLUOR™ 700; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD14 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD16 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD19 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD20 APC-CY7; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD20 PACIFIC BLUE™; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD200 APC; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD200 PE; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD21 PACIFIC BLUE™; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD25 PE-CY5; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD27 PACIFIC BLUE™; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 ALEXA FLUOR™ 700; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 APC-CY7; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD3 PERCP-CY5.5; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD30 APC; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD33 APC; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD33 PE; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD34 APC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD34 PERCP-CY5.5; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD36 APC; CE-IVD | 400 | 100 testów | 4 |  |  |  |  |  |
|  | CD38 APC-CY7; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD38 PACIFIC BLUE™; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD4 FITC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD4 PERCP-CY5.5; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD43 APC-CY7; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD56 APC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD56 PE-DYLIGHT™ 594; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD61 FITC; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD64 ALEXA FLUOR™ 700; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD64 APC-CY7; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD7 FITC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD8 APC; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CD8 PACIFIC BLUE™; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | HLA DR AA700; CE-IVD | 200 | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KAPPA-LC FITC; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | KAPPA-LC PE; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LAMBDA-LC FITC; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LAMBDA-LC PE; CE-IVD | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | MPO FITC; CE-IVD | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | CD42a FITC KLON GR-P; RUO | 100 | 100 testów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CD18 ALEXA FLUOR™ 700; RUO | 300 | 100 testów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Udział w programie kontroli zewnętrznej immunofenotypowania chorób rozrostowych uładu krwiotwórczego | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Udział w programie kontroli zewnętrznej immunofenotypowania subpopulacji limfocytów | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Udział w programie kontroli zewnętrznej immunofenotypowania komórek progenitorowych (CD34) | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

1. Przeciwciała muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów – z wyłączeniem odczynników RUO (pozycje nr 47 i 48)                    i odczynników chemicznych, które nie są wyrobami medycznymi;

2. Przeciwciała muszą posiadać co najmniej 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy;

3. Wszystkie przeciwciała muszą pochodzić od jednego producenta;

4. Wykonawca do oferty dołączy Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach  -

5. Wykonawca na czas trwania umowy udzieli wsparcia aplikacyjnego dotyczącego zaoferowanych odczynników oraz prawidłowego budowania paneli badań

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Pakiet nr 11

Odczynniki zużywalne do analizatora – cyfrowego kompaktowego  cytometru przepływowego DxFlex 15 parametrów 3 lasery 13 kolorów (firma Beckman Coulter) na 12 miesięcy

| Lp. | Odczynniki zużywalne do analizatora – cytometru przepływowego | Ilość | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość opakowań do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn roboczy | 500 litrów | 10 litrów | 50op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Fluorosfery do dziennej kontroli pracy cytometru | 2 opakowania | 3x10ml | 2op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn myjący | 1 litr | 500 ml | 2op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn czyszczący | 1 litr | 1 litr | 1op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Produkt kontroli jakości CE/IVD Kontrola pozytywna. Oznaczenie pod kątem antygenów specyficznych dla limfocytów, granulocytów i monocytów | 2 opakowania | 2x3ml | 2op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kulki 8-pikowe przeznaczone do rutynowej kalibracji większości dostępnych kanałów w dowolnym cytometrze przepływowym, służące między innymi do weryfikacji konfiguracji przyrządu oraz do sprawdzenia liniowości i czułości przyrządu. | 2 opakowania | 5ml | 2op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw dodatnich i ujemnych mikrosfer służących do ustawienia kompensacji w eksperymentach z wielokolorową cytometrią przepływową. Populacja dodatnia wychwytuje koniugaty w jednobarwnych barwnikach i rozpoznaje wszystkie izotypy myszy i szczura, większość izotypów chomików i poliklonalne IgG królika. Populacja ujemna zapewnia fluorescencję podobną do niewybarwionych komórek w różnych kombinacjach długości fali wzbudzenia/emisji. Ta kombinacja może być użyta do ustawienia kompensacji w celu skorygowania nakładania się widma. | 2 opakowania | 2x5ml | 2op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik przeznaczony do immunologicznego wykrywania wewnątrzkomórkowych antygenów cytoplazmatycznych i jądrowych w próbkach krwi pełnej. Wykorzystuje procedurę permeabilizacji opartą na formaldehydzie/saponinie. | 300 testów | 150 | 2op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik służący do lizy krwinek czerwonych z dowolnego płynu biologicznego, a w szczególności do lizy erytrocytów z krwi pełnej. | 200 testów | 100 | 2op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Zawiesina fluorescencyjnych mikrosfer używana do codziennej weryfikacji i standaryzacji układu optycznego. | 1 opakowanie | 3x10ml | 1op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Zawiesina mikrokulek fluorescencyjnych, używana do określania wartości bezwzględnych w cytometrze przepływowym. Każda fluorosfera zawiera barwnik, który ma zakres emisji fluorescencji od 525 nm do 700 nm, gdy jest wzbudzony przy 488 nm. Mają jednakową wielkość i intensywność fluorescencji, a oznaczane stężenia umożliwia bezpośrednie określenie wartości bezwzględnych. | 600 testów | 1x20ml (200testów) | 3op. |  |  |  |  |  |

. Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; nie dotyczy odczynników chemicznych, które nie są wyrobami medycznymi.

2. Odczynniki muszą posiadać co najmniej 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca do oferty dołączy Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach

4. Wykonawca na czas trwania umowy udzieli wsparcia aplikacyjnego dotyczącego zaoferowanych odczynników oraz prawidłowego ustawienia analizatora i obsługi analizatora.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Pakiet nr 12

Testy do identyfikacji zakażeń i środków uzależniających na 12 miesięcy

| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do oznaczania Cryptococcus neoformans (Metoda jakościowa oraz półilościowa wykorzystująca zjawisko aglutynacji) | 40 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test jakościowy do oznaczania środków uzależniających w moczu: Amfetamina AMP Barbiturany BAR Benzodiazepiny BZD Kannabinoidy THC Ekstazy MDMA Kokaina COC Metadon MTD Metamfetamina MET Opiaty / Morfina MOR Trójcykliczne antydepresanty TCA | 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola zewnętrzna Labquality – leki i narkotyki w moczu - przesiew | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet nr 13

Odczynniki do spektrometrii mas (analizator - firmy Bruker)  na 12 miesięcy

| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki przezroczyste bezbarwne, bez korka, niesterylne, polistyrenowe, okrągłodenne o pojemności 5 ml, 12x75 mm | 5 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IVD Matrix HCCA-portioned | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IVD Bacterial Test Standard | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ACETONITRYL 50%, WATER 47.5 % AND TR | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ACETONITRYL LC-MS CHROMASOLV<TM> | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KWAS TRIFLUOROOCTOWY, REAGENTPLUS | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KWAS MRÓWKOWY, ACS REAGENT >=96% | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP z POCh (Avantor) – opakowanie 500 ml lub 1000 ml. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv® - 1000ml | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | epTIPS Standard 0,1-10 µl; 2x500 szt. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | epTIPS Standard żółte 2-200 µl; 2x500 szt. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | epTIPS Standard niebieskie 50-1000 µl; 2x500 szt. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cena Safe-Lock / 1,5 ml, 1000 szt. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chusteczki bezpyłowe 280 szt/ op | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Patyczki do nakładania 1000 szt./op. - 65 x 2 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki 0.5ml, ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IVD MBT Biotarget 96 (20 pcs.) GP | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MALDI Sepsityper IVD kit (50 samples) | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Inne.......................................................... ................................................................. | * |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* Wykonawca sam oblicza ilość odczynników potrzebnych do wykonania 12 000 identyfikacji

1. Laboratorium planuje wykonać rocznie ok 12 000 identyfikacji metodą spektrometrii mas w spektrometrze firmy Bruker, w tym ok 300 identyfikacji bezpośrednio z dodatniej próbki krwi.

2. Wykorzystanie płytek jednorazowych – 95 %, wykorzystanie płytek wielorazowych – 5%

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet 14

Odczynniki do wykonywania badań laboratoryjnych metodą RT PCR w systemie zamkniętym GeneXpert  na 12 miesięcy

| Lp. | Odczynniki zużywalne do analizatora – GeneXpert | Ilość | Wielkość oferowa- nego opakowania | Ilość op. do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykrywanie i ilościowe oznaczanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) z osocz/surowicy | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykrywanie i ilościowe oznaczanie wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) z osocz/surowicy | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykrywanie zakażenia Clostridium difficile przy pomocy niezależnej identyfikacji toksyny binarnej i rozróżniania szczepu 027 w czasie ok. 45 minut | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Uniwersalne podłoża do pobierania próbek wraz z wymazówkami do badań (pkt3) | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki skrining w celu aktywnego zapobiegania wybuchom zakażeń wywoływanych VRE i kontrola w 45 minut | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wykrywanie i różnicowanie KPC, NDM, VIM, IMP i OXA-48 w 50 minut | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybkie wykrywanie wirusa grypy, wirusa RSV i wirusa Sars-COV-2 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szybkie wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7a | Uniwersalne podłoża do pobierania próbek wraz z wymazówkami do badań (pkt7) | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybkie wykrywanie i różnicowanie wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B i wirusa RSV | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykrywanie M.genitalium w moczu, wymazie z pochwy, odbytu | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a | Zestaw do pobierania wymazów (pkt.9) | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykrywanie Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorhoeae w wymazach z narządów płciwych, odbytu | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wykrywanie ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w osoczu – test ilościowy | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet 15

Dostawa odczynników i kontroli zewnętrznej do wykonywania badań laboratoryjnych metodą Multiplex PCR w systemie zamkniętym BIOFIRE FilmArray na 12 miesięcy

| Lp. | Odczynniki zużywalne do analizatora | Ilość testów do pojedynczego oznaczenia | Wielkość oferowa- nego opakowania | Ilość op. do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel respiratorowy | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel z dodatniej próbki krwi | 120 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel gastryczny | 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel z płynu mózgowo - rdzeniowego | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panel pneumonia | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panel stawowy | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola zewnętrzna Labquality – Patogenne bakterie kałowe (multiplex) – wykrywanie kwasów nukleinowych. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przed zakupem próbek do kontroli zewnętrznej skontaktował się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wykonywania kontroli. | 1 kontrola w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Pakiet nr 16

Odczynniki do wykonywania badań laboratoryjnych na analizatorach koagulologicznych: Sysmex CS-2500 i Sysmex CA-660  - 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynnik VIII (met. chromogenna) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czynnik VIII | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czynnik von Willenbranda (antygen) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czynnik von Willenbranda (aktywność kofaktor ristocetyny) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czynnik IX | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czas trombinowy | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czynnik XI | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Białko C (aktywność ) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bałko S (aktywność) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne/ zużywalne* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* - wymienić i wycenić

**- o ile występują, wymienić i wycenić

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Termin podpisania umowy – nie wcześniej niż 1 września 2024 roku