ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ

Oznaczenie sprawy: ZGKiM/216/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Podstawowe parametry techniczne ciągnika:

Rok produkcji – ciągnik rolniczy: rok produkcji minimum 2018  zarejestrowany w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, lub posiadający dokumentację pozwalającą na rejestrację, z max przebiegiem 1-25mth

Ciągnik musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.).

1.1 Silnik:

a) wysokoprężny,

b) moc min. 100- 110 KM

c) turbodoładowany, System chłodzenia cieczą Filtr powietrza suchy,

d) norma emisji spalin  minimum EURO III A

e) pojemność skokowa od 4200 cm³ do 4800 cm³

f) ilość cylindrów minimum 4

1.2. WOM (wałek odbioru mocy)

a) tylny ;Prędkość obrotowa minimum  obr./min 540/504E

b) typ niezależny i zależny

c) średnica końcówki / liczba wypustów  minimum 35mm/6

d) załączany mechanicznie z mechanicznym sterowaniem sprzęgła WOM

1.3. Układ kierowniczy:

a) Kolumna kierownicy regulowana

1.4. Układ napędowy

a) Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM,

b) Skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem mechanicznym; liczba biegów  
                 24/24

c) Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna

d) Układ hamulcowy - hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

e) Hamulce postojowe sterowany ręcznie

f) Oś przednia Typ ze zwolnicami planetarnymi

g) Ogumienie -przód 340/85 R24; Tył 480/70 R30

h) Napęd na cztery koła

i) Przedni napęd załączany mechanicznie

1.5. Układ pneumatyczny

a) dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych

1.6. Układ hydrauliczny

a) pompa hydrauliczna (tylny układ hydrauliczny) : minimum 45 l/min

b) Ciśnienie nominalne MPa18

c) ilość szybkozłączy hydraulicznych minimum 6

Udźwig podnośnika minimum [kg] 3300

d) tylny tuz kat minimum  2

e) dolne ramiona ze szybko sprzęgami

1.7. Kabina:

a) 6 słupkowa,

b) lusterka boczne, klimatyzacja, radio

c) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka,

d) spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej,

e) reflektory robocze przednie i  tylne

f) błyskowa lampa ostrzegawcza,

g) wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa

h) licznik motogodzin, zestaw wskaźników,

i) oświetlenie wnętrza

2. Pozostałe  wyposażenie:

2.1 Zaczep transportowy

a) rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości;

2.3 Masa

a) Min. Masa ciągnika 3100 kg

3. Wymagania dodatkowe

3.1. Ciągnik musi być fabrycznie nowy rok minimum 2018 z maksymalnym przebiegiem 1-25mth  , wolny od wad i objęty gwarancją producenta;

3.2.Ciągnik musi posiadać certyfikaty CE

3.3. Ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty: książka gwarancyjna, instrukcja obsługi, dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika w przypadku braku rejestracji

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również poniższy osprzęt. Zaproponowane modele osprzętu muszą umożliwiać współpracę z nabywanym ciągnikiem w ramach niniejszego postępowania, bez konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń.

4. Podstawowe parametry techniczne ładowacza czołowego:

Maks. Wysokość podnoszenia (od dolnego punktu osprzętu)	minimum 3,40 m

Kąt rozładowania nasadki	minimum 55 °

Kąt wycofania nasadki w górnym punkcie	55 °

Kąt wycofania nasadki w dolnym punkcie	45 °

Udźwig minimum 1500 kg

Waga ładowarki (bez osprzętu) 500-700 kg

Wyposażenie dodatkowe: Łyżka materiałów sypkich minimum 1,9 m oraz widły do palet

5. Podstawowe parametry techniczne pług odśnieżny:

Pług odśnieżny minimum 2,5m

- szerokość robocza minimum 2,5m

-mocowanie na przedni TUR (euroramka)

-lemiesz gumowy

-blacha o grubości minimum 4mm

-wzmacniane gumy o grubości 4cm

-skręt hydrauliczny

6. Podstawowe parametry techniczne zamiatarki:

- szerokość robocza minimum 2,0m

-mocowanie na tył ciągnika

-system zraszania

-pneumatyczne koła, tłumiące drgania

-łatwo wymienialne szczotki

7. Podstawowe parametry techniczne posypywarki:

Dopuszczalna masa całkowita:	 Maximum 3500	kg

Ładowność:	minimum 2520	kg

Masa własna:	800-1200	kg

Pojemność ładunkowa:	minimum 2 m3

Powierzchnia zasypowa     minimum 3,8 m2

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:	od 2700 mm do 2800 mm

Szerokość skrzyni ładunkowej  wewnątrz:	1300 mm do 1450 mm

Wysokość skrzyni ładunkowej:	600 mm do 700 mm

Wysokość powierzchni zasypowej:	od 1600 mm do 1750 mm

Zawieszenie:	sztywne

Obciążenie oka dyszla: minimum 500	kg

Rozmiar ogumienia:	10,0/75-15,3

Prędkość konstrukcyjna:	minimum 40 km/h

Szerokość taśmy mechanizmu podającego:	od 800 mm do 900 mm

Ilość tarcz adaptera rozsypującego:	2 szt

Szerokość rozsypywania:	od 1800 mm do 2800 mm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 35/47,6 kW/KM

Ciśnienie instalacji hydraulicznej:	16 MPa

Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika:	32 l/min

Rodzaj ramy podwozia- prostokątna z profili zamkniętych

Rodzaj dyszla- dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika

Rodzaj zaczepu dyszla- obrotowy z okiem fi-50mm

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa

Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny

Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne

Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym

Postojowy hamulec ręczny

Sito skrzyni ładunkowej  z podporą serwisową

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Plandeka sznurowana lub rolowana

Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

8. Wymagania odnoszące się do wszystkich maszyn w postępowaniu:

- Wykonawca dostarczy kompletny przedmiot zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres;

- Wykonawca udzieli min. 12 miesiące gwarancji (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) na zakupiony przez Zamawiającego sprzęt;

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

- Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego, o ile procedura przeglądu lub charakter awarii na to pozwala;

- Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie – podjęcie działań w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego;

- Pierwszy przegląd gwarancyjny pokrywa wykonawca;

- Drobne naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w miejscu eksploatacji zakupionego przez Zamawiającego sprzętu;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla 3 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie siedziby Zamawiającego;

- Wykonawca wraz z dostarczeniem sprzętu przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty, certyfikaty, atesty, instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz inne opracowania dotyczące zakupionego sprzętu. Wymienione dokumenty muszą być w języku polskim;

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy