Załącznik nr 3.1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Kod CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

33157500-0 Komory hiperbaryczne

- Przedmiotem zamówienia w ramach części 1, będącej częścią zadania „Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji” jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego, podłączenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, a także do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi | hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki, minimum 38 dysz do hydromasażu system automatycznego napełniania elektronicznie sterowane odkamienianie system powiadamiania o konieczności odkamieniania, czujnik temperatury wody funkcja ciepłego prysznica pojemność zabiegowa około 45 l pojemność do przelewu około 65 l waga urządzenia 49 kg (+/- 5 kg) wymiary (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm (+/- 5 cm) zasilanie 230V/50Hz krzesło obrotowe 1 | 1 |
| 2. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych | hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki minimum 44 dysze do hydromasażu system automatycznego napełniania elektronicznie sterowane odkamienianie system powiadamiania o konieczności odkamieniania czujnik temperatury wody funkcja ciepłego prysznica pojemność zabiegowa ok.30l pojemność przelewowa ok. 45l waga urządzenia 60 kg (+/- 5 kg) wymiary: (dł. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm (+/- 5 cm) zasilanie 230 V / 50 Hz krzesło obrotowe | 1 |
| 3. | Sekcyjny stół do masażu | dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji ilość sekcji: 2 elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu regulacja żaglówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z 2 kołkami i 2 stopkami wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 2 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz kąt pochylenia zagłówka: + 40 / - 70 [°] (+/- 5°) regulacja wysokości [cm]: 47 - 95 wymiary dł. x szer. x wys [cm]: 202 x 69 x 47-95 (+/- 5) masa [kg]: 80/95 (+/- 5 kg) maksymalne obciążenie dynamiczne co najmniej [kg]: 225 maksymalne obciążenie statyczne co najmniej [kg]: 300 zasilanie: 230 V / 50 Hz wyrób medyczny | 1 |
| 4. | Aparat do fizjoterapii falą uderzeniową | ciśnienie kompresora 1-5bar częstotliwość emisji impulsów 1-25Hz ilość uderzeń 1-10000 gęstość mocy maks.3mJ/mm2 żywotność systemu balistycznego min. 2mln cykli tryb emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy tryb emisji impulsów aparat o wymiarach 36x30x15 cm (+/- 5%) masa sterownika z aplikatorem i zasilaczem do 10 kg aparat w zestawie z 4 transmiterami: 10, 15, 20 i oraz tytanowym 15 mm min. 7 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym wbudowane min. 44 predefiniowane programy zabiegowe tryb anatomiczny z ilustrowaną encyklopedią anatomiczną aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania automatyczny system usuwania wilgoci z układu pneumatycznego urządzenia układ zabezpieczeń przed pracą poza dopuszczalnymi temperaturowymi warunkami środowiskowymi zasilanie 230V/40W | 1 |
| 5. | Stolik pod aparat do fizjoterapii | 2 półki 2 uchwyty na akcesoria element mocujący do zasilacza 1 szt. element mocujący pojemnik z żelem 2 szt. szuflada na akcesoria 1 szt. co najmniej jeden uchwyt na ręczniki papierowe 1 szt. wymiary stolika max (SxGxW) 58,0 x 49,0 x 89,0 cm (+/- 5 cm) waga min. 23 kg zakres regulacji półki dolnej - 50 cm nośność jednej półki dolnej min. 7 kg nośność jednej półki górnej min. 10 kg wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG) min. 40,0 x 26,0 cm wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG) min. 58,0 x 39,0 cm | 1 |
| 6. | Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości + aplikator szpulowy 75cm + aplikator szpulowy 35 cm + stolik pod aplikator + leżanka | zestaw pola magnetycznego: sterownik, leżanka, aplikatory 75cm; 35cm wysokoprądowe, półka pod sterownik mocowana do leżanki sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy współpraca z aplikatorem szpulowym min. 75 cm współpraca z aplikatorem szpulowym min. 35 cm ilość gniazd do podłączenia aplikatorów – 4 minimum 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora tryb pracy: programowy i manualny co najmniej 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 co najmniej 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS75 co najmniej 45 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CPEP jednostki chorobowe wybierane po nazwie wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu maksymalna indukcja: 12,0 mT częstotliwość pracy 2 – 140 Hz spektrum częstotliwości: 0-50 Hz tryb impulsowy (impuls/przerwa) 1 s/0,5-8 s zegar zabiegowy 1-60 min zasilanie 230V/450W leżanka wyprodukowana z materiałów nie zakłócających linii sił pola magnetycznego generowanego przez aplikatory wymienny zagłówek stołu do magnetoterapii zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu półka na sterownik mocowana do leżanki W zestawie z aparatem: Aplikator szpulowy – średnica wew. 75 cm szt. 1 Aplikator szpulowy – średnica wew. 35 cm szt. 1 Stolik pod aplikator pola magnetycznego szt. 1 Leżanka pola magnetycznego szt. 1 | 1 |
| 7. | Aparat z funkcją laseroterapii + aplikator skanujący + sonda 400 mW + sonda 80 mW + okulary szt. 2 | APARAT DO LASEROTERAPII - SAMODZIELNY SKANER LASEROWY+ SONDY LASEROWE PUNKTOWE Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia min. 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy min. 3 niezależne kanały zabiegowe tryb manualny i programowy statystyki prowadzonych zabiegów podręczna lista programów ulubionych możliwość edycji nazw programów użytkownika możliwość rozbudowy o akumulator automatyczny test mocy promieniowania laserowego kontrola nad parametrami zabiegowymi jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie regulacja mocy min. 25%-100% wypełnienie 25-75%, impuls 50µs min. 137 wbudowanych programów zabiegowych min. 200 programów użytkownika gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 edycja nazw programów użytkownika zegar zabiegowy wtyk blokady drzwi DOOR zasilanie 230V, 50/60Hz W zestawie: sondy laserowe: mocy 400 mW i długości fali 808 nm - szt. 1 mocy 80 mW i długości fali 660 nm - szt. 1 regulacja mocy sond i aplikatorów tryb emisji: ciągły i impulsowy okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej - szt. 2 | 1 |
| 8. | Aparat z funkcją elektroterapii | dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA natężenie maks. Pr. TENS - 140mA natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA tryb przerywany dla prądów unipolarnych regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji tryb programowy i manualny programy zabiegowe wbudowane min. 69 jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie programy użytkownika min. 50 sekwencje zabiegowe wbudowane min. 38 baza sekwencji użytkownika min. 10 możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika opcjonalna możliwość wyposażenia w akumulator encyklopedia z opisem metodyki zabiegu opcja definiowania programów ulubionych czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny możliwość przeprowadzenie testu elektrod wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6 – 4 szt., elektrody do elektroterapii 7,5x9 – 2 szt., pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 – 8 szt., 7,5x9 - 4 szt., pasy rzepowe 40x10 – 2 szt., 100x10 – 2 szt. zasilanie 230V/50-60 Hz | 1 |
| 9. | Lampa do światłolecznictwa | lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A uproszczona obsługa lampa statywowa z regulacją wysokości i ustawienia tubusu podstawka umożliwiająca pracę lampy na stole mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy wymuszone chłodzenie tubusu siatka zabezpieczająca sterownik elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia czasu zabiegu i regulacji mocy promieniowania maksymalna moc żarówki 375W regulacja jasności :10-100%, krok min. co 10% zegar zabiegowy:1-30 min zasilanie: 230V/50-60 Hz filtr czerwony z siatką zabezpieczającą filtr niebieski z siatką zabezpieczającą okulary ochronne dla pacjenta okulary ochronne dla terapeuty podstawa stołowa o wymiarach 30x39x41 (+/- 5 cm) wymiary max: 50x60x190 (+/- 5 cm) waga urządzenia max: 13,7 kg | 1 |
| 10. | Aparat z funkcją terapii ultradźwiękowej + głowica 1 cm – szt. 1 + głowica 4 cm – szt. 1 | głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm2 głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm2 częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz tryb pracy: programowy/ manualny baza wbudowanych programów statystyki przeprowadzonych zabiegów encyklopedia z opisem metodyki zabiegu podręczna lista programów możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie minimum 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym tryb programowy i manualny co najmniej 58 wbudowanych programów zabiegowych co najmniej 50 programów do ustawienia dla użytkowników 58 programów ulubionych wymiary 34 x 28 x 11‐16 (+/-5 cm) zasilanie 230V/50-60 Hz | 1 |
| 11. | Aparat do krioterapii | Zasilanie: zasilanie 230 V (+/-10%) 50Hz maksymalny pobór mocy 555 VA Bezpieczeństwo: klasa I stopień B bezpieczniki 2 x 2,5 AT, 230V Czynnik roboczy: czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN) ilość czynnika roboczego dla zbiornika 35 litrów : 31,5 kg Temperatury: temperatura azotu -196 ̊C temperatura gazu wylotowego -160 ̊C ÷ -100 ̊C dla poziomu nadmuchu MINIMUM ~ 0,052 kg / minutę dla poziomu nadmuchu MAKSIMUM ~ 0,15 kg / minutę Wymiary: wymiary aparatu wysokość x szerokość x głębokość 1090 x 513 x 795 mm (+/- 5 cm) ciężar (bez dewara i głowicy) 25,5 kg (+/- 2 kg) długość przewodu kriogenicznego min. 2,4 m zbiornik moin. 35 litrów odparowanie ciekłego azotu 01-0,2 litra/24h Inne: sterowanie za pomocą dotykowego panelu przyciski na panelu umieszczone są po obu stronach wyświetlacza LCD wizualizacja parametrów zabiegowych: (czas, temperatura) na wyświetlaczu LCD aparatu przewód kriogeniczny z pomiarem temperatury stały pomiar ciężaru zbiornika z azotem skokowa regulacja siły nadmuchu par azotu przystosowany do pracy z dewarem 35 – litrowym podstawa jezdna umożliwiająca przemieszczanie aparatu wersja grzałkowa | 1 |
| 12. | Diatermia krótkofalowa | minimum 5,7" kolorowy ekran dotykowy gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna aplikatory 1 lub 2 indukcyjne tryb pracy ciągły, impulsowy moc: 400W w trybie impulsowym, 200W w trybie ciągłym częstotliwość pracy: 27,12 MHz częstotliwość impulsu: 50–1500 Hz długość impulsu: 50–2000 μs waga: 38 kg (+/- 2 kg) wymiary: 560×980×560 mm (+/- 20mm) zasilanie: 230 V AC, 50–60 Hz / 115 V AC, 50–60 Hz akcesoria: Min. 6-przegubowe ramię podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji kondensatorowych: 2 ramiona, 2 aplikatory kondensatorowe Ø13 cm, 2 kable do aplikatorów kondensatorowych |  |
| 13. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | kabina do ćwiczeń i zawieszeń 2mx2mx2m waga obciążenia max 200 kg waga kabiny 160 kg wykonana z kształtowników zamkniętych min. 30mmx30mmx2mm, lakierowana proszkowo. Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica min 6 mm, pręty sufitu min. 7 mm o kształcie oczka 10x6 cm. (+/- 1 cm) sufit kabiny 2x (194 x 97x 3 cm) (+/- 1 cm) ściany kabiny 4x (197x 97x 3 cm) (+/- 1 cm) ściany kabiny 2x ( 197x 100x 3 cm) (+/- 1 cm) | 1 |
| 14. | Osprzęt pełny do kabiny UGUL | Osprzęt pełny do kabiny do ćwiczeń i zawieszeń W skład zestawu wchodzi: Linka dł. 1600 mm(+/- 50 mm) 14 szt. Linka dł. 960 mm (+/- 50 mm) 6 szt. Linka dł. 2450 mm (+/- 50 mm) 1 szt. Linka dł. 5720 mm (+/- 50 mm) 1 szt. Linka dł. 3750 mm (+/- 50 mm) 3 szt. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 6 szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 (+/- 50 mm) 6 szt. Podwieszka pod miednicę 830x230 (+/- 50 mm) 2 szt. Podwieszka klatki piersiowej 820x300 (+/- 50 mm) 1 szt. Podwieszka pod głowę 150x530 (+/- 50 mm) 1 szt. Podwieszka stóp 75x610 (+/- 50 mm) 4 szt. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) (+/- 20 mm) 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 (+/- 50 mm) 1 szt. Kamaszek 135x170 (+/- 20 mm) 2 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt. Esik 60 szt. Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) (+/- 50 mm) 1 szt. Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080) (+/- 50 mm) 1 szt. Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) (+/- 50 mm) 2 szt. Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) (+/- 50 mm) 2 szt. Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100) (+/- 50 mm) 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem 1 szt. | 1 |
| 15. | Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska | 2 sekcyjny leżysko trzysegmentowe otwór w zagłówku zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm (+/- 5 cm) długość 195 cm (+/- 5 cm) szerokość 68 cm (+/- 5 cm) regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą "korby" konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary tapicerka skóropodobna | 1 |
| 16. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych | płynna regulacja oporu za pomocą pokrętła rotor mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń wysokość 28 cm (+/- 5 cm) szerokość 40 cm (+/- 5 cm) | 1 |
| 17. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych | płynna regulacja oporu za pomocą pokrętła rotor mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń wysokość 9cm (+/- 5 cm) szerokość 38 cm (+/- 5 cm) waga 4 kg | 1 |
| 18. | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem | Tablica na obrotowym blacie Wymiary blatu: min. długość 72 cm x szerokość 52 cm Wysokość tablicy regulowana w zakresie min. od 55 cm do 88 cm Na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze min. 22 dkg Wyposażenie na blacie: wałek drewniany klapka dłoni uchwyt spirala pionowa koło drewniane korytko drewniane | 1 |
| 19. | Drabinka rehabilitacyjna z okuciami | Parametry techniczne drabinki: wysokość drabinki 240 cm (+/- 5 cm) szerokość drabinki 70 cm (+/- 5 cm) grubość ścian 4,5 cm (+/- 1 cm) szerokość ścian 12 cm (+/- 1 cm) drabinka min. 13 drążków drabinka lakierowana drążki wykonane z drewna bukowego o średnicy min 35 mm i wytrzymałość minimum 200 kg boki drabinki wykonane z drewna sosnowego zestaw montażowy (okucia) | 1 |
| 20. | Tor do nauki chodzenia wyposażony w wykładzinę antypoślizgową | poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości i postury ćwiczącego długość 300 cm (+/- 5 cm) szerokość 96 cm (+/- 5 cm) wysokość 63 cm - 115 cm(+/- 5 cm) max. obciążenie minimum 150 kg waga toru około 40 kg | 1 |
| 21. | Lustro korekcyjne | szerokość: min. 70 cm wysokość: min. 204 cm waga: do 21 kg wysokość skrzydła: 170 cm (+/-5 cm) wymiary siatki posturograficznej: 10 x 10 cm | 1 |
| 22. | Bieżnia elektryczna | Klasa dokładności: C Klasa użytkowania: H Typ napędu: elektryczny Moc szczytowa silnika: min 2205W Moc stała silnika min. : min 1470W Zakres prędkości (km/h): 1 ÷ 18 Zakres kąta nachylenia: 0 ÷ 15 Maksymalna waga użytkownika min.: 130 kg Waga produktu max: 90 kg Wymiary pasa bieżnego: długość (mm): 1400 (+/- 5 cm) szerokość (mm): 480 (+/-5cm) Wymiary bieżni (rozłożony): długość (mm): 1830 (+/- 5 cm) szerokość (mm): 830 (+/- 5 cm) wysokość (mm): 1440 (+/- 5 cm) Możliwość składania bieżni: tak Wymiary bieżni (złożony): długość (mm): 1270 (+/- 5 cm) szerokość (mm): 830 (+/- 5 cm) wysokość (mm): 1450 (+/- 5 cm) Komputer (funkcje): wbudowane programy treningowe: tak ilość wbudowanych programów treningowych: min. 36 indywidualne programy treningowe: tak ilość indywidualnych programów treningowych: min. 3 łączna ilość programów: min. 44 | 1 |
| 23. | Orbitrek z generatorem programowanym | Wymiary produktu: 214x90x182,5 cm (+/- 5 cm) Rodzaj oporu: magnetyczny zewnętrzny Rodzaj regulacji oporu: automatyczna Ilość poziomów regulacji oporu: minimum 1-32 Komputer (pomiar): czas: tak dystans: tak prędkość: tak puls: tak body fat: tak kalorie: tak Wyposażenie dodatkowe: sensory do pomiaru pulsu: tak miejsce na urządzenie mobilne: tak rolki lub kółka transportowe: tak stopki poziomujące: tak miejsce na bidon: tak gniazdo USB: tak wejście audio: tak wbudowane głośniki: tak Długość kroku (mm): 535 (+/- 5 mm) Zasilanie: 240V Waga produktu (kg) max: 107 Maksymalna waga użytkownika minimum: 150 kg | 1 |
| 24. | Rower treningowy | Wymiary produktu: długość: 102 cm, szerokość: 54 , wysokość: 155 cm (+/- 5 cm) Minimum 32 stopniowa regulacja oporu Regulacja oporu: automatyczna System hamowania: elektromagnetyczny Dwukierunkowy obrót koła Regulacja siedziska: w poziomie: minimum 4 stopnie regulacji odległość co 2,5 cm zakres regulacji: min 10 cm w pionie: minimum 11 stopni regulacji odległość co 3 cm zakres regulacji: minimum 30 cm Antypoślizgowe oraz szerokie pedały Bluetooth Gniazdo USB (do ładowania urządzeń) Pomiar pulsu: sensory dotykowe pas telemetryczny (brak w zestawie) Kółka transportowe Zasilanie sieciowe: 230V Waga: 39 kg (+/- 5 kg) Maksymalna waga użytkownika minimum: 150 kg | 2 |
| 25. | Mata gimnastyczna | Mata gimnastyczna 190 cm x 60 cm x 2,5 cm ((+/- 5 cm) | 3 |
| 26. | Stolik pod aparaturę do fizykoterapii | 2 półki szerokość: 58 cm (+/- 5 cm) głębokość: 49 cm (+/- 5 cm) wysokość: 87,5cm (+/- 5 cm) waga min 13,9 kg zakres regulacji półki dolnej min. – 60 cm nośność jednej półki dolnej min. - 7 kg nośność jednej półki górnej min. – 10 kg wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG) 40 x 26 cm (+/- 5 cm) wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG) 58 x 34 cm (+/- 5 cm) | 3 |
| 27. | Stół rehabilitacyjny drewniany | drewniany stół rehabilitacyjny do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem leżysko dwusegmentowe bez otworów zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki tapicerka skóropodobna wysokość stała 70 cm (+/- 2 cm) szerokość 65 cm (+/- 5 cm) długość 185 cm (+/- 5 cm) wieszak na ręcznik papierowy stół bez elementów metalowych konstrukcja sosnowa | 7 |
| 28. | Taboret lekarski | wysokość: od 47 cm do 61 cm dopuszczalne obciążenie minimum: 120 kg podstawa: min Ø 62 siedzisko: min. Ø 34 taboret tapicerowany materiałami skóropodobnymi o wysokich parametrach wytrzymałościowych, materiałem o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor | 6 |
| 29. | Taśma rehabilitacyjna | Taśma rehabilitacyjna słabego oporu 5,5 m - żółta | 1 |
| 30. | Taśma rehabilitacyjna | Taśma rehabilitacyjna średniego oporu 5,5 m - czerwona | 1 |
| 31. | Taśma rehabilitacyjna | Taśma rehabilitacyjna mocnego oporu 5,5 m - zielona | 1 |
| 32. | Taśma rehabilitacyjna | Taśma rehabilitacyjna extra mocnego oporu 5,5 m - niebieska | 1 |
| 33. | Taśma rehabilitacyjna | Taśma rehabilitacyjna specjalnie mocnego oporu 5,5 m - czarna | 1 |
| 34. | Piłka rehabilitacyjna | Piłka rehabilitacyjna 45 cm | 2 |
| 35. | Piłka rehabilitacyjna | Piłka rehabilitacyjna 55 cm | 2 |
| 36. | Piłka rehabilitacyjna | Piłka rehabilitacyjna 65 cm | 1 |
| 37. | Aparat do terapii radialną falą uderzeniową | Częstotliwość pracy aparatu to standardowo od 1-21 Hz, dla głowicy do masażu od 1-50 Hz, Maksymalna gęstość energii nie mniejsza niż 0,63 mJ/mm2, Dwa kanał wyjściowe do podłączenia głowicy zabiegowej, Kolorowy ekran o przekątnej minimum 7 cali, Praca w trybie pojedynczym lub ciągłym, Ciśnienie od 0,3 do 5 bar, Impulsu 6-12 ms, Wyposażony w port USB, Wyposażony w bluetooth do bezprzewodowej komunikacji, Wprowadzenie min. 25 protokołów niestandardowych, Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji, Atlas anatomiczny, Jednostki chorobowe przypisane do poszczególnych części ciała, Funkcja zrzutu ekranu, Kompresor powietrzny wbudowany w wózek, Głowica pokryta gumą w części środkowej i tylnej zapobiegającą przenoszeniu wibracji, Możliwość zamontowania do głowicy zabiegowej minimum 18 różnych aplikatorów: aplikator standardowy 15 mm aplikator emitujący falę skupioną 15 mm aplikator akupunkturowy 6 mm aplikator akupunkturowy 10 mm aplikator do głębokiej penetracji 15 mm aplikator ceramiczny 15 mm aplikator miękki płaski 15 mm aplikator miękki stożkowy 15 mm aplikator wibracyjny 20 mm aplikator wibracyjny intensywny 20 mm aplikator wibracyjny 35 mm aplikatory powięziowe o kształcie „kostka”, „koło”, „łyżka” i „skrobak” z adapterem 3 różnej wielkości aplikatory dwupunktowe w kształcie litery ”U” z adapterem, umożliwiające opracowanie w tym samym momencie 2 obszarów terapeutycznych Możliwość podłączenia głowicy do masażu wyposażonej w trzy rodzaje aplikatorów: aplikator masujący 10 mm aplikator masujący 25 mm aplikator masujący 40 mm Aparat wyposażony w jedną głowicę i trzy aplikatory: aplikator standardowy 15 mm, aplikator do głębokiej penetracji 15 mm, aplikator wibracyjny 20 mm Sterownik zintegrowany z wózkiem z systemem jezdnym i blokadą kółek wyposażony w uchwyt do transportu, W standardowym wyposażeniu 1 zestaw naprawczy (2 naboje i prowadnice) Wymiary zestawu: wys. x szer. x gł. 1140 x 420 x 410 mm, (+/- 50 mm) Waga z wózkiem i głowicą: 32 kg, (+/- 5 kg) Max. pobór mocy 350VA. | 1 |
| 38. | Kriokomora bez przedsionka | 2-3 osobowa Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -70°C do -160°C regulowana płynnie co 5 °C. Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu przez duże okno w komorze. Wymiary 1,7m x 2,5m x 2,8 m (+/- 0,1 m) Drzwi umożliwiające łatwe samodzielne wyjście pacjenta z komory w razie niebezpieczeństwa Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE Zasilanie – 230V Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 1200W Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 2600W Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V Klasa bezpieczeństwa: klasyfikacja wyrobu medycznego: IIa, reguła 9 Czynnik roboczy: ciekłe powietrze Brak Wymienników ciepła System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów) Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy – co najmniej dwa. Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze – co najmniej dwa System oświetlenia wnętrza komory System oświetlenia zewnętrznego komory Okno (niezamarzające) w komorze zabiegowej w celu kontaktu wzrokowego z pacjentem. Wewnętrzne ściany i podłogi wykonane i pokryte materiałem bezpiecznym dla pacjenta. Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych oraz system wyłączenia zasilania w momencie otwarcia drzwi. Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz). Kriokomora składająca się z dwóch modułów (Kriokomora właściwa, pomieszczenie techniczne) Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w np. porze nocnej, bez udziałumobsługi System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu z ozonem Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie parametry zabiegu oraz alarmy) ma być odporny na zawilgocenie i możliwy do dezynfekcji. Wymiary bez otwartych drzwi: długość min. 1 m 5 cm (+/- 20 cm); szerokość min. 2m 5 cm (+/- 20 cm); wysokość min. 2 m 70 cm (+/- 20 cm). Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 godzin Klawiatura w urządzeniu sterującym odporna na zawilgocenie i możliwa do dezynfekcji. Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie) Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę Certyfikat CE, deklaracja zgodności, informacja ostrzegawcza. Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat Instrukcja obsługi w języku polskim Polskojęzyczny panel sterujący, dotykowy panel sterujący z funkcjami m.in. • programowalny czas zabiegu w przedziale 1-5 minuty • programowalny przez obsługę czas osuszania 5-10 godzin, • komunikacja głosowa obsługi z pacjentem • wizualizacja temperatur zabiegowych • wizualizacja czasu zabiegu • wizualny informacja o stężeniu tlenu • stan procesu automatycznego osuszania Sygnały ostrzegawcze o nieprawidłowych parametrach zabiegowych System dźwiękowy o upływającym czasie, po 1, 2 i 3 minutach System zapobiegający zbyt długiemu pozostaniu w komorze pacjenta. Jeżeli pacjenci nie zostań wyprowadzeni po krótkim czasie, rozbrzmiewa alarm Czujnik tlenu w komorze zabiegowej | 1 |
| 39. | Komora hiperbaryczna | W zestawie: komora i jednostka centralna (bezolejowa sprężarka, osuszacz powietrza) koncentrator tlenu z certyfikatem medycznym ciśnienie robocze min 1,3 ATA, wydajność koncentratora tlenu co najmniej 10 litrów/min wydajność sprężarki: min 90 litrów/min ilość osób : rodzic z dzieckiem, osoba niepełnosprawna z opiekunem pozycja pacjenta : leżąca lub siedząca wyposażona w metalowy stelaż wewnętrzny minimum 5 otworów okiennych cyrkulacja powietrza: od lewej strony głowy do stóp wymiary : dł. 230cm śr. 90 cm (+/- 10 cm) Wyposażenie: zestaw materacy pokrytych materiałem septycznym bardzo łatwym w dezynfekcji podest ułatwiający proces wejścia i wyjścia zestaw krótkofalówek 30 sztuk maseczek | 1 |
| 40. | Aparat do fizykoterapii | Aparat do terapii skojarzonej Zestaw zawiera: jednostkę podstawową: moduł ultradźwiękowy + aplikator 5cm2 moduł laseroterapii + sonda IR 100mW 850 nm Moduł ultradźwiękowy: częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz, ± 5%; 3,3 MHz, ± 5% częstotliwość pracy impulsowej: 16, 48 lub 100 Hz moc wyjściowa: duża głowica: 0-15 W przy 1 MHz, 0-10 W przy 3,3 MHz Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: 2,5 W / cm2 Maksymalne natężenie w trybie impulsowym: 3 W / cm2 Moduł laserowy: długość fali: 670 - 950 nm (zależnie od sondy) moc wyjściowa: 10 - 1440 mW (zależnie od sondy, sondy punktowe 10 - 300 mW, sondy prysznicowe 290 - 1440 mW) dokładność wyjścia: +/- 20% wartości nominalnej częstotliwość pracy impulsowej: 8 Hz - 10000 Hz | 1 |
| 41. | Komora chłodnicza na odpadki | pojemność co najmniej 200 litrów konstrukcja ze stali nierdzewnej drzwi górne do wyrzucania odpadków drzwi boczne do wprowadzenia pojemnika do urządzenia chłodzenie wymuszone zakres temperatur : +6°C ÷ +8°C automatyczne rozmrażanie automatyczne odparowanie skroplin | 1 |
| 42. | Kozetka medyczna | długość: 200 cm szerokość: 70 cm wysokość: 55 lub 65 cm kąt regulacji podgłówka: 0 ° - 35 ° dopuszczalne obciążenie: 200 kg Zamawiający dopuszcza możliwość tolerancji wymiarów +/- 5 cm | 3 |

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia spełniał łącznie poniższe kryteria:

- był fabrycznie nowy,

- był nieużywany,

- posiadał wymagane parametry techniczne, określone w przedmiocie opisu zamówienia,

- znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym,

- znajdował się w stanie kompletnym i gotowym do użytkowania,

- spełniał wymagane polskim prawem normy,

- był wolny od wad prawnych.

- Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Dostawa przedmiotu zamówienia na terenie Centrum Rehabilitacji w Jaworzynie Śląskiej, nastąpi w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Adres dostawy przedmiotu zamówienia będzie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, karty gwarancyjne, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela sprzętu do wykonywania czynności serwisowych itp..

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

- W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:

- bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy

- przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- naprawy urządzeń wskazanych w pkt a. w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub dostarczenie Zamawiającemu niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia - na czas naprawy - sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych, niż urządzenie w naprawie. W przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju przy zapewnieniu urządzenia zastępczego na czas naprawy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych.

- przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opisu wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

- Serwis sprzętu określonego w SWZ musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania tych czynności. Wykonawca przy dostawie sprzętu załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.

- Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego SWZ oraz załączonego projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5.1 do SWZ.

- Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.