Opis przedmiotu zamówienia

## 1. Deska sedesowa łamana S-10  biała, uniwersalna, pasująca do większości popularnych muszli, wykonana z tworzywa PP, zawiasy z tworzywa PP

2. Syfon umywalkowy wykonany z białego polipropylenu, przeznaczony do umywalek, wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej, średnica odejścia: 11/4x32mm

3. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy wykonany z białego polipropylenu, przeznaczony do zlewozmywaków jednokomorowych, wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej, średnica odejścia: 50mm

4. Syfon zlewozmywakowy podwójny wykonany z białego polipropylenu, przeznaczony do zlewozmywaków dwukomorowych, wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej, średnica odejścia: 50mm

5. Bateria umywalkowa ścienna mieszająca, dwuotworowa, jednouchwytowa, ścienna, wylewka ruchoma krótka, głowica : 35mm, montaż: ścienny, w komplecie zestaw montażowy: 2x krzywki i 2 rozety chromowane, materiał: mosiądz kilkukrotnie chromowany

6. Bateria zlewozmywakowa ścienna mieszająca, dwuotworowa, jednouchwytowa, ścienna, wylewka ruchoma, głowica : 35mm, montaż: ścienny, w komplecie zestaw montażowy: 2x krzywki i 2 rozety chromowane, materiał: mosiądz kilkukrotnie chromowany

7. Bateria umywalkowa stojąca  jednouchwytowa, montaż: jednootworowy, stała wylewka, materiał: mosiądz, wykończenie: chrom, regulator ceramiczny 35 mm

8. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, montaż: jednootworowy, ruchoma wylewka, materiał: mosiądz, wykończenie: chrom, regulator ceramiczny 35 mm

9. Komora gospodarcza biała z półką wykonana z polipropylenu polerowanego, kolor biały, odporny na środki chemiczne i wysokie temperatury, nadaj się do kontaktu z żywnością, w komplecie wszystko co potrzebne do montażu: syfon, zestaw montażowy( wym. 50x34x21 )

10. Miska WC stojąca miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym, wykonana z ceramiki sanitarnej, kolor biały

11. Zawór pływakowy, napełniający ½” do spłuczki wykonany z tworzywa PP, do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

12. Zawór pływakowy, napełniający 3/8” do spłuczki wykonany z tworzywa PP, do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

13. Zawór spustowy spłuczki przeznaczony do instalowania w spłuczkach ceramicznych i z tworzywa,  możliwość instalacji w pokrywach z otworem o średnicy 38 mm oraz regulacji wysokości. Posiada chromowany przycisk z funkcją START-STOP pozwalający w każdej chwili zatrzymać spłukiwaną wodę, wymiary: 470 mm x 200 mm x 50 mm

14. Zawór kulowy fi 10 nakrętno-nakrętny, pełnoprzelotowy, z dławikiem, uchwyt: stalowa rączka, materiał korpusu i kuli: mosiądz

15. Zawór 1/2" x 1/2" z filtrem i rozetą metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C ,ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

16. Zawór 1/2" x 3/8" z filtrem i rozetą metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C, ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

17. Kolano przyłączeniowe do WC białe fi 110/90 materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, średnica [mm]: 110, w zestawie z uszczelką wargową, długość całkowita: 300mm, przeznaczenie-miska toaletowa

18. Złącze rura harmonijkowa WC 110 kształtka służąca do połączenia misy ustępowej WC z pozostałymi elementami systemu ściekowego, kolor: biały, długość całkowita: 265 mm, zakres regulacji: 90 - 380 mm, rozmiar: 110 mm, materiał wykonania: polipropylen

19. Rura PP Fi 25 stabilizowana materiał: polipropylen, ciśnienie robocze: do 20 bar, temperatura przepływających mediów: 5°C - 95°C, średnica- fi 25 , grubość ścianki-35mm

20. Rura PP Fi 32 stabilizowana materiał: polipropylen, ciśnienie robocze: do 20 bar, temperatura przepływających mediów: 5°C - 95°C, średnica- fi 32, grubość ścianki-4,4mm

21. Rura PP Fi 40 stabilizowana materiał: polipropylen, ciśnienie robocze: do 20 bar, temperatura przepływających mediów: 5°C - 95°C, średnica- fi 40, grubość ścianki-5,5mm

22. Rura PP Fi 50 stabilizowana materiał: polipropylen, ciśnienie robocze: do 20 bar, temperatura przepływających mediów: 5°C - 95°C, średnica- fi 50, grubość ścianki-6,9mm

23. WC kompakt Mito RED kolor: biały, kształt: owalny, wymiary [mm]: 670x370x750, materiał    deski: polipropylen, odpływ: poziomy

24.  Dolnopłuk - wykonany z polipropylenu, z klawiszem, przyłącze boczne, funkcja START – STOP, kolor:             biały