OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

  - Radom

- NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn: „Laboratorium Kryminalistyczne - remont /wykonanie/ instalacji wentylacji.

- Kody wg CPV:

Kody CPV:    45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Ogólny zakres prac  będzie polegał na wykonaniu wentylacji miejscowej
    w pomieszczeniu rozdrabniania pylących substancji, zgodnie z załączonym    	przedmiarem:

- montaż dachowego wentylatora wyciągowego, o wydajności min. 1.000,00m³/h, Tywent WPD – 2  3F,

- montaż do ściany ramienia odciągowego Tywent ZOD – 2 wraz z przewodem elastycznym fi 150mm,  zakończonym ssawką,

- przewiercenie otworu w stropie oraz przestrzeni między stropowej dla przeprowadzenia rury łączącej przewód od ramienia z wentylatorem dachowym,

- wykonać połączenie wentylatora dachowego z przewodem od ramienia odciągowego, przejście w przestrzeni między stropowej, przewodem z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy fi 150 mm,

- zamontować podstawę dachową typ B/II – 16,

- zamontować tłumik hałasu wentylatora WPD -1, -2

- zamontować nawietrzak podokienny z zaworem zwrotnym typ NP2 – OC/ML 419 cm²,

- wykonać podłączenie elektryczne wentylatora wraz z wyłącznikiem serwisowym WS – 4,

- uszczelnić przejście rury przez strop oraz na dachu i ścianę wokół nawietrzaka,

- podłączenie i uruchomienie zestawu,

- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna realizowana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

tel. sekretariat WiIR 47 701 29 02

tel. 47 701 21 68

  - TERMIN SKŁADANIA OFERT.

07.11.2022r. godz.12,00

  - WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania 22 grudnia 2022 r.