GPiK-ZP.271.39.2023	                                                                                   Złotów, 14 lipca 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 12 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że oprawa ma mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności wymiany źródła światła. Informujemy, że oprawy wyposażone w moduł zasilający na płytce LED charakteryzują się niższą żywotnością, a uszkodzenie modułu świetlnego lub zasilającego wiąże się z wymianą całego elementu.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej 
w przetargu wymaga złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

  - kart katalogowych

  - Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,

  - Certyfikatu ENEC oferowanych opraw

  - Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła.

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne 
z rzeczywistością.

Pytanie 3.

Zgodnie z zał. Nr 2 do umowy – inwentaryzacja geoinformatyczna warstwa tematyczna Latarnie – Zamawiający wymaga opraw do iluminacji kościoła, aresztu oraz naświetlaczy. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć oprawy do iluminacji oraz naświetlacze?

Wnosimy o udostępnienie specyfikacji opraw iluminacyjnych i naświetlaczy.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 5700 K dla opraw na przejścia pieszych. Informujemy, że temperatura barwowa 5700K jest powszechna i szeroko dostępna dla LED’ów wśród renomowanych producentów.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30oC Do +40 oC. Informujemy, że warunki atmosferyczne w Polsce nie wymagają stosowania opraw z dopuszczeniem do pracy w temperaturze +50 oC . Temperatury w nocy rzadko przekraczają +20 oC

Pytanie 6.

Zamawiający w SWZ wskazuje, że obliczenia mają być wykonane w ogólnodostępnych programach typu Dialux. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że obliczenia można również wykonać w ogólnodostępnym programie typu Relux?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości montażu opraw w przypadku nie spełnienia wymagań normy pn-en 13201, a wszelkie koszty związane z wymianą wysięgnika pokrywa wykonawca.

Pytanie 8.

Wnosimy o udostępnienie danych pozwalających na wykonanie obliczeń dla przejść dla pieszych. Dane w zał. nr 2 do umowy nie pozwalają na wykonanie obliczeń przejść dla pieszych.

Pytanie 9.

Wnosimy o uzupełnienie zał. nr 2 do umowy o typ przewidzianej oprawy po modernizacji. Kolumna H „typ oprawy” wskazuje na bardzo dużo liczbę typów opraw.

Wnosimy o przypisanie oprawy drogowej lub parkowej dla każdego typu z kolumny H.

Pytanie 11.

Wnosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. TAK, oprawa ma mieć możliwość wymiany albo panelu albo zasilacza albo innego komponentu osobno, bez konieczności wymiany całej oprawy.

Ad. 2. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci: kart katalogowych, Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw, Certyfikatu ENEC oferowanych opraw, Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła. Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia po podpisaniu umowy a które będą sprawdzane przez przedstawiciela Zamawiającego..

Ad. 3. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

Ad. 4. Tak.

Ad. 5.  Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

Ad. 6. Tak. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

Ad. 7. W technicznie uzasadnionych przypadkach tak. Przy słupach ozdobnych nie

Ad. 8. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

Ad. 9. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

Ad. 11. Odpowiedź na powyższe pytania została udzielona przez Zamawiającego przy wcześniejszych odpowiedziach na zapytania.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22