# Załącznik nr 2 do SWZ

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólne dane aparatu: |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2. | Model | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji 2022 | Tak/podać |  |
| 4. | Gwarancja | Podać |  |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Analiza SS-OCT Swept Source | Tak |  |
| 2. | Długość fali min 1,050 nm | Tak, podać |  |
| 3. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45° i rozdzielczości min 5 mln pikseli | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość wykonania angiografii OCT – Angio OCT – bez podawania środka cieniującego. | Tak |  |
| 5. | Rozdzielczość pozioma: min 20 μm | Tak, podać |  |
| 6. | Rozdzielczość osiowa: min 8μm | Tak, podać |  |
| 7. | Prędkość skanowania: min 100 000 A-skanów na sekundę | Tak, podać |  |
| 8. | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | Tak |  |
| 9. | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak |  |
| 10. | Dostępne profili skanowania : 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy, radialny, raster | Tak |  |
| 11. | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: od -33D do +40D. | Tak, podać |  |
| 12. | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | Tak |  |
| 13. | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | Tak |  |
| 14. | Minimalny zakres wielkości skanu: - poziomo: 3 do 12mm - pionowo: 3 do 12mm | Tak, podać |  |
| 15. | Wbudowany w aparacie ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | Tak |  |
| 16. | Elektryczna regulacja położenia podbródka | Tak |  |
| 17. | Funkcja autofocus i auto-Z | Tak |  |
| 18. | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka. | Tak |  |
| 19. | Zestaw komputerowy, stolik podnoszony elektrycznie pod OCT i komputer | Tak |  |
| 20. | Automatyczne obliczanie grubości siatkówki i grubości warstwy włókien nerwowych | Tak |  |
| 21. | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D. | Tak |  |
| 22. | Mapy grubości z możliwością nakładania na obraz dna oka. | Tak |  |
| 23. | Baza normatywna grubości włókien nerwowych, raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | Tak |  |
| 24. | Możliwość wyznaczenia parametrów tarczy włącznie z wyznaczeniem parametru zagłębienia do wielkości tarczy nerwu wzrokowego | Tak |  |
| 25. | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem, z możliwością automatycznego rozdziału warstw naczyniówki i siatkówki. | Tak |  |
| 26. | Pomiar grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy z odniesieniem do bazy normatywnej, z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | Tak |  |
| 27. | Funkcja angiografii fluoresceinowej i autofluorescencji. | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (w załączeniu do oferty): - deklaracja zgodności oraz - oznaczenie znakiem zgodności CE - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186) | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie) | Tak |  |
| 3. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 4. | Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych min 10 lat. | Tak |  |
| 5. | Czas naprawy maksymalnie 72 h od zgłoszenia oraz zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |

………………………………..

(pieczątka, podpis)