Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik do umowy nr 1

OPZ  - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |
|  | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami), |
|  | Musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). |
|  | Pojazd musi spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 lub równoważne oraz PN-EN1846-2 lub równoważne. |
|  | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Świadectwo ważne na dzień odbioru faktycznego. |
|  | Samochód musi posiadać wymagania rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594) |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024 . |
|  | 1. Maksymalne wymiary pojazdu: Długość 8700 mm Szerokość 2600 mm Wysokość z drabiną dwuprzęsłową wysuwaną - 3400 mm 2. Pozostałe parametry: Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 350 mm. Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23° |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 3 %. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. - Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 2 sztuki, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej części pojazdu, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Lampy muszą być zainstalowane w poziomie. Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy – zamontowane powinny być w jednej linii jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy. - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
|  | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy ________KM (minimum 300 KM – zgodnie z ofertą wykonawcy, moc silnika stanowi kryterium oceny ofert), - Minimalny moment obrotowy 1900 Nm., - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
|  | Układ napędowy o konfiguracji 4x4, uterenowiony lub terenowy, w skład którego wchodzi: napęd na wszystkie osie, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów każdej osi, bieg kroczący skrzynia biegów _______________ (manualna lub półautomatyczna lub automatyczna- zgodnie z ofertą wykonawcy, rodzaj skrzyni stanowi kryterium oceny ofert.) ponadto pojazd wyposażony w hamulce bębnowe na wszystkich osiach. system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania z możliwością jego odłączenia zawieszenie pojazdu dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu koła pojedyncze na przedniej osi, na pozostałych osiach bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo – terenowym, rok produkcji ogumienia 2024. |
|  | Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, - półka na latarki i radiostacje w przedziale kabiny kierowcy uchwyty na dwa hełmy (ładowarki na 4szt.radiostacje, 6szt. latarki kątowe, 2szt.szperacz, 1szt.kamerę termowizyjną, 1 szt. detektor wielogazowy. - półka na hełmy w przedziale ratowników i gniazda usb (szczegóły podczas realizacji) oraz schowki na podręczne akcesoria zabezpieczone elastyczną siatką. |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - sterowanie falą świetlną, - załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
|  | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – czerwony RAL 3000, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. (dopuszcza się czarny słupek pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi), |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
|  | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe –rok produkcji 2024. Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. Koło dostarczone wraz z pojazdem najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |
|  | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 80 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych. |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami oraz uchwyty na sprzęt (drabina nasadkowa – 3szt. dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji). |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Przedział autopompy zamykany unoszoną do góry klapą z elementem żaluzjowym. |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |
|  | Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz szuflady 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy lub pompę szlamową itp. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie. Półka na zestaw PSP R1 zabudowana ( w skład zestawu wchodzi torba medyczna PSP R1 nosze typu deska oraz zestaw szyn Kramera), zamykana żaluzją lub klapą wodo i pyłoszczelną, wykonana z materiałów odpornych na korozję. - pojazd wyposażony w maskownicę pomiędzy kabiną kierowcy a zabudową, Panel sanitarny, W jednej ze skrytek pojazdu musi być wyprowadzone szybkozłącze instalacji pneumatycznej wężem spiralnym o długości min. 5m zakończone szybkozłączem oraz z pistoletem do przedmuchiwania Wykonawca wykona uchwyty do mocowania i zamontuje wyposażenie ratownicze dostarczone przez Zamawiającego. Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym. |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |
|  | Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi. - oświetlenie dalekosiężne umiejscowione z przodu pojazdu w postaci 4 reflektorów LED - dodatkowe oświetlenie LED pola pracy na bocznych i tylnej ścianie. |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
|  | Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 3500 litrów, wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Linia szybkiego natarcia zakończona wysokociśnieniową prądownicą pistoletową typu turbo, z możliwością podłączenia lancy kominowej. Krawędź zabudowy od strony szybkiego natarcia zabezpieczona przed uszkodzeniem. |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |
|  | W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady DN 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Maszt oświetleniowy wykonany w technologii LED |
| III. | Wyposażenie: |
|  | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Naklejka z na tylnej rolecie z grafiką „Korytarz życia” kolor czerwony. Dwie naklejki o źródłach finansowania zgodnie z załączonymi wzorem do SWZ w formacie A3. |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m. w raz z zabudową i zbloczem ( + osprzęt typu pas, szekla i zblocze min. 20 Ton). Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |
| 3.3 | Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa – 2 kg – 1 szt., kamizelka ostrzegawcza – 1 szt. Aparat do ochrony dróg oddechowych wraz z maską i czujnikiem bezruchu (4szt.) - Aparat powietrzny nadciśnieniowy zamontowany na płycie nośnej wykonanej z włókna szklanego wzmocnionego poliamidem. - Konstrukcja płyty oraz pasków noszaka ułatwia czyszczenie zestawu. - Konstrukcja pasa biodrowego i stelaża przenosi większość ciężaru na biodra. - Węże poprowadzone w wewnętrznych tunelach stelaża. - Aparat zgodny z normą EN 137 lub równoważne, typ 1 i 2 - Właściwości antystatyczne: ATEX, II 1G IIC T6 II 1D IIIC - Zakres temperatur roboczych: -40oC do +60oC (Sprzęt ochrony dróg oddechowych musi umożliwiać połączenie i współpracę z posiadanych w jednostce OSP sprzętem marki MSA) radiotelefon nasobny – (4szt.) - radiotelefon w zestawie z ładowarką zamontowaną na stałe zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu oraz z zasilanymi z sieci 230V - Zakres częstotliwości UHF: 400-527 MHz; VHF: 136-174 MHz - Temperatura praca -20 ℃ + 60 ℃ - Pyłoszczelność i wodoodporność min. IP67 deska ortopedyczna kompletna – (1szt.) - deska wykonana z tworzywa sztucznego, - powierzchnia deski łatwo zmywalna - zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy oraz kompletem czterech pasów do stabilizacji mocowanych obrotowo - zestaw klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących i z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego. Klocki wykonane z materiału łatwo zmywalnego. - wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt w rękawicach. deska ortopedyczna pediatryczna kompletna – (1szt.) - Deska wykonana z tworzywa sztucznego, - Powierzchnia deski łatwo zmywalna - w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy oraz kompletem pasów do stabilizacji mocowanych obrotowo -Zestaw klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących i z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego. Klocki wykonane z materiału łatwo zmywalnego. Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt w rękawicach |
|  | kamera termowizyjna (1szt.) - stopień ochrony min. IP67 - wyposażona w ekran do prezentacji graficznej obrazu umożliwiający na nim prezentację rozkładu temperatur pilarka spalinowa (1 szt.) - długość prowadnicy min 50 cm - moc silnika min. 4.4kW/6KM - pilarka wyposażona w ogranicznik głębokości cięcia drabina pożarnicza dwuprzęsłowa wysuwana (1szt.) - Minimalna długość: 5,7m. - Maksymalna długość po rozłożeniu min. 10m Pompa zatapialna (1szt.) - Zasilanie: 1‐faz., 230V, 50Hz - klasa izolacji min. IP 68 -Moc pompy: min. 1,5 kW - wydajność min. 500l/min - przystosowania do pracy z agregatem -Waga pompy max: 24 kg -Wylot: złącze do węża strażackiego W52 Akumulatorowa latarka kątowa (6szt.) - stopień ochrony min. IP67 - w zestawie z ładowarką zamontowaną na stałe w kabinie zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu oraz z zasilanymi z sieci 230V - strumień światła min. 200 lumenów zestaw klinów i podkładów do stabilizacji. - wykonany z materiału antypoślizgowego - klin schodkowy: waga ok. 8 kg (wys. 270 mm, dł. 750 mm, szer. 150/95 mm) - klin mały: waga ok. 0,6 kg (wys. 75 mm, dł. 230 mm, szer. 75 mm) - klin duży: waga ok. 1,2 kg (wys. 75 mm, dł. 230 mm, szer. 150 mm) - podkład niski: waga ok. 1 kg (wys. 25 mm, dł. 230 mm, szer. 230 mm) - podkład średni: waga ok. 2 kg (wys. 50 mm, dł. 230 mm, szer. 230 mm) - podkład wysoki: waga ok. 3 kg (wys. 75 mm, dł. 230 mm, szer. 230 mm) - nie wchłaniające wody i innych substancji - zakres pracy od -30 ºC do +60 ºC - odporne na wodę, materiały ropopochodne i płyny eksploatacyjne - możliwość układania w stosy - wytrzymałość na obciążenie ok 100 kg/cm2 u |
|  | podpora do stabilizacji - 3szt. - długość regulowana od 1200mm do 2000mm - nośność minimalna 1000kg - długość pasa min.5m - waga podpory do 16kg Pożarniczy wąż tłoczny W 110/20 ŁA (5 szt.) Zgodne z normą EN 14540 lub równoważne Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Pożarniczy wąż tłoczny W 75/20 ŁA (8 szt.) Zgodne z normą EN 14540 lub równoważne Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Pożarniczy wąż tłoczny W 52/20 ŁA (12 szt.) Zgodne z normą EN 14540 lub równoważne Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Pożarniczy wąż ssawny W 110/2500 ŁA PCV (2 szt.) Spełniają wymagania PN EN ISO 3994:2003 lub równoważne Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Pożarniczy wąż ssawny W 75/2500 ŁA PCV (2 szt.) Spełniają wymagania PN EN ISO 3994:2003 lub równoważne Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Poduszka wysokociśnieniowa (1szt.) - rozmiar 550 x 550 mm - ciśnienie robocze 8 bar - minimalna wysokość podnoszenia 28cm - nośność minimum 21 ton - Posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP |
|  | kompletny zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, zestaw narzędzi od jednego producenta posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Zestaw musi zawierać: nożyce hydrauliczne: Ciśnienie robocze min. 700/70 bar/MPa, Minimalna klasa cięcia wg PN-EN 13204 lub równoważne, Minimalne rozwarcie ostrzy min.180 mm wg PN-EN 13204 lub równoważne; wąż do nożyc hydraulicznych: Długość minimum 10m, Ciśnienie robocze min. 700/70 bar/MPa; rozpieracz ramieniowy: Ciśnienie robocze min 700/70 bar/ MPa, Minimalne rozwarcie ramion 25mm od końcówek zgodnie z normą PN-EN 13204 lub równoważne; wąż do rozpieracza hydraulicznego: Długość minimum 10m, Ciśnienie robocze min 700/70 bar/ MPa. pompa hydrauliczna: Ilość złączy do narzędzi – 2, Typ pompy hydraulicznej: trzystopniowa, Silnik benzynowy, 4-suwowy, Ciśnienie robocze min 700/70 bar/ MPa, Moc silnika min. 2,2 KM, Wskaźnik poziomu oleju. zestaw narzędzi burzących - topór ciężki strażacki dialektryczny do 1kV, waga maksymalna 3500 g. - łapka do wyciągania gwoździ, długość narzędzia min. 60cm - młot ręczny waga 5 kg - siekiera o wadze min 1.5 kg lub 2 kg - nożyce do cięcia drutu o średnicy min. 13mm |