Załącznik nr 3

# Szczegółowy zakres konserwacji oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego.

- Przez konserwację urządzeń dźwigowych Strony rozumieją podejmowanie przez Wykonawcę w okresie trwania umowy wszelkich czynności zapewniających pozostawanie urządzeń dźwigowych wymienionych w wykazie w stałej sprawności ruchowej z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

- Zakres czynności, o których mowa w pkt. 1 jest określony dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcją konserwacji oraz przepisami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego (dalej: „UDT”) o budowie i eksploatacji dźwigów oraz niniejszą umową, a także wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca będzie podejmować ww. czynności, jeden raz w miesiącu.

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach usługi konserwacji urządzeń dźwigowych należy:

    - utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych,

    - dokonywanie przeglądu zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi normami Urzędu Dozoru Technicznego,

    - czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,

    - dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych,

    - wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych urządzeń dźwigowych potwierdzonych protokołami w zakresie wymaganym przepisami UDT,

    - przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigów,

    - powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu – szczególnie, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowania,

    - uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, przeglądach ppoż. Itp.,

    - informowanie Zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigów:

      - wykonanie przeglądu dźwigów musi odbywać się od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 do 15:00 w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który po wykonaniu przez Wykonawcę czynności konserwacji potwierdzi dokonanie przeglądu,

      - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanej dacie i godzinie przeglądu przy zachowaniu terminów i godzin, o których mowa w lit. a z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

      - brak powiadomienia Zamawiającego lub powiadomienie z naruszeniem terminów, o których mowa w lit. a lub b, albo brak potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności konserwacyjnych będzie skutkowało uznaniem, że czynności nie zostały wykonane na podstawie i zgodnie z umową i tym samym odmowa zapłaty za wykonanie przeglądu dźwigu;

10) wyprzedzające informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanych urządzeń oraz o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp.,

11) informowanie Zamawiającego o konieczności wyłączenia dźwigu ze względu na zły stan techniczny,

12) prowadzenie dziennika konserwacji i notowanie każdej przeprowadzonej konserwacji,

13) zawiadamianie Urzędu Dozoru Technicznego o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdych czynnościach kontrolnych UDT oraz zaleceniach pokontrolnych,

15) utrzymanie czystości w maszynowni i podszybiach.

Zamawiający zobowiązany jest:

- zapewnić konserwatorowi swobodny i ciągły dostęp do dźwigów,

- zabezpieczyć stały dopływ do maszynowni dźwigów napięcia 400V w obwodzie zasilania dźwigów i 230V do obwodu oświetlenia maszynowni i szybu, w przypadku unieruchomienia dźwigu lub objawów nienaturalnej pracy urządzenia natychmiast powiadomić Wykonawcę,

- utrzymać w czystości kabiny i drzwi zewnętrzne,

- potwierdzać wykonanie robót na dokumencie protokół zdawczo odbiorczy „potwierdzenie konserwacji”,

- zagwarantować określone przez producenta warunki pracy dźwigów,

- okresowo w porozumieniu z Wykonawcą odnowić malowanie szybu i maszynowni.

Uwaga!

Zamawiający wymaga również od Zamawiającego gotowości wykonywania napraw awaryjnych oraz planowanych napraw głównych podzespołów dźwigowych - po uzgodnieniu wyceny kosztów naprawy i ich akceptacji przez Zamawiającego - po otrzymaniu odrębnego zlecenia.