Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH KMP/KPP - ODWODNIENIE LINIOWE WJAZDU NA TEREN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BUSKU ZDROJU AL. MICKIEWICZA 19”

WYMAGANIA OGÓLNE

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane z wykonaniem i odbiorem robót polegających na montażu odwodnienia liniowego na wjeździe do Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju i włączenia go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zapobieżenia odprowadzania wód opadowych z terenu Komendy na działki sąsiednie.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie                 z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                    w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach                            i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian                  i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą                w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość                     i właściwości.

- Dokumentacja wraz z załącznikami, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie                 z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.                 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, kosztorysie itp. podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- cement portlandzki z dodatkami 25

- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

- piasek

- pospółka

- koryto odwodnienia TC kl.D400 BB (1000x250x300) ruszt żeliwny

- studzienka odpływowa TC D400 H30 (500x250x700) ruszt żeliwny

- trójnik PVC 250/160  45st. SN8

- mufa PVC o śr. 250mm, SN8

- rura PVC SN8 LITA o śr. 250

- kolano PVC o śr. 160 mm 45st SN8

- mufa PVC o śr. 160 mm SN8

3. Zakres robót do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę i montaż poszczególnych elementów):

- Zabezpieczenie miejsca prac (czynny parking – natężenie ruchu zależne od pory dnia, Inwestor będzie wykorzystywał na czas prowadzonych prac drugi wjazd od al. Mickiewicza)

- Rozebranie nawierzchni z kostki (niedemolacyjnie)  i podbudowy z kruszywa

- Wykonanie wykopów pod odwodnienie liniowe oraz punktu włączenia do rury kanalizacyjnej ø250 z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu (na trasie wykopu znajduje się kabel zasilający sterowaniem bramy wjazdowej)

- Przygotowanie podłoża i posadowienie koryta betonowego

- Włączenie odwodnienia liniowego do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ø250 za pośrednictwem studzienki odpływowej z osadnikiem

- Zasypanie wykopów z użyciem nowych materiałów, utwardzenie gruntu                    i przywrócenie do stanu pierwotnego z wykorzystaniem kostki betonowej pochodzącej z demontażu.

- Wywóz i utylizacja odpadów oraz gruntu pochodzącego z demontażu

- Prace porządkowe

- Pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

4.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

5.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

5.4 Roboty rozbiórkowe

5.4.1. Roboty przygotowawcze rozbiórkowe

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności 
zabezpieczyć teren w bezpośredniej okolicy. Przygotowanie terenu powinno polegać na umieszczeniu w widocznym miejscu napisów informujących                            o prowadzonych pracach i zabezpieczeniu wykopów.

5.4.2. Roboty wykonawcze rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu nawierzchni z kostki betonowej. Materiał z rozbiórki w 100% posłuży do ponownej odbudowy terenu z uwzględnieniem kompozycji. Ponadto należy wykonać wykopy w sposób bezpieczny                                z uwzględnieniem uzbrojenia terenu oraz istniejących przeszkód nadziemnych. Niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejącego uzbrojenia terenu, ogrodzenia, bramy wjazdowej itp. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Materiały z rozbiórki poza odtwarzaną nawierzchnią z kostki podlegają wywozowi i utylizacji.

5.4.3. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r.                  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia                 i życia muszą być dobrze zabezpieczone.

5.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy          w miejscach uzgodnionych z Inwestorem

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.

5.6 Sprzęt, maszyny budowlane i środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Należy szczególnie uwzględnić potrzebę zapewnienia ciągłości pracy jednostki Policji.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

5.7 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi                      i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji zadania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne zachowanie wysokości rzędnych w celu odtworzenia stanu poprzedniego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                            będą podlegały poprawie przez Wykonawcę na własny koszt.

O wszelkich problemach napotkanych w czasie prowadzonych prac należy niezwłocznie informować osobę nadzorującą zadanie z ramienia Inwestora.

5.8 Wytyczne realizacji inwestycji

Inwestor zapewni stały nadzór nad prowadzonymi pracami w celu minimalizacji wpływu prowadzonych robót na sprawne funkcjonowanie jednostki Policji.

Prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości będzie polegała na ocenie prawidłowości wykonanych połączeń na kanalizacji deszczowej, posadowienia poszczególnych elementów systemu odwodnienia, jakości i rodzaju stosowanych materiałów, sposobu zagęszczania gruntu oraz przywrócenia nawierzchni do początkowego stanu z zachowaniem rzędnych terenu.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Podstawą płatności będzie prawidłowe wykonanie robót potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych (jeśli były sporządzane)

10. Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz                  z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002              nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                   (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 z późn. zm.)