Naczynia i sztućce wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych

Miska – talerz głęboki

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Grubość ścianki: 1,5 – 4 mm w każdym miejscu oferowanego produktu

Wysokość miski: 70 – 85 mm

Zewnętrzna średnica podstawy: 130 – 180 mm

Górna średnica zewnętrzna: 165 – 220 mm

Pojemność: min. 1 litr

Wymiary uchwytu: minimalna długość uchwytu 35 mm, maksymalna długość uchwytu 80 mm,

Minimalna szerokość uchwytu 10 mm, maksymalna szerokość uchwytu 25 mm

Kolorystyka: zielony, żółty

Talerz płytki

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Grubość ścianki: 1,5 – 4 mm w każdym miejscu oferowanego produktu

Wysokość talerza: 25 – 35 mm

Zewnętrzna średnica podstawy: 170 – 200 mm

Górna średnica zewnętrzna: 205 – 240 mm

Wymiary uchwytu: minimalna długość uchwytu 35 mm, maksymalna długość uchwytu 90 mm,

Minimalna szerokość uchwytu 10 mm, maksymalna szerokość uchwytu 25 mm

Kolorystyka: zielony, żółty

Kubek

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Grubość ścianki: 1,5 – 4 mm w każdym miejscu oferowanego produktu

Zewnętrzna średnica podstawy: 70 – 85 mm

Górna średnica zewnętrzna: 85 – 100 mm

Pojemność: min. 0,5 litr

Kolorystyka: zielony, żółty

Nóż

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Długość całkowita: 175 – 190 mm

Długość uchwytu: 95 – 100 mm

Szerokość uchwytu: 16 – 20 mm

Długość części tnącej ( ząbkowanej ): 80 – 90 mm

Szerokość części tnącej: 20 – 25 mm

Grubość uchwytu: 3 – 4 mm

Kolorystyka: zielony, żółty

Widelec

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Długość całkowita: 175 – 190 mm

Długość uchwytu: 120 – 125 mm

Szerokość uchwytu: 16 – 20 mm

Długość części zębnej: 45 - 60 mm

Szerokość części zębnej: 29 - 35 mm

Ilość zębów: 3 – 4

Grubość uchwytu: 3 – 4 mm

Kolorystyka: zielony, żółty

Łyżka

Materiał: polipropylen PP, SAN styren/akrylonitryl lub poliwęglan

Długość całkowita: 175 – 190 mm

Długość uchwytu: 120 – 125 mm

Szerokość uchwytu: 16 – 20 mm

Długość części czerpakowej: 55 - 65 mm

Szerokość części czerpakowej: 40 - 45 mm

Grubość uchwytu: 3 – 4 mm

Kolorystyka: zielony, żółty

W przypadku naczyń należy zachować większą średnicę górnej krawędzi w stosunku do podstawy umożliwiające modułowe składowanie ( jedno w drugie ).

Wyroby bezpieczne w kontakcie z żywnością, przeznaczone do kontaktu ze wszystkimi rodzajami żywności  ( tj. suche, uwodnione, kwaśne, tłuste ), spełniające parametry jakościowe i ochrony środowiska. Parametry techniczne zgodne ze specyfikacjami wyrobów.

Wyroby spełniające wymagania przepisów prawa mających do nich zastosowanie tj.

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Jednorazowa dostawa w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.