SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do zarchiwizowania 170 000 próbek osocza dawców krwi kompatybilnych z aparatem Procleix Xpress System.

- Wymagania dotyczące materiałów do archiwizacji próbek.

- Mikropłytki w ilości spełniającej wymagania podane poniżej oraz zapewniającej zarchiwizowanie 170 000 próbek osocza dawców krwi, spełniające następujące wymagania:

  - Mikropłytki muszą być kompatybilne z  aparatem  Procleix Xpress System,

  - Mikropłytki muszą zapewniać możliwość wykonania archiwizacji  2 porcji osocza lub surowicy od jednego dawcy, ilość 3 542 szt.

  - Mikropłytki muszą składać się z  min. 96 mikroprobówek (dołków o pojemności minimum 500 µl, wraz z systemem zabezpieczenia nakropionego materiału w próbce,

  - Mikropłytki muszą zapewniać możliwość wyjmowania pojedynczych mikroprobówek bez konieczności rozmrażania pozostałych porcji nakropionego materiału.

  - Mikropłytki muszą zapewniać możliwość zamrażania i przechowywania zamrożonego materiału w temperaturze od -25oC do -35oC.

- Jednorazowe końcówki z filtrem kompatybilne z aparatem Procleix Xpress System, w ilości zapewniającej archiwizację 170 000 próbek osocza dawców, jednakże w ilości nie mniejszej niż 350 000 szt.

- Pipeta automatyczna wraz z jednorazowymi  końcówkami z filtrem (ilość 1000 szt.) do archiwizacji manualnej o pojemności  500 µl.

- Etykiety samoprzylepne do drukarki kodów paskowych. Ilość 3 542 szt.

- Worki strunowe oraz kartony zbiorcze do przechowywania mikropłytek w mroźni. Każdy z worków strunowych powinien pomieścić  min. 10 płytek, a  każdy z  kartonów powinien pomieścić   min. 100  max. 120 płytek, ponadto każdy z worków stunowych i kartonów powinien być dostosowany do wymiarów płytek tak, aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię przechowywania. Ilość worków stunowych i kartonów powinna być wystarczająca do przechowania wszystkich mikropłytek będących przedmiotem dostawy wskazanej w pkt. 1 b/ powyżej, tj. powinna wynosić minimum 30 do  35 szt. w zależności pojemności kartonu.

- Inne wymagania:

- Zapewnienie szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego ( minimalna ilość osób szkolących się 5, maksymalna 9)  w zakresie wykonania archiwizacji próbek osocza dawców na aparacie Procleix Xpress System.

- Dostarczenie planów zamówień i dostaw.

- Zapewnienie oprogramowania do użytkowanego systemu komputerowego niezbędnego do obsługi aparatu w  zakresie  archiwizacji  próbek osocza.

- Zapewnienie automatycznej transmisji następujących danych z aparatu  do istniejącego w RCKiK w Krakowie programu Bank Krwi,  w porozumieniu z firmą Asseco Poland S.A.:

-  numer donacji

-  data archiwizacji

-  dane operatora

-  oznaczenie aparatu

- wszystkie informacje umożliwiające odszukanie i identyfikację zamrożonej próbki   osocza dawcy w zależności od systemu na przykład numer mikropróbówki, płytki, kartonu.

5, Wsparcie techniczne i merytoryczne podczas trwania umowy. Zapewnienie  przeglądów i walidacji  urządzenia  w czasie trwania umowy. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z serwisem w języku polskim w dni robocze od 7.30-20.30, oraz zagwarantuje nieodpłatny  serwis urządzenia  i sprzętu komputerowego w ciągu  24 godzin od zgłoszenia awarii.