Znak sprawy: GK.7021.5.11.2022.ŁG

## ZAPYTANIE OFERTOWE

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### na wykonanie  dostawy* / usługi* / roboty budowlanej*

#### I. Zamawiający – gmina Głogów  Małopolski, 36-060 Głogów Młp., Rynek 1

##### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup dekoracji świątecznych:

- Choinka stożkowa z dekoracjami, wolnostojąca 3D – 1 szt. o parametrach:

- Dekoracja 3D w formie stożka choinkowego zwieńczonego gwiazdą przestrzenną. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, wyprodukowana według projektu uprawnionego konstruktora, obciążona odpowiednio dla właściwej strefy wiatrowej balastem w formie bloczków betonowych. Powierzchnia stożka wypełniona gęstym, zielonym, niepalnym igliwiem. Oświetlenie dekoracji: sznury LED na zielonych, gumowanych przewodach o min. IP44 i IK06, z diodami LED o barwie ciepłej białej, z co piątą diodą migającą. Dodatkową dekoracją są elementy w formie gwiazd i śnieżynek, obrysowane wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie)
w kolorze ciepłym białym oraz zimnym białym.

- Szczegóły dotyczące ozdób na powierzchni stożka:

- gwiazda – 11 sztuk o średnicy 0,4 metra, obrysowane wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym i/lub zimnym białym.

- gwiazda – 3 sztuki o średnicy 0,8 metra, obrysowane wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym i/lub zimnym białym.

-gwiazda – 14 sztuk o średnicy 150 cm, obrysowane wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym i/lub zimnym białym.

- Gwiazda 3D zwieńczająca konstrukcję stożka wykonana z aluminium spawanego w technologii TIG o średnicy nie mniejszej niż 80 cm i obrysem z węża świetlnego (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym.

- Wysokość dekoracji w formie stożka o wysokości od 850cm do 950cm. Średnica w przedziale 250-300cm. Moc max. 850W.

- Dodatkową dekorację stanowią kolorowe bombki wg poniższej charakterystyki:

- bombka srebrna, fi=100 mm, struktura brokatowa, minimum 60 sztuk

- bombka czerwona, fi=120 mm, struktura połysk, minimum 65 sztuk

- bombka złota, fi=100 mm, struktura połysk, minimum 65 sztuk

- Liczba punktów świetlnych:

- dla diod usytuowanych w wężach świetlnych liczba punktów świetlnych wynosi: minimum 3800 szt.

- dla diod upiętych na przewodach liczba punktów świetlnych wynosi: minimum 4000 szt.

- łączna liczba punktów świetlnych LED przewidzianych dla dekoracji: minimum 7980 szt.

- Element całkowicie bezpieczny, stabilny, obciążony bloczkami balastowymi, zaopatrzony w ochronę przeciwporażeniową w formie transformatora separacyjnego.

- Dekoracja latarniowa 2D z motywem gwiazd, wisząca – 12 szt. o parametrach:

- Element latarniowy 2D, wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną
w technologii TIG. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników:

- Profil 20x20x2 mm

- Profil 15x10x1,5 mm

- Płaskownik 10x 4mm

- Wymiary: wysokość 150cm-180cm, szerokość 90cm-120cm. Tolerancja wymiaru ±5%W.

- Zewnętrzny kontur gwiazd oraz szarfy podkreślony wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym.  Powierzchnia pod szarfą oraz gwiazdami równomiernie wypełniona mini diodami LED w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą prowadzonych na zielonych przewodach.

- Liczba punktów świetlnych:

- dla diod usytuowanych w wężach świetlnych liczba punktów świetlnych wynosi: minimum 180 szt.

- dla diod upiętych na przewodach liczba punktów świetlnych wynosi: minimum
80 szt.

- łączna liczba punktów świetlnych LED przewidzianych dla dekoracji: minimum
260 szt.

- Klasa ochronności układu: min. IP44, klasa ochrony mechanicznej użytych diod: min. IK6

- Komponenty oświetleniowe połączone w systemie szybko-złączek zaopatrzonych w dodatkowe uszczelnienie.

- Dekoracja zakończona przewodem zasilającym 2m z wtykiem typu SCHUKO, wyposażona w uchwyty montażowe mocowane do latarni.

- Transport do siedziby zamawiającego.

- Projekt dekoracji należy dołączyć do oferty.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022r.

Okres gwarancji: nie dotyczy

- Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert: cena

- Okres związania ofertą (nie krótszy niż 14 dni):  14 dni

###### III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia  28.10.2022 roku do godz. 10:00
za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 789 7031