ZG.082.6.2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja sprzętu będącego przedmiotem zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.: zakup wraz z dostawą fotopułapek z akcesoriami w ramach projektu: „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 54 kompletów fotopułapek z akcesoriami, o parametrach:

a) Fotopułapki w ilości 16 sztuk o min. parametrach:

- Rozdzielczość: 20 MP

- Rozdzielczość video: 	1920x1080p (full hd)

- Czas nagrywania: min120 s

- Oświetlacz IR: 	- niewidoczne dla zwierzyny, ludzi

- Zasięg oświetlacza IR: 	- do 25 m

- Balans bieli: 	automatyczny

- Czas ekspozycji: 	automatyczny

- Pojemność zapisu: 	SD min 64GB

- Zasilanie: bateria AA

- Rejestracja dźwięku: 	tak

- Znakowanie zdjęć: data i godzina, temperatura, faza księżyca, ID kamery

- Czujnik PIR: regulowana czułość

- Zasięg czujnika PIR: do 25 m

- Czas aktywacji po wykryciu ruchu: 	max 0,7 s

- Temperatura pracy: 	-20°C do +50°C

- wodoodporność

- Możliwość montażu na statywie

- obudowa w kamuflażu

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Menu w języku polskim

- Uchwyt montażowy

- gwarancja min 1 rok, przy czym gwarancja na dostarczone urządzenia rozpoczyna się od momentu odebrania dostawy;

Niezbędne akcesoria do każdej w/w fotopułapki obejmują :

-dwie karty SD min 64GB klasy 10 (prędkość transferu 90 MB/s),

-linka zabezpieczająca typu Master lock stalowa w osłonie gumowej, zamykanej na kluczyk, długość min 180 cm, średnica linki min. 8 mm

-dedykowana wyłącznie dla wskazanego modelu obudowa metalowa.

b) Fotopułapki w ilości 10 sztuk o min. parametrach:

- Rozdzielczość 12MP

- Rozdzielczość video: 	1920/1080

- moduł GSM generacji 4 (4G/LTE)

- Oświetlacz IR: 	- niewidoczne dla zwierzyny, ludzi

- wbudowane ustawienia polskich sieci GSM

- obiektyw szerokokątny (ok 100º)

- znakowanie zdjęć: data i godzina, temperatura, faza księżyca, stopień naładowania baterii,

- Zasięg czujnika PIR: 	do 25 m

- Pojemność zapisu: 	SD – 32GB

- Czas nagrywania do 59 s

- Zabezpieczenie hasłem

- Gniazdo USB (dowolny typ)

- Wodoodporność

- Wymagana możliwość przesyłu danych na publiczny serwer FTP

- Możliwość montażu na statywie

- obudowa w kamuflażu

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Menu w języku polskim

- Uchwyt montażowy

- gwarancja min 1 rok, przy czym gwarancja na dostarczone urządzenia rozpoczyna się od momentu odebrania dostawy;

Niezbędne akcesoria do każdej w/w fotopułapki obejmują :

-dwie karty SD 32GB klasy 10 (minimalna prędkość transferu 95MB/s),

- linka zabezpieczająca typu Master lock stalowa w osłonie gumowej, zamykanej na kluczyk, długość min 180 cm, średnica linki min. 8 mm

c) Fotopułapki w ilości 28 sztuk o min. parametrach:

- Rozdzielczość 12MP

- Rozdzielczość video: 	1920/1080

- moduł GSM generacji 4 (4G/LTE)

- Oświetlacz IR: 	- niewidoczne dla zwierzyny, ludzi

- wbudowane ustawienia polskich sieci GSM

- obiektyw zwykły (ok 40º)

- znakowanie zdjęć: data i godzina, temperatura, faza księżyca, stopień naładowania baterii,

- Zasięg czujnika PIR: 	do 25 m

- Pojemność zapisu: 	SD – 32GB

- Czas nagrywania do 59 s

- Zabezpieczenie hasłem

- Gniazdo USB (dowolny typ)

- Wodoodporność

- Wymagana możliwość przesyłu danych na serwer FTP

- Możliwość montażu na statywie

- obudowa w kamuflażu

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Menu w języku polskim

- Uchwyt montażowy

- gwarancja min 1 rok, przy czym gwarancja na dostarczone urządzenia rozpoczyna się od momentu odebrania dostawy;

Niezbędne akcesoria do każdej w/w fotopułapki obejmują :

-jedną kartę SD 32GB klasy 10 (minimalna prędkość transferu 95MB/s),

- linka zabezpieczająca typu Master lock stalowa w osłonie gumowej, zamykanej na kluczyk, długość min 180 cm, średnica linki min. 8 mm.

d) 800 akumulatorków typu AA, Ni_MH; napięcie 1,2V, o pojemności minimalnej 2000mAh,

e) 3 profesjonalne ładowarki z jednoczesnym ładowaniem minimum 16 akumulatorków AA, z niezależnymi kanałami ładowania.

2. Miejsce dostawy z podziałem zamówienia:

a)  Nadleśnictwa Biłgoraj, ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj;

18 fotopułapek składających się z 6 kompletów wymienionych w pkt 1lit. a, 2 komplety wymienione w pkt 1 lit. b i 10 kompletów wymienione pkt 1 lit. c. Dodatkowo 240 szt. akumulatorków wymienione w pkt 1 lit. d oraz 1 profesjonalna ładowarka wymieniona w pkt 1 lit. e.

b) Nadleśnictwa Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów;

18 fotopułapek składających się z 5 kompletów wymienionych w pkt 1 lit. a, 4 kompletów wymienionych w pkt 1 lit. b i 9 kompletów wymienionych w pkt 1 lit. c. Dodatkowo 320 szt. akumulatorków wymienione w pkt 1 lit. d oraz 1 profesjonalna ładowarka wymieniona w pkt 1 lit. e.

c) Nadleśnictwa Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski.;

18 fotopułapek składających się z 5 kompletów wymienionych w pkt 1 lit. a, 4 kompletów wymienionych w pkt 1 lit. b i 9 kompletów wymienionych w pkt 1 lit c. Dodatkowo 240 szt. akumulatorków wymienione w pkt 1 lit. d oraz 1 profesjonalna ładowarka wymieniona w pkt 1 lit. e.

3. Specyfikacja z podziałem na nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Biłgoraj:

- Fotopułapka pkt 1 lit. a     				……………………….						…….………………….…………6 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. b   (obiektyw szerokokątny) ...……………………..……..2 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. c    …………………………………………………..………..10 szt

- linki zabezpieczające typu master lock …….……………………………….....…18 szt

- dedykowane metalowe obudowy zabezpieczające…………..………....………..6 szt

- karty SD klasy 10 min 64 GB (transfer min. 90 MB/s)..…….………..…………..12 szt

- karty SD klasy 10 32 GB (transfer min. 95 MB/s)..……….………………..……..14 szt

- akumulatorki ………………..…………….……….………………………………...240 szt

- ładowarki …………………………………………………………..………….…….….1 szt

Nadleśnictwo Józefów:

- Fotopułapka pkt 1 lit. a     …….………………….………………………………5 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. b   (obiektyw szerokokątny)……..………………….…..4 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. c …………………………………………………………....9 szt

- linki zabezpieczające typu master lock …….………………………………...…18 szt

- dedykowane metalowe obudowy zabezpieczające…………..………...….…..5 szt

- karty SD klasy 10 min 64 GB (transfer min. 90 MB/s)..…….……….…………..10 szt

- karty SD klasy 10 32 GB (transfer min. 95 MB/s)..……….………………..…..17 szt

- akumulatorki ………………. …………….……….……………………………...320 szt

- ładowarki ……………………………………………….. ………..………….…..….1 szt

Nadleśnictwo Janów Lubelski:

- Fotopułapka pkt 1 lit. a     …….……………………………………...……………5 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. b   (obiektyw szerokokątny)……..………..……..…..…..4 szt

- Fotopułapka pkt 1 lit. c …….……………………………………………………....9 szt

- linki zabezpieczające typu master lock …….………………………………....…18 szt

- dedykowane metalowe obudowy zabezpieczające…………..………...………..5 szt

- karty SD klasy 10 min 64 GB (transfer min. 90 MB/s)..…….……....……….…..10 szt

- karty SD klasy 10 32 GB (transfer min. 95 MB/s)..……….………………..…..17 szt

- akumulatorki ……………………………….……….……………………………...240 szt

- ładowarki ….. …………………………………………… ………..………….…..….1 szt

4. Specyfikacja szczegółowa całego zamówienia:

- Fotopułapka bez możliwości wysyłania zdjęć …….….………………..………16 szt

- Fotopułapka (obiektyw szerokokątny) z możliwością wysyłania zdjęć …...…10 szt

- Fotopułapka (obiektyw normalny) z możliwością wysyłania zdjęć …………...28 szt

- linki zabezpieczające typu master lock …………………….………………...…54 szt

- dedykowane metalowe obudowy zabezpieczające…………..………...……..16 szt

- karty SD klasy 10 min 64 GB (transfer min. 90 MB/s)..…….……..…………..32 szt

- karty SD klasy 10 32 GB (transfer min. 95 MB/s)..……….………………..…..48 szt

- akumulatorki min 2000 mAh …………….……….……………………………...800 szt

- ładowarki ……………………………………………….. ………..………….…..….3 szt

5. Oferowane fotopułapki z osprzętem, o którym mowa powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad fabrycznych czy użytkowych. W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na jakość dostarczanych produktów.

W przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli fotopułapek, Wykonawca zaproponuje model zamienny, o parametrach nie gorszych niż model oferowany. Akceptacja modelu zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.