Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET  4

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Urządzenie do przygotowywania skrawków tkankowych do barwień histochemicznych z drukarką termiczną | TAK |  |  |
|  | Procedura przygotowania skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie: odparafinowanie nawodnienie odmaskowanie cieplne antygenu (HIER) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Jednoczesne procesowanie co najmniej 48 próbek | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z urządzeniami do automatycznej obróbki preparatów | TAK |  |  |
|  | Temperatura: nastawna w zakresie co najmniej 15 - 30°C dokładność odczytu temperatury w czasie odmaskowania genu nie gorsza niż ± 2°C dokładność odczytu temperatury w czasie ogrzewania i chłodzenia nie gorsza niż ± 5°C | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tryb ogrzewania wstępnego co najmniej 3 warianty: wyłączony ręczny ciągły | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Czas trwania procesu nastawny | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapisu ustawionego czasu i temperatury procesu | TAK |  |  |
|  | Funkcja opóźnionego startu | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu nie więcej niż 55 dB | TAK |  | < 40 dB – 10 pkt ≥ 40 dB – 0 pkt |
| II. | Drukarka termiczna | TAK |  |  |
| 1. | Drukowanie etykiet | TAK |  |  |
| 2. | Etykiety: odporne na czynniki chemiczne samoprzylepne wymiary minimalne - 22 mm x 19 mm projektowalna zawartość posiadają materiał powlekający, chroniący nadrukowany tekst drukowane w co najmniej dwóch różnych rozmiarach | TAK TAK TAK TAK TAK TAK (podać) |  |  |
| 3. | Kabel USB | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz | TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |