Pakiet nr 1 poz. 1

Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Wideoduodenoskop

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent:                                  ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej: 11,3 mm | TAK |  |
|  | Średnica końcówki: 13,5 mm | TAK |  |
|  | Zgięcia: góra/dół: 120°/90°; lewo/prawo: 90°/110° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 5–60 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza 1240 mm |  |  |
|  | Mechanizm podwójnego blokowania prowadnika za pomocą elewatora umieszczonego w końcówce dystalnej endoskopu, współpraca z krótkimi prowadnikami | TAK |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu nasadki na końcówkę endoskopu: 5 opakowań po 20 szt. w opakowaniu | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem serii: CV-190 | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |