# ZAPYTANIE OFERTOWE

# I. Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że posiada niepełną dokumentację budynku w wersji papierowej z końca lat 70-tych.

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ( uproszczonej ) dla budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28, 77-400 Złotów, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.)., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904).

Link przedstawiający.

https://www.google.com/maps/@53.3544358,17.0439629,3a,60y,179.92h,86.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMSFvKBduanPwFv4NrVP7Tg!2e0!7i13312!8i6656

Dokumentacja inwentaryzacji obiektów budowlanych powinna zawierać:

- rzuty wszystkich kondygnacji budynków,

- bilans powierzchni wszystkich kondygnacji,

- rzuty dachu,

- elewacje budynków,

- naniesienie istniejących instalacji w budynkach,

Opis budynków objętych zadaniem

Budynek Oddziału Psychiatrycznego znajduje się w kompleksie szpitalnym i został wybudowany pod koniec lat 70-tych. Jest budynkiem trzy kondygnacyjnym w kształcie niepełnej litery H. Budynek posiada dach płaski pokryty papą. Charakterystyczne wymiary budynku: powierzchnia użytkowa 4052,45 m2, kubatura budynku 14290,00 m3, powierzchnia zabudowy 1685,00 m2.

1. Szczegółowy zakres inwentaryzacji:

1.1. Branża architektoniczno-budowlana

- architektura obiektów

- wymiary pomieszczeń w świetle tynków

- wymiary otworów drzwiowych i okiennych, wysokość parapetów

- lokalizacja przewodów kominowych grawitacyjnych wraz z wrysowaniem kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach

- sposób wykończenia pomieszczeń (podłogi, ściany)

- wysokości pomieszczeń

- funkcja

– przeznaczenie pomieszczenia

- wysokości balustrad na klatkach schodowych, wymiary stopni, sposób wykończenia

- rodzaj wykończenia elewacji budynku wraz z opisem cokołów

- geometria dachu

- rodzaj wykończenia połaci dachu, przebieg orynnowania i lokalizacja rur spustowych, rodzaj rur spustowych i ich odprowadzenie.

1.2. Branża instalacyjna sanitarna

1.2.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- przebieg pionów i widocznych podejść do przyborów i armatury wodno-kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem lokalizacji zaworów podpionowych i na rozdziałach instalacji, wodomierzy, hydrantów, studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, oraz rewizji zainstalowanych na przewodach kanalizacyjnych wewnątrz budynków;

- podanie średnic oraz materiałów z jakich zostały wykonane przewody instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w budynku;

- wskazanie charakterystycznych wielkości dla istniejącej armatury (średnice, rodzaj zaworu itd.)

- rozmieszczenie przyborów sanitarnych oraz urządzeń, podłączonych do instalacji 
w pomieszczeniach budynku,

1.2.2. Instalacje centralnego ogrzewania:

- lokalizacja grzejników wraz z podaniem wymiarów, mocy i typu urządzenia,

- inwentaryzacja przebiegu pionów i widocznych podejść do poszczególnych urządzeń,  
z naniesieniem istniejącej armatury; określenie średnic i materiałów zastosowanych przewodów.

1.2.3. Instalacja gazów medycznych, technicznych:

- przebieg przewodów od źródła gazów do poszczególnych odbiorników,

- rozmieszczenie urządzeń w tym źródeł i odbiorników oraz armatury wraz z podaniem charakterystycznych danych.

1.2.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej:

- inwentaryzacja kanałów wentylacji grawitacyjnej z przypisaniem pomieszczeń do poszczególnych    kanałów wentylacyjnych,

- inwentaryzacja urządzeń zamontowanych na kanałach wentylacji grawitacyjnej typu wentylatory łazienkowe, odciągi miejscowe bądź inne występujące w budynku,

- lokalizacja kratek wentylacji grawitacyjnej.

1.3. Branża teletechniczna:

- Monitoring wizyjny CCTV. Należy zinwentaryzować: punkty kamerowe wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz lokalizację Punktu nadzorczego (Komputer, rejestrator, Monitor itp).

- Instalacja internetowa, telefoniczna, Należy zinwentaryzować lokalizację szaf dystrybucyjnych (całe ich wyposażenie) oraz relację głównych kabli telefonicznych 
i światłowodowych odchodzących i  dochodzących do budynku.

- Systemy multimedialne, audio. Należy zinwentaryzować miejsce montażu systemów (ekran, rzutnik    oraz sprzęt aktywny).

1.4. Branża elektryczna

- schemat zasilania obiektu wraz z WLZ-ami w tym typy i przekroje kabli i przewodów, zabezpieczeń, nazwy tablic i moce zainstalowane

- na rzutach kondygnacji plan rozmieszczenia tablic elektrycznych, tras kablowych i szachtów    kablowych oraz osobno plan rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Wymagania ogólne dotyczące formy dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

1. Zamawiający wymaga przekazania po 2 egzemplarze inwentaryzacji obiektu w wersji papierowej. Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w wersji papierowej należy wykonać:

- część architektoniczno-budowlaną w skali 1:100

- rysunki branżowe w skali 1:50

2. Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisane w sposób umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora. Segregator powinien zawierać spis zawartości danego kompletu opracowania dokumentacji inwentaryzacji budowlanej.

3. Egzemplarze dokumentacji inwentaryzacji dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:

1) Powinny składać się z części: - graficznej (rysunkowej) - opisowej (tekstowo-tabelarycznej)

2) Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym.

3) Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Elektroniczna kopia wersji „papierowej” inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej                   Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików „doc.” oraz w postaci dokumentu wielostronicowego „pdf.” Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze.  Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach „dwg.” Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach „pdf.”  powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.

# III. Termin składania ofert i realizacji:

1. Termin składania ofert: do dnia 21.11. 2019 r. do godz. 12.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin realizacji do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

# IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach 8.00 -18.00 od poniedziałku do piątku, oraz w niektórych częściach budynku również w dni wolne od pracy
 w godzinach 8.00 -18.00

# VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Faktur musi być potwierdzone przez zamawiającego protokołem odbioru.

- Termin płatności do 21 dni, przelew.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

# VII. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

# VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź telefonicznie.

# IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: inż. Marcelina Lewandowska tel. nr 67 263 2233 wew. 420 oraz Marcin Druszcz tel. 67 263 2510 w godzinach 8.00-14.00.