Zielona Góra 2021-07-19

| Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa instalacji elektrycznych wlz, tablic, oświetlenia administracyjnego oraz wykonanie instalacji domofonowej w  istniejącym budynku mieszkalnym

Adres budowy: ul. Wojska Polskiego 70A, 65-001 Zielona Góra

Obiekt: Instalacje elektryczne

Rodzaj robót: elektryczne

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 5-08, KNNR 5, KNR 4-03, AW, KNR 5-08W, KNNR 9, KNR 4-01I, KNR 5-06, KNR AL-01, KNNR Wacetob 9

| Sporządził: mgr inż. Janusz Waloszek upr. bud. nr 181/84/Zg |  |
| --- | --- |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. Stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Roboty demontażowe Ilość r-g: 12,6235 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż tablic rozdzielczych Ilość r-g: 23,5403 |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż wewnętrznych linii zasilających Ilość r-g: 50,8537 |  |  |  |  |  |
| 4. | Montaż instalacji oświetleniowej piwnic lokatorskich Ilość r-g: 15,8822 |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż instalacji oświetleniowej klatki schodowej i strychu Ilość r-g: 28,5163 |  |  |  |  |  |
| 6. | Montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych Ilość r-g: 13,8673 |  |  |  |  |  |
| 7. | Montaż instalacji domofonowej Ilość r-g: 26,5346 |  |  |  |  |  |
| 8. | Prace tynkarskie i malarskie Ilość r-g: 24,5754 |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalacje elektryczne w mieszkaniach lokatorskich Ilość r-g: 126,5756 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pomiary elektryczne Ilość r-g: 76,6700 |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych | Nakłady na jedn. | Cena jedn. składnika | Koszt jedn. pozycji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty demontażowe CPV: |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 9 0201-050-020 Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,1300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 2 | KNR 4-03 1129-03-020 Demontaż tablicy licznikowej Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2310 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 3 | KNR 4-03 1120-03-020 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 4 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,4935 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 4 | KNR 4-03 1124-01-020 Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1785 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 5 | KNR 4-03 1124-05-020 Demontaż łączników instalacyjnych,metalowych i z tworzyw sztucz.uszczelnionych:wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1,natężeniu prądu do 10A Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2520 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 6 | KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1995 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 7 | KNR 4-03 1107-08-040 Demontaż rur winidurowych o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa Krotność: 1,00 Przedmiar: 15,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0630 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 8 | KNNR Wacetob 9 0206-040-090 Demontaż tablicy rozdzielczej z osprzętem modułowym o ilości rzędów - 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,7000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 9 | KNR 4-03 1121-10-020 Demontaż gniazd bezpiecznikowych,uniwersalnych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A mocowanych na ścianie Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2305 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 2 | Montaż tablic rozdzielczych CPV: |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0330-11-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowej,głębokość wnęk do 1 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,02 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 8,2700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 11 | KNR 4-01 0330-06-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej,głębokość wnęk do 1/2 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,48 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 5,4600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 12 | KNNR 5 0401-010-090 Złącza kablowe typu ZK1a 200 A Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 4,0600 |  |  |  |
|  | 7592910 Złącza typu ZK-1 | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 13 | KNR 5-08 0404-03-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica TW+TL-ABM+TB-ABM+TO Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7926 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0400 |  |  |  |
|  | 7052991 Tablica TW+TL-ABM+TB-ABM+TO | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 14 | KNR 5-08 0404-03-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica TG+TL Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7926 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0400 |  |  |  |
|  | 7052990 Tablica TG+TL | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 15 | KNNR 5 0404-050-020 Obudowy o powierzchni do 0,1 m2 do tablic rozdzielczych - Obudowa NETBOX 2x12 Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,8900 |  |  |  |
|  | 7598050 Obudowa NETBOX 2x12 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 16 | KNR 5-08 0404-07-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica mieszkaniowa TM 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2387 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 |  |  |  |
|  | 7052986 Tablica mieszkaniowa TM 1 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 17 | KNR 5-08 0404-07-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica mieszkaniowa TM 2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2387 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 |  |  |  |
|  | 7052985 Tablica mieszkaniowa TM 2 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 18 | KNR 5-08 0404-07-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica mieszkaniowa TM 3 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2387 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 |  |  |  |
|  | 7052984 Tablica mieszkaniowa TM 3 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 19 | KNR 5-08 0404-07-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica mieszkaniowa TM 4 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2387 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 |  |  |  |
|  | 7052983 Tablica mieszkaniowa TM 4 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 20 | KNR 4-03 0509-01-020 Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych z podłączeniem przewodów - licznik z demontażu Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,4305 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 3 | Montaż wewnętrznych linii zasilających CPV: |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 5 0717-050-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych - analogia - BE fi 50mm - osłonięcie istniejącego kabla zasilającego przyłacze napowietrzne na ścianie budynku Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,5600 |  |  |  |
|  | 7584422 Osłona rurowa sztywna BE fi 50mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7573799 Uchwyty stalowe odstępowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 22 | KNR 4-01 0339-07-040 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 42 Cieśla II | r-g | 0,0800 |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 2,5200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 23 | KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - DVK fi 75mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,20 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,4400 |  |  |  |
|  | 7584202 Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi 75mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 5651303 Uchwyty do rur PCW do śred. 75 mm | szt | 0,7000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 24 | KNNR 5 0113-020-040 Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm - DVK fi110mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,40 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,5700 |  |  |  |
|  | 7584203 Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi110mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 5651304 Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm | szt | 0,6000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 25 | KNR 4-03 1003-13-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,9450 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 26 | KNNR 5 1207-150-040 Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże - cegła Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 27 | KNR 5-08 0107-04-040 Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RL 47 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1313 |  |  |  |
|  | 7580089 Rura instalacyjna gładka RL 47 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 28 | KNNR 5 1208-020-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 29 | KNNR 5 1208-050-060 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,02 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 4,0300 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,1910 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 1,1000 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 30 | KNR 5-08 0204-06-040 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 35,0 mm2 - LgY-450/750V, 25 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 36,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0367 |  |  |  |
|  | 7922207 Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 31 | KNR 5-08 0814-03-020 Montaż końcówek przez zaciskanie. Przekrój żył do 50 mm2 - końcówki Cu 25 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1250 |  |  |  |
|  | 7620116 Końcówki Cu 25 mm2 | szt | 1,0300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 32 | KNR 5-08 0812-05-020 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 50 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0378 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 33 | KNR 4-03 1001-26-040 Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,5397 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 34 | KNR 5-08 0107-03-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1134 |  |  |  |
|  | 7580088 Rura instalacyjna gładka RB 37 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 35 | KNR 4-03 1012-02-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 36 | KNNR 5 0103-070-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton - RL 37 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3330 |  |  |  |
|  | 7580088 Rura instalacyjna gładka RB 37 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580411 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 7599906 Uchwyty pod RVS,śred.37 mm | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 37 | KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0977 |  |  |  |
|  | 8340782 Konstrukcja wsporcza korytka kablowego K-100 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 38 | KNNR 5 1105-070-040 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytko "BAKS" KPR 100H50 Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 8321853 Korytko "BAKS" KPR 100H50 | m | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 39 | KNR 5-08 0204-05-040 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 16,0 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 70,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | 7922206 Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 16 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 40 | KNR 5-08 0814-02-020 Montaż końcówek przez zaciskanie. Przekrój żył do 16 mm2 - Końcówki Cu 16 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 20,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0808 |  |  |  |
|  | 7620115 Końcówki Cu 16 mm2 | szt | 1,0300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 41 | KNR 5-08 0812-04-020 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 16 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 20,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0262 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 42 | KNNR 5 1209-050-020 Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3940 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 43 | KNR 4-03 1001-13-040 Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 22,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2216 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 44 | KNNR 5 0205-030-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDY-750 V, 3x6 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 40,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0840 |  |  |  |
|  | 7950809 Przewody YDY-750 V, 3x6 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 45 | KNR 5-08 0813-03-020 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 24,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0262 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 46 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 22,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 47 | KNR 4-03 1014-01-060 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,01 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,0300 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 1,1000 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,1910 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  | 4,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 48 | AW-090 Utrudnienie za prace montażowe instalacji wlz w mieszkaniach lokatorskich Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 2,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 4 | Montaż instalacji oświetleniowej piwnic lokatorskich CPV: |  |  |  |  |
| 49 | KNR 4-03 1003-06-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3938 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 50 | KNR 4-03 1003-01-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1491 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 51 | KNR 5-08 0101-03-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 25,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1146 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1190 |  |  |  |
|  | 7599903 Uchwyty pod RL, śred.18 mm | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 52 | KNR 5-08W 0110-01-040 Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm - RL 18 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 25,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0956 |  |  |  |
|  | 7580001 Rury winidurowe RL-18 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580402 Złączka łukowa sztywna do rur RL 18 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 53 | KNR 5-08 0207-01-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 25,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0346 |  |  |  |
|  | 7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 54 | KNR 5-08 0301-02-020 Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1092 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 55 | KNR 5-08 0304-07-020 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach przykręcanych z podłączeniem przewodów do 2,5 mm2 w powłoce poliwinitowej Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0787 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2962 |  |  |  |
|  | 7540999 Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 56 | KNR 5-08 0308-01-020 Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych bryzgoszczelnych jednobiegunowych,mocowanych przez przykręcanie Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2206 |  |  |  |
|  | 7510500 Wyłączniki 1-bieg.szczelne n/t 250 V/6-10A | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 57 | KNR 5-08 0502-05-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1146 |  |  |  |
|  | 8321799 Śruby i kołki kotwiące | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 58 | KNR 5-08 0504-05-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa OPKZ-60 ze żródłem światła LED hermetyczna Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2769 |  |  |  |
|  | 7304432 Oprawy OPKZ-60 z kloszem szklanym | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 7350504 Żarówki LED 250 V | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 5 | Montaż instalacji oświetleniowej klatki schodowej i strychu CPV: |  |  |  |  |
| 59 | KNR 4-03 1003-06-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3938 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 60 | KNR 4-03 1003-01-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1491 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 61 | KNR 4-03 1001-05-040 Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 32,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1586 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 62 | KNR 4-03 1001-09-040 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1103 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 63 | KNNR 5 0101-050-040 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0920 |  |  |  |
|  | 7580001 Rury winidurowe RL-18 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580402 Złączka łukowa sztywna do rur RL 18 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 64 | KNR 5-08 0209-05-040 Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do innego podłoża. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 40,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 65 | KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0352 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 66 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 41,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 67 | KNR 4-03 1014-01-060 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,02 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,0300 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 1,1000 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,1910 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  | 4,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 68 | KNR 5-08 0101-03-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1146 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1190 |  |  |  |
|  | 7599903 Uchwyty pod RL, śred.18 mm | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 69 | KNR 5-08W 0110-01-040 Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm - RL 18 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0956 |  |  |  |
|  | 7580001 Rury winidurowe RL-18 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580402 Złączka łukowa sztywna do rur RL 18 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 70 | KNNR 5 0104-010-040 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na drewnie Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2240 |  |  |  |
|  | 7580082 Rura instalacyjna gładka typu RB 18 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580402 Złączka łukowa sztywna do rur RL 18 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 7599903 Uchwyty pod RL, śred.18 mm | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 71 | KNR 5-08 0207-01-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0346 |  |  |  |
|  | 7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 72 | KNNR 5 1101-010-020 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0735 |  |  |  |
|  | 8340799 Konstrukcja wsporcza korytka 30x30 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 73 | KNNR 5 1105-070-040 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytka AL 30x30 Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 8321898 Korytka AL 30x30 | m | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 74 | KNR 5-08 0212-01-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0405 |  |  |  |
|  | 7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 75 | KNR 5-08 0301-23-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2521 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 76 | KNR 5-08 0302-03-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2836 |  |  |  |
|  | 7540413 Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 77 | KNR 5-08 0301-02-020 Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1092 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 78 | KNR 5-08 0304-07-020 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach przykręcanych z podłączeniem przewodów do 2,5 mm2 w powłoce poliwinitowej Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0787 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2962 |  |  |  |
|  | 7540999 Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 79 | KNR 5-08 0308-01-020 Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych bryzgoszczelnych jednobiegunowych,mocowanych przez przykręcanie Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2206 |  |  |  |
|  | 7510599 Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.250V,6A | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 80 | KNR 5-08 0502-05-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania Krotność: 1,00 Przedmiar: 10,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1146 |  |  |  |
|  | 8321710 Kołki kotwiące śred. 5 mm | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 81 | KNR 5-08 0504-07-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - oprawa plafoniera do żarówek LED z czujnikiem ruchu PIR Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3247 |  |  |  |
|  | 7304870 Oprawa do żarówek 75 W z czujnikiem ruchu PIR | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 7350504 Żarówki LED 250 V | szt | 2,0800 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 82 | KNR 5-08 0504-07-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa ledowa L309 S Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3247 |  |  |  |
|  | 7304806 Oprawa ledowa L309 S | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 83 | KNR 5-08 0504-07-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa GRUN N LED-SE IP44 30W Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3247 |  |  |  |
|  | 7304807 Oprawa GRUN N LED-SE IP44 30W | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 84 | KNR 5-08 0504-07-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa SOPS- 60 Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3247 |  |  |  |
|  | 7304341 Oprawy SOPS- 60 60W skośne do przykr.z kl. | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 7350504 Żarówki LED 250 V | szt | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 85 | KNR 5-08 0502-01-090 Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na wkrętach do drewna, dwa mocowania Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0191 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 86 | KNR 5-08 0504-05-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa OPKZ-60 ze żródłem światła LED hermetyczna Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2769 |  |  |  |
|  | 7304432 Oprawy OPKZ-60 z kloszem szklanym | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 7350504 Żarówki LED 250 V | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 6 | Montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych CPV: |  |  |  |  |
| 87 | KNR 4-03 1003-12-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,8264 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 88 | KNR 5-08 0602-03-040 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120 mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2607 |  |  |  |
|  | 1120006 Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590599 Wsporniki ścienne i osłona | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 72121 Spawarka transformator.do 500A | m-g | 0,1365 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 89 | KNR 5-08 0611-02-040 Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii III - FeZn 30x4 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6985 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0623 |  |  |  |
|  | 1120006 Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 72121 Spawarka transformator.do 500A | m-g | 0,3984 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 90 | KNR 5-08 0017-0510-020 Montaż metodą udarową w gruntach kat.III uziomów ze stali profilowanej miedziowanych dług.4,5 m,ze złączkami prętowymi (bez agregatu prądotwórczego) (z.4/98) Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,2800 |  |  |  |
|  | 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dług. 1,5 m | szt | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7590813 Złączki do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) | m-g | 0,7500 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 91 | KNR 5-08 0017-0610-020 Montaż metodą udarową w gruntach kat.III uziomów ze stali profil.miedziowanych,ze złączkami prętowymi (b/agregatu prądotwór.).Każde następne 1,5m dł.(z.4/98) Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dług. 1,5 m | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7590813 Złączki do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) | m-g | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 92 | KNR 5-08 0620-01-020 Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0955 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,4420 |  |  |  |
|  | 1120006 Bednarka ocynkowana 30x4 mm | kg | 0,5000 |  |  |  |
|  | 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,1800 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 93 | KNNR 5 0406-010-020 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - szyna wyrównawcza GSW Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,6300 |  |  |  |
|  | 7604010 Szyny ekwipotencjalizacyjne typ K 12 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 7 | Montaż instalacji domofonowej CPV: |  |  |  |  |
| 94 | KNR 4-01 0330-11-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowej,głębokość wnęk do 1 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,04 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 8,2700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 95 | KNNR 5 0404-050-020 Obudowy o powierzchni do 0,1 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa TD Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,8900 |  |  |  |
|  | 7598060 Obudowa ON 22-1,5 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 96 | KNR 4-03 1003-06-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3938 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 97 | KNR 4-03 1001-13-040 Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 17,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2216 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 98 | KNR 5-08 0107-01-040 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RL 16 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 17,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0913 |  |  |  |
|  | 7580081 Rura instalacyjna gładka typu RL 16 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 99 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 17,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 100 | KNR 4-03 1014-01-060 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,02 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,0300 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 1,1000 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,1910 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  | 4,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 101 | KNNR 5 0103-050-040 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3090 |  |  |  |
|  | 7580081 Rura instalacyjna gładka typu RL 16 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580401 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 16 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 7599902 Uchwyty do rur ,śred.16 mm | szt | 2,1000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 102 | KNR 5-08 0301-23-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2521 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 103 | KNR 5-08 0303-02-020 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego-mocowanych bezśrubowo z wymiennymi wylotami z podłączeniem.4 wyloty,przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Puszki odgałęźne 092136 LEGRAND Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3256 |  |  |  |
|  | 7580706 Puszki odgałęźne 092136 LEGRAND | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 104 | KNR 5-08 0207-01-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut Krotność: 1,00 Przedmiar: 27,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0346 |  |  |  |
|  | 8741001 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 105 | KNR 5-06 0702-05-020 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9 mm pod zaciski. Kabel bez ekranu o 7żyłach Krotność: 1,00 Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 106 | KNR 5-08W 0402-02-020 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia. Aparat o masie do 2,5 kg i do 4 otworów mocujących - Zasilacz domofonowy Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2100 |  |  |  |
|  | 7059915 Zasilacz domofonowy | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1511711 Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 107 | KNR 5-08W 0406-01-020 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzewowa - Panel rozmówny cyfrowy z klawiaturą Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 2,5000 |  |  |  |
|  | 7231222 Panel rozmówny cyfrowy z klawiaturą | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 8322199 Kołki kotwiące metalowe | szt | 4,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 108 | KNR 5-08W 0406-02-020 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy - Unifon do systemu cyfrowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,8500 |  |  |  |
|  | 7270200 Unifon do systemu cyfrowego | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 109 | KNR AL-01 30401-020 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,4300 |  |  |  |
|  | 7059940 Elektrozaczep | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 110 | KNR AL-01 30701-020 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,8000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 8 | Prace tynkarskie i malarskie CPV: |  |  |  |  |
| 111 | KNR 4-01 0707-03-020 Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet.,po obsadzonych puszkach,wyłącz.itp inst.elektr.oraz hakach,wspor.itp Krotność: 1,00 Przedmiar: 14,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 0,2200 |  |  |  |
|  | 392 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0300 |  |  |  |
|  | 463 Tynkarz III | r-g | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0027 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0005 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,0005 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0007 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 112 | KNR 4-01I 0705-0801-040 Wykonanie pasów szer.do 20cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektryczn. Krotność: 1,00 Przedmiar: 33,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 0,1500 |  |  |  |
|  | 392 Robotnik budowlany II | r-g | 0,0500 |  |  |  |
|  | 463 Tynkarz III | r-g | 0,3300 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0133 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0026 |  |  |  |
|  | 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0033 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0034 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0200 |  |  |  |
|  | 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 113 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - białkowanie ściany Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 122 Malarz grupa II | r-g | 0,1190 |  |  |  |
|  | 1510899 Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2860 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 9 | Instalacje elektryczne w mieszkaniach lokatorskich CPV: |  |  |  |  |
| 114 | KNNR 5 1209-050-020 Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 19,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3940 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 115 | KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła Krotność: 1,00 Przedmiar: 287,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0798 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 116 | KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 104,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 117 | KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 344,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 118 | KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 56,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951013 Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 119 | KNNR 5 1208-010-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 287,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 120 | KNNR 5 1208-050-060 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Krotność: 1,00 Przedmiar: 0,06 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 4,0300 |  |  |  |
|  | 1700310 Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35" | t | 0,1910 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 1,1000 |  |  |  |
|  | 1720399 Ciasto wapienne | m3 | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 121 | KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 59,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0914 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 122 | KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze - głębokie Krotność: 1,00 Przedmiar: 59,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0840 |  |  |  |
|  | 7540471 Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 głębokie | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 123 | KNR 4-03 0904-02-090 Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekr.żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.I p.t.bez zadławienia przewodów.4 odgałęzienia Krotność: 1,00 Przedmiar: 59,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2205 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 124 | KNNR 5 0306-020-020 Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 7510301 Wyłączniki 1-biegunowe p.t. | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 125 | KNNR 5 0306-030-020 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1890 |  |  |  |
|  | 7510327 Przełączniki świecznikowe p/t | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 126 | KNNR 5 0306-02010-020 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 7524011 Przyciski "dzwonek"podtynkowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 127 | KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 43,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3410 |  |  |  |
|  | 7530325 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 128 | KNNR 5 0406-010-020 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Gongi dwutonowe 230 V Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,6300 |  |  |  |
|  | 7250410 Gongi dwutonowe 230 V | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 129 | KNR 5-08 0817-07-020 Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowych - zakończenie wypustu oświetleiowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 13,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1260 |  |  |  |
|  | 7599202 Złączki porcelanowe świecznikowe 3-bieg. | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 130 | KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - LY 4 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 60,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7920703 Przewody miedziane LY 4 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 131 | KNNR 5 1204-010-020 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 - Końcówki Cu do 4 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 24,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | 7620112 Końcówki Cu do 4 mm2 | szt | 1,0300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 132 | KNNR 5 0406-010-020 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - szyna ekwipotencjalna MSW Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,6300 |  |  |  |
|  | 7099902 Szyna wyrównawcza MSW | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 133 | KNNR 5 0613-010-020 Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 30 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3500 |  |  |  |
|  | 7571200 Uchwyty do rur - uziemiające | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 10 | Pomiary elektryczne CPV: |  |  |  |  |
| 134 | KNR 4-03 1202-01-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 26,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6500 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 135 | KNR 4-03 1202-02-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,8800 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,8800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 136 | KNR 4-03 1205-05-108 Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2500 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 137 | KNR 4-03 1205-06-108 Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny Krotność: 1,00 Przedmiar: 49,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1400 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 138 | KNR 5-08W 0902-05-108 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 139 | KNNR 5 1305-020-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 44,00 próba Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 140 | KNR 4-03 1205-01-108 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6200 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 141 | KNR 4-03 1205-02-108 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny Krotność: 1,00 Przedmiar: 13,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | 74 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 122 | Malarz grupa II | r-g | 0,7854 |  |  |
| 2. | 0 | 333 | Monter urządzeń radiostacyjnych III | r-g | 3,2088 |  |  |
| 3. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 21,9370 |  |  |
| 4. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 2,0700 |  |  |
| 5. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 0,0800 |  |  |
| 6. | 0 | 463 | Tynkarz III | r-g | 13,6900 |  |  |
| 7. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 66,5239 |  |  |
| 8. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 82,9599 |  |  |
| 9. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 30,9100 |  |  |
| 10. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 171,3639 |  |  |
| 11. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 6,1100 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 399,6389 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120006 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm | kg | 1,0000 |  |  |
| 2. | 0 | 1120006 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 13,5200 |  |  |
| 3. | 0 | 1343599 | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,3600 |  |  |
| 4. | 0 | 1510899 | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 1,8876 |  |  |
| 5. | 0 | 1511711 | Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,1300 |  |  |
| 6. | 0 | 1602003 | Piasek do zapraw | m3 | 0,6197 |  |  |
| 7. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0203 |  |  |
| 8. | 0 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35" | t | 0,0115 |  |  |
| 9. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0858 |  |  |
| 10. | 0 | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,1089 |  |  |
| 11. | 0 | 1720399 | Ciasto wapienne | m3 | 0,0278 |  |  |
| 12. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,1220 |  |  |
| 13. | 0 | 5651303 | Uchwyty do rur PCW do śred. 75 mm | szt | 0,8400 |  |  |
| 14. | 0 | 5651304 | Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm | szt | 1,4400 |  |  |
| 15. | 1 | 7052983 | Tablica mieszkaniowa TM 4 | szt | 1,0000 |  |  |
| 16. | 1 | 7052984 | Tablica mieszkaniowa TM 3 | szt | 1,0000 |  |  |
| 17. | 1 | 7052985 | Tablica mieszkaniowa TM 2 | szt | 1,0000 |  |  |
| 18. | 1 | 7052986 | Tablica mieszkaniowa TM 1 | szt | 1,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 7052990 | Tablica TG+TL | szt | 1,0000 |  |  |
| 20. | 1 | 7052991 | Tablica TW+TL-ABM+TB-ABM+TO | szt | 1,0000 |  |  |
| 21. | 1 | 7059915 | Zasilacz domofonowy | szt | 1,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 7059940 | Elektrozaczep | szt | 1,0000 |  |  |
| 23. | 1 | 7099902 | Szyna wyrównawcza MSW | szt | 4,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 7231222 | Panel rozmówny cyfrowy z klawiaturą | szt | 1,0000 |  |  |
| 25. | 0 | 7250410 | Gongi dwutonowe 230 V | szt | 4,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 7270200 | Unifon do systemu cyfrowego | kpl | 4,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 7304341 | Oprawy SOPS- 60 60W skośne do przykr.z kl. | szt | 3,0600 |  |  |
| 28. | 0 | 7304432 | Oprawy OPKZ-60 z kloszem szklanym | szt | 9,1800 |  |  |
| 29. | 1 | 7304806 | Oprawa ledowa L309 S | szt | 1,0200 |  |  |
| 30. | 1 | 7304807 | Oprawa GRUN N LED-SE IP44 30W | szt | 2,0400 |  |  |
| 31. | 1 | 7304870 | Oprawa do żarówek 75 W z czujnikiem ruchu PIR | szt | 4,0800 |  |  |
| 32. | 0 | 7350504 | Żarówki LED 250 V | szt | 20,4400 |  |  |
| 33. | 0 | 7510301 | Wyłączniki 1-biegunowe p.t. | szt | 4,0800 |  |  |
| 34. | 0 | 7510327 | Przełączniki świecznikowe p/t | szt | 8,1600 |  |  |
| 35. | 0 | 7510500 | Wyłączniki 1-bieg.szczelne n/t 250 V/6-10A | szt | 3,0600 |  |  |
| 36. | 0 | 7510599 | Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.250V,6A | szt | 1,0200 |  |  |
| 37. | 0 | 7524011 | Przyciski "dzwonek"podtynkowe | szt | 4,0800 |  |  |
| 38. | 0 | 7530325 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy | szt | 43,8600 |  |  |
| 39. | 0 | 7540413 | Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 6,1200 |  |  |
| 40. | 0 | 7540471 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 głębokie | szt | 60,1800 |  |  |
| 41. | 0 | 7540999 | Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 6,1200 |  |  |
| 42. | 1 | 7571200 | Uchwyty do rur - uziemiające | szt | 12,0000 |  |  |
| 43. | 0 | 7573799 | Uchwyty stalowe odstępowe | szt | 7,0000 |  |  |
| 44. | 0 | 7580001 | Rury winidurowe RL-18 | m | 39,0000 |  |  |
| 45. | 0 | 7580081 | Rura instalacyjna gładka typu RL 16 mm | m | 19,7600 |  |  |
| 46. | 0 | 7580082 | Rura instalacyjna gładka typu RB 18 mm | m | 3,1200 |  |  |
| 47. | 0 | 7580088 | Rura instalacyjna gładka RB 37 mm | m | 14,5600 |  |  |
| 48. | 0 | 7580089 | Rura instalacyjna gładka RL 47 mm | m | 7,2800 |  |  |
| 49. | 0 | 7580401 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 16 | szt | 0,8200 |  |  |
| 50. | 0 | 7580402 | Złączka łukowa sztywna do rur RL 18 | szt | 16,6050 |  |  |
| 51. | 0 | 7580411 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 | szt | 2,8700 |  |  |
| 52. | 0 | 7580706 | Puszki odgałęźne 092136 LEGRAND | szt | 4,0800 |  |  |
| 53. | 0 | 7584202 | Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi 75mm | m | 1,2480 |  |  |
| 54. | 0 | 7584203 | Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi110mm | m | 2,4960 |  |  |
| 55. | 0 | 7584422 | Osłona rurowa sztywna BE fi 50mm | m | 7,2800 |  |  |
| 56. | 0 | 7590599 | Wsporniki ścienne i osłona | szt | 9,0900 |  |  |
| 57. | 0 | 7590801 | Uziomy stalowe miedziowane dług. 1,5 m | szt | 8,0000 |  |  |
| 58. | 0 | 7590813 | Złączki do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 59. | 0 | 7590833 | Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 60. | 0 | 7592910 | Złącza typu ZK-1 | kpl | 1,0000 |  |  |
| 61. | 1 | 7598050 | Obudowa NETBOX 2x12 | szt | 4,0000 |  |  |
| 62. | 1 | 7598060 | Obudowa ON 22-1,5 | szt | 1,0000 |  |  |
| 63. | 0 | 7599202 | Złączki porcelanowe świecznikowe 3-bieg. | szt | 13,2600 |  |  |
| 64. | 1 | 7599902 | Uchwyty do rur ,śred.16 mm | szt | 4,2000 |  |  |
| 65. | 0 | 7599903 | Uchwyty pod RL, śred.18 mm | szt | 66,1500 |  |  |
| 66. | 0 | 7599906 | Uchwyty pod RVS,śred.37 mm | szt | 14,7000 |  |  |
| 67. | 0 | 7604010 | Szyny ekwipotencjalizacyjne typ K 12 | szt | 1,0000 |  |  |
| 68. | 0 | 7620112 | Końcówki Cu do 4 mm2 | szt | 24,7200 |  |  |
| 69. | 0 | 7620115 | Końcówki Cu 16 mm2 | szt | 20,6000 |  |  |
| 70. | 0 | 7620116 | Końcówki Cu 25 mm2 | szt | 8,2400 |  |  |
| 71. | 0 | 7920703 | Przewody miedziane LY 4 mm2 | m | 62,4000 |  |  |
| 72. | 0 | 7922206 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 16 mm2 | m | 72,8000 |  |  |
| 73. | 0 | 7922207 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2 | m | 37,4400 |  |  |
| 74. | 0 | 7950806 | Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 42,1200 |  |  |
| 75. | 0 | 7950809 | Przewody YDY-750 V, 3x6 mm2 | m | 42,1200 |  |  |
| 76. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 159,1200 |  |  |
| 77. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 357,7600 |  |  |
| 78. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 58,2400 |  |  |
| 79. | 0 | 8321710 | Kołki kotwiące śred. 5 mm | szt | 20,0000 |  |  |
| 80. | 0 | 8321799 | Śruby i kołki kotwiące | szt | 12,0000 |  |  |
| 81. | 0 | 8321853 | Korytko "BAKS" KPR 100H50 | m | 4,0000 |  |  |
| 82. | 0 | 8321898 | Korytka AL 30x30 | m | 8,0000 |  |  |
| 83. | 0 | 8322199 | Kołki kotwiące metalowe | szt | 4,0000 |  |  |
| 84. | 1 | 8340782 | Konstrukcja wsporcza korytka kablowego K-100 | szt | 4,0000 |  |  |
| 85. | 0 | 8340799 | Konstrukcja wsporcza korytka 30x30 | szt | 7,0000 |  |  |
| 86. | 0 | 8741001 | Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut | m | 28,0800 |  |  |
| 87. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 106,7500 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 21811 | Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) | m-g | 1,8200 |  |  |
| 2. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,8000 |  |  |
| 3. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0469 |  |  |
| 4. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 1,3200 |  |  |
| 5. | 0 | 72121 | Spawarka transformator.do 500A | m-g | 2,8221 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |