###### ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy – 1 szt. wraz z akcesoriami |
| --- |
| Dane podstawowe: |
| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych |
| Lp. | Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy | Wymóg graniczny | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| 1 | Urządzenie nie starsze niż 2015 rok | Tak |  |
| 2 | Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznych | Tak |  |
| 3 | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód – tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do osi głowicy), Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych | Tak |  |
| 4 | Podciśnienie przy irygacji/aspiracji minimum do 650 mHg | Tak |  |
| 5 | Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst | Tak |  |
| 6 | W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej | Tak |  |
| 7 | Diatermia zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 8 | Refluks | Tak |  |
| 9 | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana taca o regulowane wysokości | Tak |  |
| 11 | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min, 650 mmHg | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) | Tak |  |
| 13 | Komunikacja głosowa z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 220-240 v/50 – 60 Hz | Tak |  |
| 16 | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 17 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |
| 18 | Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością co najmniej 4000 cięć/min. | Tak |  |
| 19 | Pompa perystaltyczna | Tak |  |
| 20 | Złącze USB | Tak |  |
| 21 | Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu ideo parametrów wykonywanego zabiegu | Tak |  |
| 22 | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek(automatyczny system do wszczepiania sztucznej soczewki sterowany z pedału nożnego) | Tak |  |
| 23 | Programowanie wartości roboczych la nieorganicznej liczby operatorów | Tak |  |
| 24 | Wyposażenie: Konsola 1 szt. Przełącznik nożny 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. Pilot zdalnego sterowania 1 szt. Pokrowiec ochronny 1 szt. Pamięć usb 1 szt. Głowica do fakoemulsyfikacji 3 szt. Irygacja/oscylacja 3 kpl. Pęseta do diatermii 1 szt. Przewód do diatermii 1 szt. Kluczyk do tipów 1 szt. Wielorazowy zestaw do implantacji soczewek: injector + pęseta 3szt. Wielorazowy zestaw narzędzi do markowania oka: narzędzie przedoperacyjne (z poziomicą) i narzędzie śródoperacyjne (z tarczą) 2szt. | Tak |  |

| Lp. | Artykuł | Producent/Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | % VAT | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia równym lub poniżej 0,3%, jednoczęściowa, optyka dwuwypukła sferyczna - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) + 31,0 do +40,0 (co 1,0 D) obecność filtra UV (przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm) w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku |  | 836 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia równym lub poniżej 0,3%, jednoczęściowa, optyka dwuwypukła z asferyczną powierzchnią tylną - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) - ujemna aberracja sferyczna (-0,2µm) na tylnej powierzchni soczewki - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku lub jednorazowy iniector |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, korygująca astygmatyzm rogówkowy, jednoczęściowa, zwijalna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, , dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-407 nm) filtr światła niebieskiego ukątowanie części haptycznych: 0 stopni dioptraże od 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D), od 31 do 40 (co 1,0 D) ekwiwalenty sferyczne: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 cylindry - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku oraz 2 sztuki jednorazowych, sterylnych markerów |  | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, zwijalna, hydrofobowa materiał akrylowy + hapteny PMMA średnica całkowita 13,0 – 13,5 mm średnica części optycznej 6,0 mm – 6,5 mm współczynnik refrakcji powyżej 1,50 stopień uwodnienia optyki <1,0% - zakres dostępnych mocy soczewki od –5,00 D do + 30,00 D (co 1,0D) - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw operacyjny do fakoemulsyfikacji kaniula 27G – 3 szt. kaseta tip 30 st - 1 szt. obłożenie na stolik 140x140cm – 1 szt. obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko i z workami –1 szt. nóż do paracentezy 1,2mm – 1 szt. nóż typu slit 2,4 mm – 1 szt. plastikowa osłonka na oko – 1 szt. podłokietniki 71x80cm – 2 szt. kubek plastikowy 60 ml – 1 szt. kubek plastikowy 120 ml – 1 szt. sączki - 2 szt. fartuch L z ręcznikiem – 1 szt. fartuch L – 1 szt. igła 25G – 2 szt. mikrogąbki – 6 szt. gaziki 5x5 cm– 10 szt. plaster 2,5x13cm – 1 szt. strzykawka 3ml z gwintem – 2 szt. strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt. ręcznik papierowy 1 szt. |  | 1100 szt. |  |  |  |  |
|  | Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Śródoperacyjny płyn irygacyjny kompatybilny z aparatem do fakoemulsyfikacji |  | 1100 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |