Mikołajki Pom. 2022-06-01

Strona internetowa prowadzonego postepowania : https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

Dotyczy: Postepowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)  pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Stążki – Cieszymowo polegająca na wymianie nawierzchni z płyt yomb na masę bitumiczną” znak sprawy: ZP.271.5.2022.BP

Zapytania i wyjaśnienia

- Czy zgodnie z przedmiarem należy wykonać rozbiórkę płyt żelbetowych 7392 m2. 
Czy płyty należy zutylizować ?

Odp. Płyty należy rozebrać i ułożyć w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

- Wg PZT zjazdy posiadają różne wielkości oraz zadane łuki. Wg wykonawcy brak jest możliwości wykonania ich z płyt żelbetowych. Proszę o zgodę na wykonanie zjazdów z kruszywa 0/31,5 mm.

Odp. Zjazdy należy wykonać z płyt żelbetowych uzyskanych z rozbiórki. Należy zachować parametry zjazdów zbliżone do PZT (oczywiście bez wykonywania łuków)

- Zgodnie z dokumentacją należy wykonać naprawę nawierzchni z brukowca o pow. 200 m2. Wg wykonawcy przyjęta powierzchnia naprawy jest zbyt mała. Wg wykonawcy najlepszym sposobem na naprawę ww nawierzchni jest ułożenie warstwy z kruszywa 0/31,5 mm. Proszę o akceptację.

Odp. Z uwagi na fakt, że droga wykonana z brukowca leży w strefie ochrony konserwatorskiej i nie ma zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót innych niż polegające na przełożeniu części istniejącego brukowca z wykorzystaniem istniejących kamieni, należy wykonać prace zgodnie z dokumentacją na odcinku (odcinkach) wskazanych przez wykonawcę podczas wykonywania robót.

- Wg SST należy zastosować materiał na podbudowę z kruszyw łamanych o przekruszeniu co najmniej 80 %. Proszę o zgodę na zastosowanie materiału C50/30.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa grubego łamanego C50/30.

- Wg dokumentacji należy wykonać warstwę odsączającą gr. 30 cm. Wg wykonawcy grubość zaprojektowanej warstwy dla tej kategorii ruchu jest zbyt duża. Wykonawca proponuje wykonanie warstwy odsączającej gr. 12 cm oraz podbudowy z KŁSM 22 cm.

Odp. Ze względu na fakt, że droga poza ruchem osobowym używana będzie również do ruchu sprzętu rolniczego dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy odsączającej do 20 cm.

- Wg przekrojów normalnych należy wykonać umocnienie skarpy z płyt ażurowych na krawężnikach betonowych. Proszę o wskazanie miejsca i uwzględnienie w przedmiarze.

Odp. Nie przewiduje się wykonania umocnienia skarp z płyt ażurowych. 
Nie ma potrzeby aktualizacji przedmiaru w tym zakresie.

- Wg przekrojów normalnych należy wykonać materac z geowłókniny. Proszę o wskazanie miejsca oraz podanie powierzchni materaca wraz z określeniem parametrów geowłókniny.

Odp. Nie przewiduje się wykonania materaca z geowłókniny. 
Nie ma potrzeby aktualizacji przedmiaru w tym zakresie.

- Czy zamawiający wyraża zgodę zmiany poboczy z KŁSM na gruntowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka