Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową DOSTAWĘ wraz z MONTAŻEM, systemów mikroinstalacji OZE opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem, inwerterem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku instalacji.

- Zakres zamówienia obejmuje 80 mikroinstalacji OZE położonych na obiektach/ działkach prywatnych mieszkańców na terenie gminy wiejskiej Wejherowo (66 szt.) oraz na budynkach samorządowych Gminy Wejherowo (14 szt.), realizowanych z podziałem na części:

- I część zadania obejmuje 66 mikroinstalacji na obiektach/działkach prywatnych,

- II część zadania obejmuje 14 mikroinstalacji na obiektach/działkach gminnych.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.3 Odnawialne źródła energii- REACT-EU.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z kompletną dokumentacją projektową wraz z opinią techniczną stanu technicznego i nośności dachu, na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ponadto dla obiektów Gminy Wejherowo – uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż dla obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5kWp.

- Zamawiający informuje, że moc modułu wynosząca 380W, dobraną dla panelu fotowoltaicznego na potrzeby opracowania projektów technicznych, stanowiących załączniki do SWZ, należy traktować jako minimalną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o parametrach określonych w projektach technicznych, jednak o mocy nie mniejszej niż 380W.

Natomiast moc sumaryczna dla obiektu, nie może być mniejsza niż sumaryczna moc wyliczona w projekcie.

Z uwagi na powyższe dopuszcza się wykonanie instalacji o mniejszej powierzchni, niż przewidziana w projekcie, przy zastosowaniu modułów o większej mocy.

- Dodatkowo Wykonawca po zakończeniu dostawy z montażem przedstawi:

- Weryfikację wskaźników redukcji CO2 łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie

- Weryfikację efektu ekologicznego, tj. rocznego uzysku energii łącznej dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie – średnia łączna dla wszystkich obiektów minimum 900 kWh/kWe

- Weryfikację łącznej mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz każdego obiektu oddzielnie.

- Wykaz załączników opisujących przedmiotu zamówienia:

- w ramach I części zadania:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 7.1 | Projekty techniczne wraz z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności dachu na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla 66 obiektów prywatnych mieszkańców |
| Załącznik nr 7.1 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budynków prywatnych mieszkańców |

- w ramach II części zadania:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 7.2 | Projekty techniczne wraz z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności dachu na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla 14 obiektów gminnych. |
| Załącznik nr 7.2 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektów gminnych |
| Załącznik nr 7.2 | Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż dla obiektów gminnych o projektowanej mocy OZE powyżej 6,5 kWp. |

- Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług i robót budowlanych. Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób lub wyłącznie w celu doszczegółowienia właściwego zastosowania materiału lub urządzenia, Zamawiający wskazał przykładowe produkty, podając jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy PZP, do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, tj. w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;

- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

- Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy.

- Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

- Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych należy dołączyć do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów, oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

- Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, że przewiduje zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.