ZAŁĄCZNIK NR 3.2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU MONITORINGU

| Kryterium | Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. Rejestrator | Kompresja obrazu – MPEG 4, h.264. Rejestracja audio – min. 1 kanał synchronicznie z obrazem. Rejestracja kanałów video – 3 kamery megapixelowe (IP) monitorujące wnętrze, zamontowane w przestrzeni nadokiennej + 1 kamera megapixelowa (IP) obserwująca pole przed autobusem + 1 kamera analogowa megapixelowa (IP) tylna + 2 kamery zewnętrzne megapixelowe (IP) obserwujące: 1 kamera – drzwi II, 2 kamera – drzwi III Obrazy ze wszystkich kamer podlegają rejestracji. Prędkość zapisu obrazu – min. 15 klatek/s/kanał; Rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 2688x150 pikseli/kanał (przy prędkości rejestracji jw.); Rejestracja na nośniku wymiennym, wyjmowanym, umożliwiającym zapis materiału min. 250 godzinnego ze wszystkich kamer wg ww. parametrów, dopuszcza się nośnik wymienny typu dysk twardy 2,5” SSD (z możliwością stosowania HDD) o pojemności sumarycznej min. 10 TB. Przeszukiwanie zarejestrowanego materiału na podstawie daty i czasu. Rejestrator z możliwością przedstawienia obrazu z kamer na kolorowym monitorze LCD w kilku trybach: - tryb pracy normalnej – ekran monitora podzielony na cztery obrazy, z widokiem z kamer wewnętrznych autobusu, jest to tryb załączany po uruchomieniu systemu monitoringu; - tryb wyboru kamer – możliwość wyboru przez kierowcę, za pomocą ekranu dotykowego, obrazu z każdej kamery w trybie pełnego ekranu. Wybór widoku z kamery cofania, obserwujących od zewnątrz drzwi (każda z osobno) oraz obserwującej pole przed autobusem za pomocą odpowiednich, opisanych przycisków widocznych na ekranie LCD. Ponowne przyciśnięcie ekranu musi spowodować powrót do trybu pracy normalnej. 9. Na monitorze podczas pracy rejestratora musi być wyświetlana (oprócz daty i godziny) jednoznaczna informacja, że materiał video jest rejestrowany na nośniku danych. 10. Sygnalizacja stanów awaryjnych systemu monitoringu: - brak co najmniej jednego sygnału video – optycznie, powtarzającym się komunikatem na ekranie dotykowym LCD; - awaria dysków lub jednego z nich – optycznie, powtarzającym się komunikatem na ekranie dotykowym LCD. W przypadku uszkodzenia się jednego z dysków materiał musi być nagrywany na dysku sprawnym; 11. W rejestrowanym materiale musi być zawarta informacja o dacie, godzinie, numerze linii, numerze kursu, brygady oraz naw przystanków z wykorzystaniem danych z magistrali danych autokomputera PEKA-ITS oraz nr boczny autobusu i zapis prędkości pojazdu. 12. Standardowe przyłącze Ethernetowe dla sygnału video; 13. Zabezpieczenie przed ingerencją w zarejestrowany materiał – „znak wodny”; 14. Uruchomienie rejestracji musi nastąpić po uruchomieniu się systemu operacyjnego, a podtrzymanie rejestracji musi trwać min. 30 minut po wyłączeniu zapłonu, 15. Rejestrator wraz z ew. dodatkowymi urządzeniami musi być umieszczony w kabinie kierowcy, w schowku zamykanym na klucz typu „patent”. 16. Rejestrator wraz z układem typu UPS, który umożliwi podtrzymanie pracy rejestratora mobilnego (wraz z osprzętem – w tym kamerty, mikrofon) przez min 10 minut i bezpieczne zamknięcie systemu rejestratora, w sytuacjach awaryjnych występujących: - na skutek jednoczesnego zaniku głównego zasilania oraz zasilania po załączonym zapłonie, - na skutek zaniku głównego zasilania w okresie, kiedy systemu monitoringu jest w fazie „podtrzymania” po wyłączeniu zapłonu. |
| 2. Kamery | Kamery IP monitorujące wnętrze autobusu: Przetwornik – kolorowy; Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli; Czułość nie gorsza niż 0,5 lx przy F=2,8; Kąt widzenia obiektywu min. 105° (z możliwością wymiany), Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 110 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 59 mm; demontaż klosza i pierścienia zewnętrznego niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych. Kamera IP obserwująca pole przed autobusem z promieniem podczerwieni IR: 1. Przetwornik – kolorowy; 2. Rozdzielczość min. 2688 x 1520 pikseli; 3. Czułość nie gorsza niż 0,15 lx COLOR, 0,0 lx B/W IR ON, 4. Kąt widzenia obiektywu min. 105° (z możliwością wymiany), 5. Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; 6. Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 110 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 59 mm; demontaż klosza i pierścienia zewnętrznego niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych. Kamera analogowa cofania: Przetwornik – kolorowy; Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli; Czułość nie gorsza niż 0,08 lx przy F=1,5; Kąt widzenia obiektywu min. 105° (z możliwością wymiany); Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 110 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 59 mm; demontaż klosza i pierścienia zewnętrznego niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych. Kamera IP z promiennikiem podczerwieni (zewnętrzna, umieszczana na ścianie pojazdu) obserwująca zewnętrzne otoczenie drzwi pojazdu: 1. Przetwornik – kolorowy; 2. Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli; 3. Czułość nie gorsza niż 0,01 lx przy F=1,2; 4. Kąt widzenia obiektywu min. 90°; 5. Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; 6. Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 165 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm; demontaż klosza i pierścienia zewnętrznego niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie obudowy kamer zewnętrznych w kolorze czarnym. |
| 3. Mikrofony | Mikrofon przystosowany do współpracy z oferowanym rejestratorem i parametrach: Pasmo: (0,2 – 10) kHz; Wzmocnienie sygnału regulowane |
| 4. Monitor | Kolorowy o przekątnej minimum 8” i obrazie 4:3 lub 16:9 przystosowany do współpracy z oferowanym rejestratorem |
| 5. Wymagania dodatkowe | Wszystkie urządzenia muszą być przystosowane do eksploatacji w autobusach, spełniając wymagania w zakresie odporności na drgania, przepięcia, wahania temperatury, wahania napięć zasilających; Wraz z dostawą pierwszych autobusów Wykonawca musi dostarczyć: - (jeżeli oferowany typ systemu monitoringu nie jest eksploatowany przez Zamawiającego) zestaw (przystawka/adaptor) wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczoną w czasie licencją dedykowane do przeglądania, analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału na komputerze PC po złączu USB 3.0/Ethernet. Wykonawca dostarczy dedykowaną aplikację, jeżeli system wymaga konfiguracji z jej wykorzystaniem. - sześć dysków twardych 2,5”SSD o min. Pojemności dysków zainstalowanych w rejestratorze wraz z niezbędnymi obudowami/kartridżami dedykowane do oferowanego rejestratora, - instrukcje obsługi rejestratora i programu w języku polskim. Minimalny zakres wartości granicznych temperatury pracy urządzeń: (-10 do +40°C) Minimalny zakres wartości granicznych napięcia zasilania: 9 – 36 DC; Wykonawca dostarczy oryginały kart katalogowych urządzeń systemu oraz ich tłumaczenia; Wykonawca zapewnia możliwość napraw i dostępu do nowych wersji dostarczonego oprogramowania przez min. 36 miesięcy po upływie okresu gwarancyjnego. |

Montaż kamer:

K1 – do poziomej części obudowy przestrzeni tablicy przedniej, w połowie szerokości prawej szyby przed kierowcą

K2, K3, K4 – w/na pokrywach bocznych, techniczno-obsługowych lub w płytach sufitowych, K2 z ominięciem lusterek itp.

K5 (R) – wewnątrz pojazdu, za tylnym oknem, do jego górnej, poziomej części obudowy, zabudowana osłonę eliminująca odbicia wnętrza pojazdu w wycinku tylnego okna będącego w polu obserwacji kamery.

Kz1 (zewnętrzna) – do górnej części ściany bocznej, przed II drzwiami

Kz2 (zewnętrzna) – do górnej części ściany bocznej, przed III drzwiami.

Lokalizacja miejsc montażu kamer w autobusie

Montaż pozostałych elementów:

- monitor: nad stanowiskiem pracy kierowcy z lewej strony kabiny – ostateczne miejsce do ustalenia z Zamawiającym

- mikrofon: na stałej części kabiny, obok wewnętrznej tablicy informacyjnej,

- rejestrator: w lewym schowku nad kierowcą, zamykanym na klucz typu „patent”

UWAGA: przed rozpoczęciem montażu powiadomić Zamawiającego celem ostatecznego ustalenia lokalizacji urządzeń