# załącznik nr 8 do SWZ

# Załącznik nr 8 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 18 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   kozetka lekarska szt. 18

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Kozetka lekarska | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja metalowa z rury | Tak |  |
| 5 |  | Konstrukcja pokryta farbą proszkową. | Tak |  |
| 6 |  | Kolor stelaża biały | Tak |  |
| 7 |  | Kozetka powinna posiadać zarówno blat jak i podgłówek tapicerowany. | Tak |  |
| 8 |  | Leże tapicerowane bezszwowo gąbkom i materiałem typu skay | Tak |  |
| 9 |  | Kozetka wyposażona w wieszak na podkład medyczny | Tak |  |
| 10 |  | Możliwość poziomowania kozetki | Tak |  |
| 11 |  | Wysokość: 510 – 520 mm | Tak |  |
| 12 |  | Szerokość całkowita: 560 – 570 mm | Tak |  |
| 13 |  | Długość całkowita: 1880 – 1900 mm | Tak |  |
| 14 |  | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni | Tak |  |
| 15 |  | Dopuszczalne obciążenie robocze 150 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy