Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/umowy –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu” – poprzez zakup schodołazu – współfinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

| Ogólne wiadomości dotyczące miejsca użytkowania urządzenia |
| --- |
| Zastosowanie urządzenia | Wewnątrz, zewnątrz budynku |
| Obsługiwany zasięg | Wejście zewnętrzne -Parter - I piętro - II piętro (oraz trasa powrotna) – (wg załączonej dokumentacji fotograficznej) |
| Charakterystyka klatki schodowej | Wysokość stopni ( wg załączonej dokumentacji fotograficznej) Głębokość stopni –ok. 31 cm Szerokość klatki ( światło przejścia) – 112 cm Schody z płytek Schody drewniane ( wewnętrzne) |
| Parametry urządzenia |
| Ogólny opis urządzenia | Fabrycznie nowe urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich różnego typu (ręczne, z napędem elektrycznym itp). Waga urządzenia do 50 kg. Udźwig: min. 130 kg Przestrzeń manewrowa: ok.97x97 cm Kierunek biegu – przód, tył. Gwarancja – min. 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Napęd | Silnik elektryczny (akumulatorowy) gąsienice wykonane z gumy zapewniające przyczepność, niepozostawiające śladów na powierzchni,. |
| Zasilanie | 12V - 24 V przy pomocy akumulatora/ów ładowarka elektroniczna zasilana bezpośrednio z sieci 220-230 V. Urządzenie winno być wyposażane w diodę informującą o stanie naładowania akumulatorów. |
| Prędkość | Wartości minimalne w górę, w dół – 4,5-5 m/min |
| Sterowanie | Panel sterowania umieszczony na kolumnie sterowniczej, Przyciski do sterowania umieszczone na panelu sterowania w zasięgu ręki. Obsługa urządzenia przez 1 osobę. |
| Zabezpieczenia | Kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym pozwalajcie zatrzymać urządzenie w przypadku zagrożenia. Wskaźnik kąta nachylenia schodów Awaryjny przycisk STOP Mocowanie wózków do urządzenia za pomocą zapięć, uchwytów lub innych elementów mocujących. |
| Certyfikaty | Schodołaz stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać znak bezpieczeństwa CE . |

1. Do odbioru końcowego Zamawiający będzie wymagał stosownych atestów i certyfikatów, które dopuszczają schodołaz do użytku.

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy Schodołaz wraz z niezbędnym osprzętem, wolny od wad oraz wykonać jazdę testową obejmującą zasięg obsługi wskazany w przedmiocie zamówienia. Przekazać osobie wskazanej przez Zamawiającego instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim oraz przeszkolić pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia oraz sporządzić protokół z przedmiotowego szkolenia.

3. Dostawa zakupionego schodołazu musi nastąpić do miejsca przeznaczenia, tj.: Zespół Szkół Nr 1, pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

*Termin realizacji : do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

*Gwarancja 24 m-ce od daty odbioru końcowego.

*Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w przedmiocie zamówienia (w tym szczególnie zasięgu obsługi) które będą podstawą do pozytywnego odbioru urządzenia.