GPiK-ZP.271.39.2023	                                                                                   Złotów, 19 lipca 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 19 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Dzień dobry, w nawiązaniu do postepowania pn.: "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE ZŁOTÓW (OŚWIETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE)" oraz uwzględniając udzielone już odpowiedzi, proszę o odpowiedź na poniższe pytania: Pytanie 1 W odpowiedziach z dn. 14.07 „Odp. na zapytania z 10.07.2023 r. – III” Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 4 wskazuje: „Ad. 4. W załączniku nr 2 w kolumnie P „rodzaj słupa” należy wyfiltrować „ozdobny” i na tych słupach przewiduje się montaż opraw stylizowanych.

Reszta opraw typu kula jako oprawa parkowa standardowa.” Zwracamy uwagę, że wśród reszty opraw typu kula, dla których Zamawiający przewidział oprawy parkowe standardowe (DISANO – LOTO) znajdują się także oprawy „kula w dół” które są zwieszane, a oprawa LOTO nie ma możliwości zawieszenia, producent przewiduje jedynie montaż nasadzany na słup. Ponadto, w pozostałych oprawach oprócz opraw typu kula znajdują się również oprawy OCP, które także są parkowe, a o których Zamawiający nie wspomniał w odpowiedzi. Czy zatem Zamawiającemu chodzi o to aby rodzaje opraw parkowych przypisać następująco do nazw opraw z tabeli inwentaryzacyjnej?: - tam, gdzie w kolumnie P „rodzaj słupa” istnieje słup „ozdobny” – Wykonawca powinien zaproponować oprawę stylizowane parkową DISANO-LUCERNA – w ilości: 60szt - tam, gdzie w kolumnie H „typ oprawy” istnieje oprawa „kula” oraz „OCP” (która nie jest na słupie ozdobnym) – Wykonawca powinien zaproponować oprawę standardową DISANO-LOTO – w ilości:

57szt - tam gdzie w kolumnie H „typ oprawy” istnieje oprawa „kula w dół” (która nie jest na słupie ozdobnym) – Wykonawca powinien zastosować oprawę stylizowaną DISANO-LUCERNA – w ilości: 236szt

Zatem Zamawiający przewiduje wymianę opraw parkowych w łącznej ilości 353szt (Disano Lucerna i Disano Loto) z podziałem jak powyżej? Powyższa informacja odnosząca się do ilości opraw parkowych danego rodzaju oraz miejsc ich zainstalowania jest niezbędna Wykonawcom do sporządzenia obliczeń fotometrycznych, w których wykażą zgodność z normą oświetleniową i które będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego. Informacje te są również potrzebne do prawidłowego skalkulowania oferty do zamówienia. Pytanie 2 W odpowiedziach na pytania Wykonawców z dn. 14.07 „Odp. na zapytania z 10.07.2023 r. – V” Zamawiający wskazuje ogólne ilości opraw: „Oprawy drogowe – 435 szt. Przejście dla pieszych – 8 szt. optyka prawostronna Parkowa wisząca – 311 szt. Parkowa stojąca – 3 szt. Parkowa wisząca ozdobna – 60 szt. (…)” Wskazujemy że powyższe ilości są podane błędnie w stosunku do tabeli  inwentaryzacyjnej udostępnionej przez Zamawiającego. W przypadku opraw parkowych – ilości z tabeli przedstawiają się następująco: - opraw wiszących jest 296szt (są to 60szt opraw na słupach ozdobnych i 236szt opraw na pozostałych słupach) – filtr „kula w dół” w kolumnie H „typ oprawy” – opraw nasadzanych (stojących) jest 57szt – filtr „kula” oraz „OCP” w kolumnie H Prosimy o PONOWNE jednoznaczne wskazanie ilości opraw danego rodzaju: ulicznych, parkowych, naświetlaczy, doziemnych etc i wskazanie dla nich nazw istniejących opraw w kolumnie H „typ oprawy” np. „SGS”, „OCP”, „Opalo”, etc – tak aby w sposób jednoznaczny Wykonawcy mogli zastosować oprawy danego rodzaju w prawidłowych lokalizacjach oraz skalkulować właściwą ofertę porównywalną z ofertami innych Wykonawców. W przypadku pozostawienia przez Zamawiającego błędnego wykazu ilościowego opraw oraz miejsca ich zainstalowania – Wykonawcy mogą w sposób uznaniowy i błędny skalkulować cenę oferty oraz wykonać błędne obliczenia fotometryczne.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1 Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Tym samym zamawiający nie wymaga zastosowania dokładnie tych i tylko tych opraw które wskazano w SWZ.

W załączniku nr Załącznik nr 2 do umowy – Inwentaryzacja geoinformatyczna warstwa tematyczna LATARNIE.xlsx zamawiający błędnie wskazał 4 szt lamp typu parkowego sodowego OCP (nr 179, 1480, 1481, 1482). tym samym Zamawiający zmniejsza zakres o 4 szt opraw.

Tak, Zamawiający przypisuje rodzaje opraw parkowych następująco do nazw opraw z tabeli inwentaryzacyjnej:

- tam, gdzie w kolumnie P „rodzaj słupa” istnieje słup „ozdobny” – Wykonawca powinien zaproponować oprawę stylizowaną parkową – w ilości: 60szt

- tam, gdzie w kolumnie H „typ oprawy” istnieje oprawa „kula” – Wykonawca powinien zaproponować oprawę standardową parkową – w ilości: 49 szt

- tam gdzie w kolumnie H „typ oprawy” istnieje oprawa „kula w dół” (która nie jest na słupie ozdobnym) – Wykonawca powinien zastosować oprawę nie stylizowaną – w ilości: 236 szt

Ad. 2.

W odpowiedzi napytanie zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do umowy – Inwentaryzacja geoinformatyczna warstwa tematyczna LATARNIE.xlsx. Załącznik okresla ilości, typy i cechy przedmiotu zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22