Zamówienie GK.

WARUNKI TECHNICZNE (WT)

Modernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej

na terenie powiatu zgierskiego

w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
do obowiązujących przepisów prawa  - etap I

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

1. Cel pracy

Przeprowadzenie modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu zgierskiego - etap I wykonuje się w celu przygotowania dokumentacji do realizacji projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).

2. Przedmiot pracy

Modernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu zgierskiego  - etap I polega na wykonaniu następujących prac:

- przegląd i inwentaryzacja istniejących punktów podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej,

- opracowanie projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej,

- opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac,

- aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).

3. Obszar opracowania

Modernizację należy wykonać dla obszaru powiatu zgierskiego.  Obszar opracowania wynosi 85518 ha. Rozciągłość południkowa powiatu to około 29 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa to około 50 km. Powiat graniczy z powiatami: pabianickim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, brzezińskim, łódzkim wschodnim i  miastem Łódź. Obszar powiatu zawiera 68 % gruntów rolnych,  20 %  gruntów leśnych i  11 % gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, pozostałe 1 % to tereny różne,  grunty pod wodami i użytki ekologiczne.

4. Istniejąca materiały geodezyjne i kartograficzne

Według dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie powiatu zgierskiego znajduje się 1002 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej klasy  III i IV sklasyfikowanych według  nieobowiązującej Instrukcji Technicznej G-2:

— III klasa — 937 szt.

— IV klasa — 65 szt.

W odniesieniu do podstawowej osnowy wysokościowej baza ta obejmuje 116 punktów klasy I i 170 punktów klasy II  również sklasyfikowane według nieobowiązującej Instrukcji Technicznej G-2.

Dane dotyczące punktów podstawowej osnowy wysokościowej wymagają weryfikacji i uporządkowania. Na podstawie informacji przekazanych z Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na terenie Powiatu Zgierskiego posadowione są   154 punkty podstawowej osnowy wysokościowej, zgrupowane w 24 liniach niwelacyjnych.

Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych prowadzona jest w programie TurboEwid.

Wizualizacja  punktów BDSOG odbywa się w programie TurboEwid na mapie zasadniczej prowadzonej w układzie współrzędnych płaskich PL-2000 strefa 6 i układzie wysokościowym Kronsztad 60.

Opisy topograficzne reperów zawarte w BDSOG aktualizowane były w latach:

1993-1995         - 40%

2000-2001         - 13 %

2017                    - 23 %

Brak informacji - 24 %

Ujawnione dane w bazie osnów to: numer punktu, klasa, oznaczenie głowicy, typ, wysokość w układzie Kronsztad 60 i Kronsztad 86.   93 punkty kl.  III i 6 punktów kl. IV nie posiadają wysokości w układzie Kronsztad 86.

W roku 2017 dokonano częściowego przeglądu i inwentaryzacji 351 punktów osnowy wysokościowej klasy III położonych na terenach  gmin wiejskich powiatu (gmin: Aleksandrów, Głowno, Ozorków, Stryków, Parzęczew, Zgierz).  Efektem prac było wykonanie wywiadu terenowego, nadanie punktom współrzędnych X, Y (PL-2000/6), wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz aktualizacji  opisów topograficznych. Na podstawie opisanej pracy włączonej do zasobu pod nr P.1020.2017.5330  finalnie dokonano aktualizacji  BDSOG.

Położenie  reperów przedstawione jest na  mapach  przeglądowych osnów w skali 1:10 000 w kroju sekcyjnym (26 sztuk) i  arkuszowym  (62 sztuki). Mapy dostępne są w postaci analogowej  i formacie cyfrowym PDF.

Zamawiający nie posiada pełnej informacji o ilości zniszczonych punktów.

W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym  znajdują się również  operaty pomiaru niwelacji technicznej z wczesnych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

PODGIK w Zgierzu nie dysponuje innymi  poza wyżej wymienionymi  materiałami  archiwalnymi dotyczącymi wysokościowej   osnowy geodezyjnej.  Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji z  pomiaru linii niwelacyjnych wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wymagane jest przeanalizowanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej osnów wysokościowych powiatów sąsiednich oraz pozyskanie informacji z GUGiK.

5. Przepisy prawne, instrukcje, normy i inne dokumenty służące jako podstawa wykonania prac

a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2052 z późn. zm.),

b) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352) [dalej rozporządzenie w sprawie osnów],

c) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429)  [dalej rozporządzenie w sprawie standaedów].

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247),

e) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013 poz.1183),

f) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. 2020 poz. 1316),

g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357)  [dalej rozporządzenie w sprawie ochrony znaków],

Pomocniczo, jeśli nie są sprzeczne z ww. przepisami, należy stosować następujące wytyczne i instrukcje techniczne:

a) G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

b) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów,

c) G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa - projektowanie, pomiar i opracowanie wyników,

d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Rozpoczęcie prac

Wykonawca pracy zobowiązany jest do:

—ustanowienia kierownika prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej posiadającym uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 3 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne,

— opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi warunkami,

— założenia i bieżącego prowadzenia dziennika robót.

Wykonawca prowadzi dziennik robót, w którym odnotowywane są w szczególności pobrane materiały

i wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym, a także inne istotne dla wykonywanego zlecenia uwagi. Wszystkie ustalenia z Zamawiającym w trakcie trwania opracowania dokonywane są w formie wpisu do dziennika robót. Wykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację dziennika robót. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba (inspektor nadzoru) jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy niniejsze warunki nie obejmą wszystkich kwestii technicznych, Wykonawca kieruje się przepisami prawa i zaleceniami Zamawiającego, co musi znaleźć potwierdzenie w dzienniku robót. Wyklucza się stosowanie rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym. Wszelkie opłaty wynikające z realizacji zadania ponosi Wykonawca prac.

2. Przegląd i inwentaryzacja istniejących punktów podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej.

2.1. Wykonawca  przeprowadza wywiad terenowy określając dla wszystkich punktów, dla których 	dane zostały udostępnione z PZGiK (w tym podstawowej osnowy wysokościowej) stan stabilizacji 	punktów osnowy  wysokościowej (dopuszczalne atrybuty: „istniejący, uszkodzony, zniszczony”).
 	2.2. Inwentaryzacji podlegają znaki odszukane na budynkach i budowlach (mosty, wiadukty itp.)

i dotychczas nieprzyjęte do PZGiK, posiadające sposób stabilizacji odpowiadający wymogom

szczegółowej osnowy wysokościowej. Inwentaryzacja takich punktów obejmuje czynności

wymienione w pkt 2.5 – pkt 2.8 niniejszych warunków technicznych.
	2.3. Atrybut „uszkodzony” należy nadać tylko tym punktom, dla których po wdrożeniu czynności
	naprawczych istnieje możliwość wykorzystywania uszkodzonych znaków do wykonywania
	pomiarów wysokościowych przy użyciu co najmniej 2-m łaty (repery pod ociepleniem należy
	uznać za zniszczone). Znaki naziemne, przechylone lub przewrócone należy ustawić we właściwej 	pozycji i do momentu określenia właściwej wysokości, pozostawić je z informacją „zniszczony". 
	2.4. W przypadku nie odnalezienia znaku określić prawdopodobną przyczynę jego braku.
	2.5. Istniejące znaki należy oczyścić i  zabezpieczyć farbą antykorozyjną (żeliwne).
	2.6. Dla każdego punktu osnowy wysokościowej, o których mowa w pkt 2.1 i pkt 2.2 niniejszych
	warunków technicznych należy wykonać co najmniej  dwa cyfrowe zdjęcia: jedno – znaku lub miejsca 	po znaku, drugie – szerszej perspektywy, pozwalającej na jednoznaczną identyfikację położenia tego
	znaku. W pliku metadanych każdego zdjęcia muszą znaleźć się współrzędne geograficzne
	(geotagi).
	2.7. W celu ujednolicenia standardu i formatu opisu należy dla wszystkich punktów sporządzić 	nowe opisy topograficzne w formacie  wektorowym (np.: pliki DXF) przekształcone następnie do 	formatu  JPG. Wzór opisu topograficznego stanowi Załącznik nr 1 do Wytycznych. Nowe opisy to	pograficzne punktów należy wykonać zgodnie z zasadami

określonymi w rozdziale 9 pkt 8-13 załącznika nr 1 do rozporządzenia  w sprawie osnów.
	2.8. Współrzędne X, Y należy określić w układzie 2000/6 z dokładnością właściwą 	dla I grupy

szczegółów terenowych w rozumieniu § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie standardów.

Dopuszczalne jest  wykorzystanie technik  kinematycznych GNSS.
	2.9. Na opisie podać współrzędną H wraz z określeniem układu wysokości („Kronsztad 60”
	lub „Kronsztad 86” ).
	2.10. Dla każdej sekcji 1:10 000 w układzie 2000 sporządzić mapę przeglądową, zaznaczając:
		- kolorem zielonym - znaki istniejące
		- kolorem pomarańczowym – znaki uszkodzone,
		- kolorem czerwonym – znaki zniszczone,
		- kolorem fioletowym – znaki o których nie było dotychczas informacji w zasobie.
	
	2.11. Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w szczegółowym arkuszu inwentaryzacyjnym,

z uwzględnieniem  punktów istniejących, uszkodzonych, dotychczas nieujawnionych w PZGiK,

oraz zniszczonych.  Arkusz inwentaryzacyjny zawiera:
			- dotychczasowy numer punktu,
			- nowy numer punktu (według numeracji uzgodnionej z Zamawiającym i sąsiednimi
			powiatami),

- klasę osnowy

- rok stabilizacji

- typ znaku

- cechę głowicy

- stan technicznych

- przydatność do adaptacji,

- informację o konserwacji
			- nazwę i identyfikator obrębu ewidencyjnego,
			- numer działki,
			- aktualne dane adresowe (o ile istnieją),
			- nowe współrzędne X, Y,
			- istniejące w bazie współrzędne H wraz określeniem układu wysokości („Kronsztad 			60” lub „Kronsztad 86”).

- nazwisko właściciela lub władającego działki [budynku]

- możliwość umieszczenia łaty co najmniej 2 m,

-uwagi.

2.12. Numery punktów na mapie przeglądowej i na arkuszu inwentaryzacyjnym punktów osnowy 	wysokościowej muszą być jednoznacznie identyfikowalne (dla danego punktu ten sam numer na

mapie przeglądowej i na arkuszu).
	2.13. Na mapach przeglądowych oraz na arkuszu inwentaryzacyjnym punkty
	przedstawić w rozbiciu na punkty osnowy podstawowej i punkty osnowy szczegółowej.

3. Sporządzenie projektu technicznego

3.1. Po analizie materiałów archiwalnych (również powiatów sąsiednich) oraz przeprowadzonej 	inwentaryzacji i dokonanym wywiadzie terenowym mającym na celu ustalenie

najkorzystniejszych pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji nowych punktów,

Wykonawca 	przedstawi 	wnioski w postaci pisemnych „Założeń technicznych do projektu

modernizacji	wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej", które należy wykorzystać

w dalszym procesie opracowywania projektu modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy 	geodezyjnej.

3.2. Wykonawca  sporządza projekt zgodnie z zasadami zapisanymi w szczególności w

rozdziale 7 do 	 rozporządzenia w sprawie osnów,  włączając do projektu istniejące i uszkodzone

(w rozumieniu niniejszych warunków) punkty osnów wysokościowych, wykazane w dokumentacji 	PZGiK oraz znaki odszukane na budynkach i 	budowlach (mosty, wiadukty) a dotychczas nieprzyjęte 	do zasobu, posiadające sposób stabilizacji odpowiadający wymogom szczegółowej osnowy

wysokościowej.
	3.3.  Stopień zagęszczenia punktów zgodnie z rozporządzeniem  w sprawie osnów  powinien być 	zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach

zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycję, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy 	czym 	przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu

terenów, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 	gminy. Projekt techniczny modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej należy 	opracować wykorzystując w maksymalnym stopniu istniejące repery.

3.4.  Adaptowane znaki powinny spełniać warunki podane rozporządzeniu w sprawie osnów. 	Nowe punkty osnowy należy zaprojektować w łatwo dostępnym miejscu, do tego celu należy 	przede wszystkim wykorzystać budynki użyteczności publicznej, ze względów

ekonomicznych należy unikać znaków ziemnych z wykluczeniem pkt 3.8.

3.5. Każdy punkt osnowy wysokościowej należy zanumerować zgodnie z zasadami zawartymi w 	rozdziale 9 załącznika nr 1 do  rozporządzenia w sprawie osnów. 
	3.6. Przy ustalaniu lokalizacji projektowanych punktów osnowy Wykonawca wybiera miejsca
	nienarażone na zniszczenie (np. ocieplenie budynku) i dogodne do pomiaru (ogólnodostępne,
	z wykluczeniem obiektów o charakterze zabytkowym) biorąc pod uwagę aspekty techniczne
	i ekonomiczne wybranych lokalizacji (lokalizacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów
	wysokościowych przy użyciu co najmniej 2-m łaty). 
	3.7. Lokalizacja znaków ściennych jest dopuszczalna tylko na budynkach i budowlach,

których fundamenty sięgają poniżej poziomu przemarzania gruntu.

3.8.  W celu zapewnienia możliwości kalibracji pomiaru GNSS dodatkowo należy zaprojektować 	punkty pomocnicze będące punktami bliskimi znaków wysokościowej osnowy geodezyjnej w taki 	sposób, aby spełniały kryteria ustanowione w § 9  rozporządzenia  w sprawie standardów.

Wymóg będzie spełniony jeśli na obszarze powiatu zgierskiego znajdzie się co najmniej 35

punktów będących reperami ziemnymi lub punktami pomocniczymi  umożliwiającymi

bezpośrednie wykonanie na nich pomiarów satelitarnych – rozłożonych równomiernie i we

wzajemnej  odległości pozwalającej na  pomiar kontrolny wysokościowy technikami

kinematycznymi GNSS w każdym miejscu powiatu.

3.9. Wykonawca zawiadamia pisemnie właściciela, wieczystego użytkownika lub inne podmioty, o 	których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o
	projektowanym umieszczeniu znaku wysokościowej osnowy geodezyjnej na nieruchomości.
	W przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej za właściciela/wieczystego użytkownika 	uważa 	się oboje małżonków (zawiadomić należy oboje małżonków). W przypadku

współwłasności ułamkowej za właściciela/wieczystego użytkownika uważa się każdego ze

współwłaścicieli (zawiadomić należy każdego ze współwłaścicieli). Zawiadomienie o umieszczeniu 	znaku na nieruchomości sporządza się dla każdej osoby w dwóch egzemplarzach: jednym – dla tej 	osoby, drugim – dla Starosty Zgierskiego. Podpis każdej z osób, o których mowa jest

powyżej, ma być czytelny.  W przypadku złożenia parafy, obok tejże Wykonawca umieszcza

informację o imieniu i nazwisku osoby, która złożyła parafę.
	Zawiadomienie dotyczy również tych znaków, które uprzednio na nieruchomości istniały,
	zostały zniszczone, a znajdą się w projekcie. Jeśli lokalizacja znaku została zaprojektowana w
	pasie drogowym dróg publicznych – zawiadomienie musi zostać doręczone właściwemu
	zarządcy drogi.

Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych.
	O ile Wykonawca zamierza korzystać z doręczeń listownych, każde zawiadomienie musi być
	doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wykonawca winien wziąć pod uwagę czas

niezbędny na doręczanie zawiadomień i rozpocząć czynności doręczania na tyle wcześnie, aby na

zakończenie pracy móc skompletować wszystkie potwierdzenia doręczeń.
	3.10. W skład dokumentacji projektowej wchodzą m.in.:
		3.10.1.  Opis projektu zawierający w szczególności:
			- dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- faktyczną długość linii i odcinków niwelacyjnych [terenowa trasa przejścia],
			- punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do
			pomiaru,

- sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,
			- uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do założeń technicznych,
			- proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które
			odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych,
		3.10.2. Mapa/mapy projektu technicznego, opracowana w odpowiednio dobranej

(zapewniającej dobrą czytelność) skali, z nałożonym podziałem na sekcje  mapy 1:10 000 w 		układzie 2000/6 na której/ych zaznaczone zostaną:
			- kolorem czarnym - punkty nawiązań,
			- kolorem niebieskim - punkty istniejące i uszkodzone (w rozumieniu niniejszych
			warunków) oraz znaki odszukane na budynkach i budowlach (mosty, wiadukty)
			a dotychczas nieprzyjęte do zasobu, posiadające sposób stabilizacji odpowiadający
			wymogom szczegółowej osnowy wysokościowej,
			- kolorem czerwonym - punkty projektowane.
		3.10.3. Wykazy  punktów szczegółowej osnowy wysokościowej dla każdej

sekcji 1:10 000 w układzie 2000/6 o najmniej o treści określonej w punkcie 2.11.

3.11. Numery punktów na mapie przeglądowej i na wykazie punktów osnowy wysokościowej muszą
	 być jednoznacznie identyfikowalne (dla danego punktu ten sam numer na mapie przeglądowej
	 i na wykazie).

3.12. Projekt techniczny osnowy (2 egz.) dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę podlega 	zatwierdzeniu przez Starostę zgierskiego po odbiorze całości prac, o którym mowa w pkt 7.

4. Kompletowanie dokumentacji wynikowej

Geodezyjna dokumentacja techniczna z wykonanych prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych,  a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym: sprawozdanie techniczne, projekt techniczny osnowy oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej. Dokumenty wykonane w formie analogowej należy dodatkowo przetworzyć do postaci plików  PDF, których jakość nie może być gorsza od oryginałów.

4.1. Wykonawca kompletuje dokumentację w dwóch częściach:

część I – Przegląd istniejącej osnowy wysokościowej (podstawowej i szczegółowej)

część II - Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej.
	4.2. W zakresie części I Wykonawca przekazuje  pełną dokumentację techniczną

przeglądu istniejącej osnowy wysokościowej.
	Przedmiotowa dokumentacja musi zawierać co najmniej:

4.2.1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dziennika robót,

4.2.2. sprawozdanie techniczne z przeglądu zawierające szczegółowy opis wykonanych prac 		z uwzględnieniem m.in. terminów wykonania prac oraz zestawienia wykonanych prac,

4.2.3. polowe zaktualizowane  opisy topograficzne dla punktów o atrybutach

„istniejący” lub  „uszkodzony” oraz znaków odszukanych na budynkach i budowlach (mosty, 		wiadukty itp.) 	i dotychczas nieprzyjętych do zasobu, posiadających sposób stabilizacji odpo		wiadający wymogom szczegółowej osnowy wysokościowej,

4.2.4. mapy przeglądowe o których mowa w pkt 2.10 niniejszych warunków technicznych,

4.2.5. arkusze inwentaryzacyjne, o których mowa w pkt 2.11 niniejszych

warunków technicznych.

4.2.6. pliki wsadowe przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach 		do  rozporządzenia sprawie osnów,   bazę roboczą w formacie natywnym systemu

TurboEwid,

4.2.7. pliki w formacie wektorowym DXF i JPG nowych opisów topograficznych i  fotografie 			punktów w formacie JPG.
	 4.3.  Wykonawca dokonuje udanej próby importu bazy roboczej do aktualnej bazy danych
	 w siedzibie Zamawiającego na udostępnionym przez PODGiK  stanowisku, pod nadzorem

pracownika Zamawiającego.
	4.4. W zakresie części II Wykonawca wykonuje geodezyjną dokumentację techniczną

Projektu szczegółowej osnowy wysokościowej. Przedmiotowa dokumentacja musi zawierać

co najmniej:
		4.4.1. oryginał dziennika robót,
		4.4.2. sprawozdania techniczne z wykonania projektu zawierające szczegółowy opis
		wykonanych prac z uwzględnieniem m.in. terminów wykonania prac oraz zestawienia
		wykonanych prac, szczegółową analizę  odnalezionej dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej,
		4.4.3. założenia techniczne do projektu szczegółowej osnowy wysokościowej,
		4.4.4. mapę projektu technicznego i opis projektu, o których mowa w pkt 3.10.1, 3.10.2

niniejszych warunków technicznych,
		4.4.5. wykazy punktów osnowy wysokościowej, o których mowa w pkt 3.10.3 niniejszych
		warunków technicznych,
		4.4.6. oryginały zawiadomień o projektowanym umieszczeniu znaku osnowy wysokościowej
		na nieruchomości podpisane przez wszystkich właścicieli/wieczystych
		użytkowników/władających właściwymi nieruchomościami lub zwrotne potwierdzenia
		odbioru zawiadomień o projektowanym umieszczeniu znaku osnowy wysokościowej na
		nieruchomości.

5. Kontrola i odbiór

W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu pracy dokona Komisja  powołana do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz odbioru innych usług, których zlecenie wynika z zadań realizowanych w Wydziale Geodezji,  Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Powyższy zapis nie wyklucza uczestnictwa w odbiorze i kontroli przedmiotu zamówienia – wyłonionego na podstawie innego zlecenia inspektora nadzoru (weryfikatora) modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla terenu Powiatu Zgierskiego.

Termin wykonania dokumentacji określa się na 5 listopada 2021 roku.

Podstawą do wyznaczenia terminu zasilenia przez Wykonawcę bazy systemu TurboEwid jest pozytywny wynik kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 4.2 potwierdzony Protokołem odbioru przed zasileniem. Wykonawca dokona zasilenia bazy systemu w sposób niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy starostwa.

Pozytywna ocena zasilenia bazy systemu TurboEwid dokonana w wyznaczonym terminie oraz operat techniczny wykonany zgodnie z pkt 4.5  niniejszych wytycznych stanowić będą podstawę odbioru całości prac (potwierdzony Protokołem odbioru końcowego), przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz  rozliczenia należności za wykonaną pracę.

6. Załączniki

Załącznik 1

6.1. Załącznik numer 1 – Wzór opisu topograficznego w formacie wektorowym i graficznym

6.3. Załącznik numer 2. – Wzór  zawiadomienia o projektowanym umieszczeniu znaku osnowy 	wysokościowej na nieruchomości.

Opracowanie: . J. Bojko dnia  05.01.2021 r