# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.

- Wizja lokalna dokonana , pomiary z natury

- Obowiązujące normy i przepisy

- Literatura naukowo- techniczna dotycząca zakresu opracowania

## Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest  przebudowa łazienki na piętrze  budynku Komisariatu Policji w Kostrzynie.

## Opis zakresu prac.

- Prace budowlane obejmować będą:

- Demontaż wyposażenia węzła sanitarnego na piętrze  oraz wyburzenie ścianki pomiędzy toaletą  a pomieszczeniem natrysku

- Zamurowanie części otworów drzwiowych (wg rysunku)

- Rozkucie otworów drzwiowych istniejących do szerokości 100 cm, wraz z osadzeniem nadproży i montażem nowych drzwi o wymiarach światła ościeży 90/200 cm zgodnie z rysunkiem.

- Wykonanie ścianek działowych w technologii HPL rozdzielających pomieszczenie

- obecnego węzła sanitarnego na WC   oraz pomieszczenie z pisuarem .

- Wykonanie nowych podejść wodno- kanalizacyjnych do nowoprojektowanych elementów, a także do odpływu podłogowego, (zimna i ciepła woda), oraz ogrzewania. Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia sanitarne  miska ustępowa , umywalka pisuar)

- Wykonanie niezbędnych przeróbek wentylacji  wywiewnej z pomieszczeń węzła sanitarnego

  - Wykonanie okładzin ściennych do wysokości 200 cm z płytek ceramicznych – szkliwionych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym o wymiarach 60x30 cm, z fugą szerokości 1,5 mm oraz (podszpachlowanie, malowanie)

  - Wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, , w kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga – max.1,5 mm

- Wymiana / przeróbka instalacji elektrycznej w obrębie modernizowanego pomieszczenia

  - Montaż umywalki w przedsionku – szerokość umywalki min 50 cm, z półpostumentem, na ścianie  baterie z mechanizmem kulowym

  - Montaż wyposażenia kabiny ustępowowej –  kabinie zamontować podajnik papieru toaletowego, a także – mocowaną do ściany – szczotkę toaletową.

  - W przedsionku należy zlokalizować kosz na odpadki – ręczniki papierowe. Nad  umywalką – lustro o wymiarach min. 40x60 cm

  - Montaż (wraz z rozprowadzeniem instalacji) grzejnika typu drabinka

- Ofertę prosimy przygotować z zgodnie z załączonym przedmiarem prac z zachowaniem kolejności pozycji przedmiarowych w formacie  ATH i PDF oraz załączonym rusunkiem.

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia