# Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Standard technologii wykonania grodzenia obejmuje:

  - dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z Nadleśnictwa Stary Sącz do oddziału 322 b,

  - przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek 
i roślinności zielnej,

  - zabezpieczenie części słupka przed zgnilizną poprzez okorowanie i opalenie.

  - rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm).

  - rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu (minimum w dwóch miejscach na odcinku miedzy słupkami)

  - zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych 
w zaciosie do słupka,

  - zwiezienie niewykorzystanych materiałów do Leśnictwa Chełmiec

# Uwagi:

  - słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach.

  - odległość między słupkami wynosi 5 m w (do +/- 0,5 m)

  - rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez zamontowanie skobli, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych.

Umocowanie siatki polega na:

  - zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

  - słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

  - słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia.

Materiały zapewnia:

  - zamawiający – siatka grodzeniowa, słupki iglaste

  - wykonawca - skoble ocynkowane i gwoździe ocynkowane.

Liczba przełazów 2. Przełazy należy wykonać wg załączonego schematu.

Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi 10%

# Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg 
i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia.