OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatów do elektroforezy poziomej dla  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Aparat do elektroforezy poziomej (2 szt.)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| --- | --- |
|  | Minimalne wymiary tacek do wylewania żelu: 20cm x 20cm. |
|  | Minimum dwa grzebienie każdy na minimum 20 próbek, możliwość dokupienia różnego rodzaju grzebieni na inne ilości i objętości próbek. |
|  | Aparat wykonany metodą odlewową z wysoce odpornego plastiku. |
|  | Wyjątkowo trwałe i łatwe do wymiany 99,99% platynowe elektrody. |
|  | Tacki transparentne dla promieni UV. |
|  | System uszczelek do tacek do wylewania żeli umożliwiający wylanie go poza aparatem. |
|  | Minimalna objętość wykorzystywanego buforu: 1200ml, maksymalna objętość: 1500ml |
|  | Kable zasilające zintegrowane z pokrywą aparatu. |
|  | Kable zasilające typu banana jack, pasujące do standardowych zasilaczy umożliwiających przeprowadzenie elektroforezy przy mocy max 300W przy napięciu w minimalnym zakresie od 5 do 250V oraz natężeniu prądu w minimalnym zakresie od 0.01 do 3.0 A |
|  | Aparat bez zasilacza (Zamawiający posiada standardowy zasilacz) |