ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS POSYPYWARKI

Należy potwierdzić poprzez wpisanie „TAK” lub wpisanie parametrów oferowanej posypywarki / opis oferowanego rozwiązania

| WYMAGANIA | OFERTA |
| --- | --- |
| 1 | zbiornik | tworzywo sztuczne |  |
| 2 | pojemność zbiornika | min. 500L (załadowane urządzenie nie może przewyższać ładowności pojazdu) |  |
| 3 | maksymalna masa posypywarki | 220kg |  |
| 4 | napęd | elektryczny z instalacji pojazdu (12V) |  |
| 5 | przenośnik materiału | ślimak |  |
| 6 | szerokość posypu | regulowana w zakresie od min. 1 do 6m (może być większa) |  |
| 7 | wibrator zapobiegający przywieraniu materiału | wymagany |  |
| 8 | światło ostrzegawcze barwy pomarańczowej w technologii LED | wymagany |  |
| 9 | światło robocze doświetlające przestrzeń przy talerzu w technologii LED | wymagane |  |
| 10 | zamykanie przestrzeni ładunkowej w celu ochrony materiału przed warunkami atmosferycznymi | wymagane |  |
| 11 | sterowanie z kabiny | przewodowe lub bezprzewodowe (ładowarka oraz zapasowa bateria lub możliwość pracy na zasilaniu z pojazdu) |  |
| 12 | opcje sterowania | szerokość posypu, ilość materiału, włączenie/wyłączenie |  |
| 13 | szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji posypywarki. | wymagane |  |
| 14 | przeprowadzenie pierwszego montażu na pojeździe u zamawiającego | wymagane |  |
| 15 | karta gwarancyjna | wymagana |  |
| 16 | katalog części zamiennych w języku polskim w formie papierowej | wymagany |  |
| 17 | instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, | wymagana |  |
| 18 | gwarancja | min. 24 m-ce |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy