OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:  Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu dla potrzeb informatyków.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont pomieszczenia nr 1

- wyburzenie ściany (2,64 x 3,17) wraz z wywozem i utylizacją gruzu

-Uzupełnienie tynku po wyburzonej ścianie

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( 6,49 m2 )

- wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie systemowej ( 23,95 m2 )

- dwukrotne szpachlowanie

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

- demontaż podłogi, wykonanie wylewki ( 6,49 m2 )

- położenie płytek lub wykładziny przemysłowej wraz z cokolikiem ( 7,20 m2 )

2. Remont pomieszczenia nr 2

- wyburzenie ściany (3,96 x 3,17)  wraz z wywozem i utylizacją gruzu

- uzupełnienie tynku po wyburzonej ścianie

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( 12,43 m2 )

- wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie systemowej ( 24,08 m2 )

- dwukrotne szpachlowanie

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

- demontaż podłogi, wykonanie wylewki ( 12,43 m2 )

- położenie płytek lub wykładziny przemysłowej wraz z cokolikiem ( 13,20 m2 )

3. Remont pomieszczenia nr 3

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( 7,24 m2 )

- wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie systemowej ( 22,44 m2 )

- dwukrotne szpachlowanie

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

- demontaż podłogi, wykonanie wylewki ( 7,24 m2 )

- położenie płytek lub wykładziny przemysłowej wraz z cokolikiem ( 8,20 m2 )

4. Remont Łazienki

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( 2,06 m2 )

- położenie płytek na ścianach i podłodze wraz z fugowaniem i silikonowaniem ( 16,11 m2 )

- szpachlowanie części ścian łazienki

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

- biały montaż (umywalka, ubikacja)

- demontaż starych i montaż nowych drzwi łazienkowych w okleinie CPL, płyta otworowana (skrzydło 70 lewe)

5. Remont przedpokoju

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( 1,63 m2 )

- wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie systemowej ( 8,50 m2 )

- dwukrotne szpachlowanie

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

- demontaż podłogi, wykonanie wylewki ( 1,97 m2 )

- położenie płytek lub wykładziny przemysłowej wraz z cokolikiem ( 2,07 m2 )

6. Montaż 11 lamp LED w sufitach podwieszanych

7. Instalacja elektryczna (gniazdka nadtynkowe- około 32 szt.), przełączniki 4 szt. wraz z okablowaniem + RG wraz z wyposażeniem

8. Montaż drzwi wejściowych w okleinie cpl, płyta otworowana (skrzydło 90 lewe) wraz z powiekszeniem otworu w murze

9. Wejście do budynku

- wtopienie siatki z włókna szklanego na zaprawie systemowej

- dwukrotne szpachlowanie ścian na gładko ( 34,04 m2 )

- gruntowanie na  biało, akrylowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze

Zakres prac remontowych stanowi załącznik graficzny nr 1

*Całość robót powinna obejmować wszystkie materiały, sprzęty i inne elementy niezbędne do wykonania zadania w całości.

*Termin realizacji: do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy

*Inwestor zaleca, przed złożeniem oferty przeprowadzenia  wizji na terenie planowanych robót.

*Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.