### Znak sprawy: SZP.242.18.2023                                                              Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysów inwestorskich, zwanych dokumentacją, służącą do opisu przedmiotu zamówienia w celu realizacji zadania pn.: „Budowa budynku segregacji odpadów” oraz złożenie kompletnego wniosku we właściwym urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz - w przypadku rozpoczęcia robót - nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na podstawie sporządzonej dokumentacji do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres i forma dokumentacji:

Dokumentację należy wykonać w formie papierowej:

- projekt architektoniczno-budowlany – 2 egz.

- projekt techniczny – 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

oraz  w formie elektronicznej, pliki PDF i dwg na płytce CD/DVD (lub innym nośniku) - 1 egz.

Ilość egzemplarzy wskazana powyżej nie uwzględnia dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

W zakresie zamówienia jest wykonanie badań geotechnicznych, uzyskanie mapy do celów projektowych  oraz wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i opinii.

Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych z opracowywaną dokumentacją.

- Wymagania dokumentacji:

Projekt zostanie opracowany jako wielobranżowy w zakresie technologii, architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Projekty branżowe będą spójne i skoordynowane w celu optymalizacji rozwiązań technologicznych i ich kosztów.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powiązanymi z przedmiotowym zadaniem, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia                           w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Wymienianie w dokumentacji nazw handlowych materiałów i urządzeń konkretnych producentów i dostawców jest niedopuszczalne; w przypadku, gdy nie jest możliwe opisanie materiału lub urządzenia inaczej niż przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przy takim opisie zamieścić słowa “lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy oraz podać istotne cechy użytkowe i jakościowe oraz dopuszczalne tolerancje.

Kosztorys inwestorski należy wykonać wg kolejności technologicznej dla poszczególnych robót w podziale na branże i etapy, zestawione w zbiorczym podsumowaniu kosztów całego zadania, w programie do kosztorysowania NORMA. Ceny jednostkowe i narzuty należy przyjąć jako średnie kwartalne publikowane dla regionu warmińsko-mazurskiego z okresu aktualnego dla sporządzania dokumentacji, nakłady rzeczowe wg KNR, w przypadku braku danych stosować kolejno KNNR, analizę indywidualną.

Przedmiar robót ma być spójny z kosztorysem inwestorskim.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być dostosowane do indywidualnych rozwiązań projektowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie specyfikacji w formie ogólnych publikacji.

- Założenia do projektowania:

Budynek segregacji odpadów powinien być zaprojektowany jako parterowy, w tradycyjnej technologii, ogrodzony, z zagospodarowaniem przyległego terenu, nawiązującym do istniejącego otoczenia i infrastruktury technicznej.

Budynek powinien posiadać pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych                   i niemedycznych, w tym zadaszoną część na kontenery do odpadów komunalnych (odpady zmieszane, szkło, papier, plastik), powinien posiadać pomieszczenia magazynowe                                 i pomocnicze.

W dokumentacji należy opracować i opisać technologię składowania i segregowania odpadów z uwzględnieniem wyposażenia, jak np. zgniatarka do śmieci, chłodziarka do odpadów medycznych, myjka, kontenery, pojemniki, itp.

Poza rozwiązaniami architektonicznymi i konstrukcyjnymi należy opracować wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, takie jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, grzewcza jak również zagospodarowanie terenu wraz                                   z niezbędną infrastrukturą zapewniającą prawidłowe użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, przyłączy, urządzeń, dojazdów i placów.

Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z odpowiednimi rzeczoznawcami zgodnie                            z obowiązującymi przepisami.

- Nadzór autorski:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- uzgadnianie i wprowadzanie do realizacji koniecznych zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego.