Załącznik nr 1a do SWZ

Część I Zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia dla samochodu zaopatrzeniowego (ładowność min. 6 t)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoja ofertą* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz.450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.), rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). |  |
| 1.2 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji dla całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Spełnienie w/w wymagań powinno być potwierdzone dostarczeniem, najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia, aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu, wydanego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) przez CNBOP-PIB. |  |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 poz. 3, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5 | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia 2020 lub 2021. | Podać markę, typ oraz rok produkcji podwozia. |
| 2. | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): 1 (miejska). |  |
| 2.2 | Układ jezdny 4x2, wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego osi napędowej. |  |
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita: powyżej 16000 kg. |  |
| 2.4 | Ładowność pojazdu po zabudowie: min. 6000 kg. |  |
| 2.5 | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający aktualnie obowiązujące normy czystości spalin pozwalające na rejestrację pojazdu (min. Euro 6). Maksymalna moc silnika: min. 240 kW. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  |
| 2.6 | Pojemność zbiornika paliwa: min. 250 dm3. |  |
| 2.7 | Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.8 | Oś tylna z kołami bliźniaczymi. Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe z miejscem do stałego przewożenia i łatwego zdejmowania oraz zakładania przez jedną osobę (bieżnik, jak dla opon kół przednich). Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu oraz wewnątrz skrzyni ładunkowej. |  |
| 2.9 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: - mechaniczne, resory piórowe, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizatory przechyłów bocznych zamontowane przy osi przedniej i tylnej. |  |
| 2.10 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 2.11 | Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny). Hamulec silnikowy ciągłego działania. |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w systemy: - stabilizacji toru jazdy ESP (lub równoważny), - wspomagania ruszania na wzniesieniu. |  |
| 2.13 | Prędkość maksymalna pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy wahliwy (paszczowy, typ 40 wg PN-92/S-48023), wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy (z systemem ABS) o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do DMC samochodu. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu umożliwiający jego odholowanie. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w osłony najazdowe boczne. |  |
| 2.18 | Kabina kierowcy dwudrzwiowa, jednomodułowa, min. 2–miejscowa, z siedzeniami usytuowanymi przodem do kierunku jazdy. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystość, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Fotel kierowcy z amortyzacją, regulacją odległości i pochylenia oparcia. Kabina kierowcy wyposażona w następujące urządzenia: system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika (wylot spalin z niezależnego urządzenia grzewczego powinien być tak umiejscowiony, aby spaliny nie wnikały do wnętrza kabiny), klimatyzację fabryczną, elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (nie wymagane dla lusterka krawężnikowego i dojazdowego), lusterko krawężnikowe - z prawej strony kabiny, lusterko dojazdowe - z przodu pojazdu, centralny zamek, tempomat, światła przeciwmgłowe z przodu pojazdu, światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny kierowcy, indywidualne oświetlenie zamontowane przed fotelem dowódcy na giętkim wysięgniku, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków, o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, radioodtwarzacz samochodowy (CD/MP3) fabryczny, z instalacją antenową oraz głośnikami, dwa gniazda 12 V typu zapalniczka oraz dwa gniazda typu USB, zamontowane na desce rozdzielczej. Kabina włącznie ze stopniami wejściowymi powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi. Powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. W kabinie powinna znajdować informacja o wymiarach gabarytowych (transportowych) i ładowności pojazdu (długość, szerokość, wysokość - w mm, ładowność – w kg), podana na tabliczce, trwale zamocowanej do poszycia kabiny. |  |
| 2.19 | W kabinie pojazdu dwie latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min. IP 65, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. W kabinie zamocowane dwie ładowarki do wyżej wymienionych latarek, podłączone do instalacji elektrycznej samochodu. |  |
| 2.20 | W kabinie pojazdu zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA oraz wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 8 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 134-174 MHz. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową dostarczoną na Wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
| 2.21 | W kabinie pojazdu zamontowane dwa radiotelefony nasobne spełniające wymagania MSWiA oraz wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 8 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 134-174 MHz o mocy 1-5 W. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową dostarczoną na Wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z kolorowym monitorem o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi światłami lamp cofania. |  |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania ~230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu. Gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie pojazdu, za kabiną. W kabinie pojazdu zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca kierowcę o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. |  |
| 2.24 | Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności: urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(-i) o mocy min. 100W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych, dwie pojedyncze lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, lub belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ”, pojedyncza lampa sygnalizacyjna kierunkowa niebieska wysyłająca sygnał błyskowy, zamontowana z tyłu pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie wysyłające sygnał błyskowy, zamontowane z przodu pojazdu na atrapie czołowej kabiny. Sygnały świetlne wykonane w technologii LED. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2. Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiałów antykorozyjnych lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp, np. z poliwęglanu. |  |
| 2.25 | Dodatkowy sygnał dźwiękowy typu „AIR-HORN”, pneumatyczny, o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy). |  |
| 2.26 | Instalacja wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego. Jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania pojazdu. |  |
| 2.27 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania, np. ładowarki latarek i radiotelefonów. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |  |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w instalację pneumatyczną zapewniającą możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. W układzie pneumatycznym zamontowane przyłącze do podłączenia przewodu do pompowania kół, stanowiącego wyposażenie pojazdu. |  |
| 2.29 | Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.30 | Zamontowane w pojeździe układy i urządzenia muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od -25 0C do +45 0C. |  |
| 2.31 | Kolorystyka: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina: czerwień sygnałowa RAL 3000, - skrzynia ładunkowa (burty): naturalny kolor aluminium, - podwozie: czarne lub ciemno szare. |  |
| 2.32 | Maksymalna wysokość samochodu z zamontowanymi wszystkimi urządzeniami: 3800 mm. |  |
| 2.33 | Pojazd wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg, łańcuchy śniegowe na koła, przewód do pompowania kół z manometrem o długości umożliwiającej napompowanie wszystkich kół. |  |
| 2.34 | Pojazd wyposażony w sztywny hol. Miejsce mocowania w pojeździe do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 3. | Zabudowa przestrzeni ładunkowej |  |
| 3.1 | Skrzynia ładunkowa o wymiarach wewnętrznych: długość: min. 5000 mm, szerokość: min. 2450 mm, wysokość: min. 2200 mm (mierzona od poziomu podłogi do wewnętrznej strony pałąków z opończą w najniższej części dachu). |  |
| 3.2 | Skrzynia ładunkowa przystosowana do załadunku na jednym poziomie min. 12 szt. europalet o wymiarach 1200x800 mm, mocowanych za pomocą pasów spinających z wykorzystaniem uchwytów zamontowanych w pomoście skrzyni. Pasy spinające do zamocowania min. 12 szt. europalet muszą znajdować się na wyposażeniu pojazdu. |  |
| 3.3 | Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. z profili ze stopów aluminium, z możliwością otwierania burt bocznych bez konieczności zdejmowania pałąków i opończy. |  |
| 3.4 | Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z elementów drewnianych lub kompozytowych, lub równoważnych. Podłoga skrzyni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.5 | Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed wpływem zjawisk atmosferycznych stelażem nośnym (pałąkami) i demontowaną opończą (plandeką) wykonaną w kolorze czerwonym RAL 3000, z logo PSP i napisem „Państwowa Straż Pożarna” umieszczonym po obu stronach bocznych na całej długości. Plandeka typu burto-firanka z przesuwnymi bokami oraz przesuwaną częścią dachu w dwie strony |  |
| 3.6 | W przestrzeni ładunkowej zamontowane urządzenie do sygnalizacji z kabiną kierowcy oraz oświetlenie, z możliwością rozłączenia w przypadku demontażu stelaża i opończy. Oświetlenie włączane zarówno z kabiny kierowcy, jak i skrzyni załadowczej. |  |
| 3.7 | Pod pomostem skrzyni ładunkowej zamontowane dwa pojemniki do przewożenia dodatkowego wyposażenia i pasów z napinaczami. Pojemniki wodoszczelne, zamykane na klucz. |  |
| 3.8 | Pojazd wyposażony w ręczny wózek paletowy z hamulcem o parametrach nominalnych: - udźwig: min. 2000 kg, - długość wideł: min. 1150 mm, - rozstaw wideł: min. 520 mm, - wysokość podnoszenia: min. 115 mm. W tylnej części skrzyni ładunkowej pojazdu należy zapewnić uchwyty do montażu wózka paletowego, zabezpieczające przed przemieszczaniem podczas transportu. Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi propozycję rozwiązania zamontowania wózka paletowego. |  |
| 4. | Podest ruchomy załadowczy |  |
| 4.1 | Z tyłu pojazdu zamontowany na stałe podest ruchomy załadowczy o udźwigu min. 2000 kg, z systemem uszczelniającym platformę przy zabudowie jako zamknięcie. Podest załadowczy wykonany na całej szerokości skrzyni ładunkowej. Wysokość podestu: min. 1900 mm. Podest wyposażony w: układ samopoziomowania podczas załadunku, dwa stanowiska obsługi sterowania (dźwignie sterownicze umieszczone z prawej strony pojazdu za tylną osią oraz sterowanie nożne bezpośrednio z podestu), zabezpieczenie przeciw zjazdowe uniemożliwiające zjazd wózka paletowego z windy ładunkowej w trakcie manewrowania, automatyczny, hydrauliczny przechył podestu po opadnięciu na podłoże, rolki zabezpieczające windę przed uszkodzeniami przy kontakcie z podłożem, elektryczne zawory bezpieczeństwa zamontowane na wszystkich siłownikach, osłony gumowe tłoczysk siłowników. W kabinie kierowcy przycisk blokujący pracę urządzenia, wyposażony w czujnik położenia informujący kierowcę o położeniu platformy (złożona w pozycji transportowej/otwarta). Oznakowanie platformy: taśmy odblaskowe biało-czerwone po bokach, dwukierunkowe migające światła, zamontowane w pobliżu zewnętrznej krawędzi platformy, biało-czerwone flagi zamontowane na spodzie platformy w pobliżu zewnętrznej krawędzi platformy. Burta antypoślizgowa w kolorze naturalnym aluminium. Urządzenie zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego, celem otrzymania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia, zgodnie z § 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz deklaracją zgodności WE. |  |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 5.1 | Gwarancja Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24 - miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na podwozie samochodu, zabudowę oraz zamontowany sprzęt. Bezpłatny dla Zamawiającego i Użytkownika okres gwarancji obejmuje przeglądy oraz naprawy serwisowe, części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne przez okres min. 24 miesięcy od momentu odbioru pojazdu przez Zamawiającego. |  |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia / zabudowy (podać adres serwisu nadwozia / zabudowy najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.4 | Minimum jeden punkt serwisowy podestu ruchomego załadowczego na terenie Polski (podać adres serwisu burty załadowczej, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.5 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). |  |
| 5.6 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - pełnych stanów płynów eksploatacyjnych na pojeździe, - instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne), - dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzenia (podest ruchomy załadowczy) w UDT. |  |
| 5.7 | Koszty przeglądu UDT (niezbędnych czynności i decyzji zezwalającej na użytkowanie podestu ruchomego załadowczego) po stronie Wykonawcy. |  |
| 5.8 | Na dzień odbioru faktycznego pojazd powinien być zatankowany paliwem oraz środkiem AdBlue do pełnych stanów. Koszty paliwa i środka AdBlue pokrywa Wykonawca. |  |

Uwaga: W kolumnie nr 3. „Spełnienie wymagań” wypełnia Wykonawca – wpisuje „tak” lub „spełnia”, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.

…………………………………………………..

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.